## Slide 1: بنام یکتای بی همتا
معرفی سنسور ها
رشته : مکاترونیک

## Slide 2: نمای کلی
اتوماسیون
مکانیزاسیون
(programmabale logic controller) plc
سنسور
شناسائی سنسور
کاربردها
پلاک خوانی سنسور

## Slide 4: تفاوت مکانیزاسیون و اتوماسیون

## Slide 7
انواع سنسور
سنسورهاي صنعتی
ليميت سوييچ ها
سنسور هاي بدون
تماس فيزيكي
سنسورهاي
سلفي
سنسورهاي
آلتراسونيك
سنسورهاي
خازني
سنسورهاي
فتوالكتريك

## Slide 8: فرکانس سوئيچينگ: حداکثر تعداد قطع و وصل يک سنسور در ثانيه می باشد .(واحد آن HZ می‌باشد.) فاصله سوئيچينگ S) ): فاصله بين قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئيچينگ می باشد. فاصله سوئيچينگ نامی Sn)): فاصله ای که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغير از قبيل درجه حرارت ، ولتاژ تغذيه و ... تعريف شده است.
معرفی پارامترهای سنسور

## Slide 9: ليميت سوييچ يك وسيله مكانيكي است كه با اتصال فيزيكي حضور يك شي را آشكار مي كند.
لیمیت سوئیچ ها

## Slide 10
محرك هاي گذرا و دائم
بسياري ليميت سوييچ ها، محرّك گذرا دارند يعني با وجود نيروي خارجي عمل ميكنندو با برداشتن نيرو آزاد مي شوند.
بعضي ليمت سوييچ هابا واردن شدن فشار در همان موقعيّت مي مانند و تا در جهت مخالف نيرو وارد نشود،آزاد نمي شوند

## Slide 11
تغيير حالت كنتاكتها با
عمل كردن ميكرو سوييچ
كنتاكت NC
كنتاكت NO
توابع خروجی سنسور ها

## Slide 12
باطري
-
+
اتصال لامپ به ليميت سوييچ

## Slide 13: سنسورهاي بدون تماس فيزيكي

## Slide 14: سنسور هاي سلفي در انواع و تركيب هاي مختلفي ساخته مي شوند. اين سنسورها با مقادير ولتاژي متفاوتِ 10 تا 320 ولت مستقيم و 20 تا 265 ولت متناوب كار مي كنند.
سنسورهاي مجاورتي سلفي

## Slide 15: قسمت اصلی این سنسور از یک سیم پیچ تشکیل شده که با خاصیت الکترومغناطیسی وجود قطعات فلزی را حس میکند.
انواع محرّك ها

## Slide 16: بعضي كاربردهاي سنسور سلفي
رديابي سر متة شكسته شده
رديابي پيچ هاي ضامن، رويچرخ فرز جهت كنترل سرعت يا جهت چرخش

## Slide 17
رديابي وجود قوطي ها
اعلام وضعيت باز و بسته بودن كامل شيرها

## Slide 18: ساختار این سنسور شبیه سنسورهای سلفی میباشد تنها تفاوت انها در تولید میدان الکترو استاتیکی به جای میدان الکترو مغناطیسی است. این سنسور علاوه بر تشخیص فلزات مواد غیر فلزی مانند شیشه وکاغذ ومایعات را به خوبی حس میکند.
سنسورهاي خازني

## Slide 19
بعضي كاربردهاي سنسور خازني
كنترل سطح موادّ جامد در مخزن
رديابي وجود سيّالات مانند شير در پاكت

## Slide 20
سنسورهاي التراسونيك
در اين سنسورها سيگنال هاي صوتي فركانس بالا از يك فرستنده ارسال شده و توسط گيرنده دريافت مي گردد.

## Slide 21: یک صفحه مرتعش روی سطح سنسور نصب میشود که امواج صوتی با فرکانس بالا تولید میکند.وقتی سیگنالهای ارسالی به ماده منعکس کننده صوت میرسد صدا بازتاب میکند وقتی سیگنال برگشتی در محدوده مشخصی باشد مدار داخلی سنسور عمل میکند.
سنسورهاي مجاورتي آلتراسونيك

## Slide 22
اندازه گيري سطح در ظروف بزرگ
جلوگيري از برخورد
تشخيص ارتفاع قطعات
كاربرد سنسورهاي آلتراسونيك

## Slide 23
شمارش بطري ها
تشخيص وسيلة نقليه و موقعيّت يابي
تشخيص ارتفاع قطعات روي هم

## Slide 24
تشخيص قطر و كنترل سرعت نوار
تشخيص افراد
رديابي قطعي سيم يا طناب

## Slide 25
سنسورهاي فتوالكتريك
سنسور فتوالكتريك، نوع ديگري از ابزارهاي تشخيص موقعيّت مي باشند.
اين سنسور از پرتوي نور مدوله شده استفاده مي كند. اين پرتو توسّط شي يا منعكس شده ويا قطع مي گردد.

## Slide 26: کاربرد سنسور فتو الکتریک
اين سنسور شامل منبع انتشار نور، يك گيرنده براي كشف نور ارسالي و مدارات الكترونيكي براي تقويت سيگنال كشف شده جهت راه اندازي مدارات كنترلي .مي باشد

## Slide 27
هواي محيطي كه سنسور در آنجا نصب مي شود (مخصوصاً محيط هاي صنعتي) ممكن است حاوي گردوخاك، دود و رطوبت باشد.
در اين شرايط سنسور نياز به تشعشع نور بيشتر دارد.
ضريب تقويت

## Slide 28
اسكن به روش پرتوي كامل
روش بازتابي
تكنيك هاي اسكن سنسور فتوالكتريك

## Slide 29
روش انتشار
تكنيك هاي اسكن سنسور فتوالكتريك

## Slide 30
شيء
گيرنده
فرستنده
فرستنده
گيرنده
عملکرد سنسور
حالت عملكردي است كه وقتي شيء بين گيرنده و فرستنده قرار گيرد
خروجي سنسور فعّال مي كند.

## Slide 31
شيء
گيرنده
فرستنده
گيرنده
فرستنده
عملکرد سنسور
حالت عملكردي است كه وقتي شيء بين گيرنده و فرستنده قرار گيرد
خروجي سنسورغير فعّال مي كند.

## Slide 32
كاربرد سنسورهاي فتوالكتريك
استفاده در كارواش
شمارش قوطي هاي كنسرو

## Slide 33
شمارش بسته ها
تشخيص تركيبات داخل كنسروهاي فلزي
تشخيص جهت و موقعيّت پايه نخستIC

## Slide 34: شکل ظاهری سنسور

## Slide 35
نصب سنسورهای القائی در مقابل هم
هرگاه دو سنسور القائی در مقابل هم نصب شوند رعایت فاصله 6 برابر سوئچینک نامی الزامی میباشد.
6sn

## Slide 36
سنسورهای القائی سرعت

## Slide 37
تشخیص مدل سنسورهای خازنی

## Slide 38
تشخیص سنسور خازنی کنترل سطح

## Slide 39: تشخیص سنسورهای مغناطیسی

## Slide 40
تشخیص سنسورهای مغناطیسی کنترل سطح

## Slide 41
تشخیص سنسورهای نوری

## Slide 42
تشخیص سنسورهای نوری کنترل سطح

## Slide 43: پایان