## Slide 1
توصیه های ایمنی درمدرسه
دوره آموزش نمایندگان طرح
مدرسه آماده
تابستان 1394

## Slide 2: توصیه های کلی
تهيه شناسنامه ايمني واحد آموزشی و بازديد دوره اي فني و ايمني
انجام مانورهاي تخليه اضطراري به صورت دوره اي
فضاهاي پنهان و خطرناك (نظير فضاي زير شيرواني، حياط خلوت، بالكن‌ها و ...)
اولاً : از نظر ايمن‌سازي مورد بازديد قرار گیرد.
ثانياً : دسترسي افراد غير مسئول كاملاً غير ممكن گردد.
استفاده از سیستم تهویه مناسب در انبارها و محل نگهداری مواد قابل اشتعال

## Slide 3: توصیه های کلی
وجود جعبه کمک های اولیه درمدارس
وجود خط کشی عابر پیاده مناسب در مقابل درب خروجي تمامي مدارس
بالکن های مدرسه دارای نرده محافظ باشد .
اخذ تائیدیه ایمنی از آتش نشانی که می تواند در ارتقاء ایمنی مدرسه نقش به سزایی ایفا نماید.
اصلاح وتجهیز کانال‌های روبازآب وفاضلاب اطراف مدارس
نرده کشی وزنجیرکشی مدارسی که نزدیک بزرگراه ها هستند.

## Slide 4: توصیه های کلی
مدرسه باید خارج از حریم کابل های فشارقوی برق، خطوط گازرسانی، پمپ بنزین، محل عرضه وفروش کپسول های گاز، انبارهای مواد محترقه باشد.
احداث مدرسه با بیش از سه طبقه ارتفاع ممنوع می باشد.
مدرسه نباید در مسیر و مجاورت عوامل آلودگی زا باشد.
مسيرهاي خروج اضطراري بايد با علائم سبز رنگ به صورت فلش يا خط كشي گوياسازي گردد.
در صورت امكان عناصر سازه ای (از قبيل چارچوب درب ها و...) در مسیرهاي اضطراری در برابر حریق مقاوم باشند.

## Slide 5: توصیه های کلی
مدرسه داراي گروه مديريت بحران باشد .
دانش آموزان بايد در خصوص انواع حوادث آموزش ببينند .
به منظور پیشگیری از زنگ زدگی و لق شدن و افتادن درب ها هر چند وقت یکبار باید دستگیره درها ، چفت و بست دستگیره ها، شیشه پنجره ها و لولای در چک شود.
ساختمان ومصالح بکار رفته درآن وسایر اقلام می بایست دربرابر آتش سوزی مقاوم باشند.

## Slide 6: توصیه های ایمنی درکلاس درس
درب كلاس ها به طرف بیرون باز شود.
موزائیك های كف كلاس لیز نباشد كه باعث سرخوردن و ایجاد حادثه نشود.
تابلوی كلاس درس محكم به دیوار نصب شده باشد.
بخاری كلاس در گوشه ای خارج از مسیر تردد دانش آموزان و ترجیحاً در بالاتر از سطح زمین نصب شده باشد.
پنکه های سیار حتی الامکان در کلاس درس استفاده نشود .
برای هردانش آموز درکلاس حداقل باید25/ 1متر مربع سطح درنظر گرفته شود.

## Slide 7: توصیه های ایمنی درکلاس درس
حداکثر ابعاد قابل قبول برای کلاس درس8 مترطول و7 متر عرض می باشد.
تمام پنجره های مشرف به حیاط یا خیابان بایستی دارای حفاظ نرده ای باقابلیت باز شدن درمواقع اضطراری باشند.
کلاس دانش آموزان خردسال در مدارس چند طبقه باید در طبقات پائین تر قرار داشته باشد.
استفاده از هرگونه فضاي داراي بالكن يا تراس، به عنوان كلاس درس ممنوع است .

## Slide 8: توصیه های ایمنی درراه روها و راه پله ها
کلیه نقاط پرتگاهی وپله ها ومسیرهای خروج باید به نرده محافظ مجهز باشند.
بهسازي پلكان و معابر خروج اضطراري، متناسب با تعداد دانش آموزان باشد.
پله ها دارای ارتفاع و شیب مناسب باشد.
درب مدرسه در خیابان های شلوغ باز نشود.
لبه پلکان های خروجی باید دارای تمهیدات مانع از سر خوردن باشند.
حداکثر ارتفاع پله ها در مدرسه ها ۱۸ سانتیمتر و حداقل عرض آن ۳۰ سانتی متر و طول آن 130 سانتي‌متر باشد.

## Slide 9: توصیه های ایمنی درراه روها و راه پله ها
وسایل اضافی مثل میز، نیمکت، کمدها و … در مسیر خروج اضطراری وجود نداشته باشد.

## Slide 10: توصیه های ایمنی در حیاط و زمین ورزشی
حیاط مدرسه نباید هیچ گونه گودال یا چاله داشته باشد.
درصورت استفاده از حیاط مدرسه به عنوان پارکینگ خودرو باید جای مناسبی درنظر گرفته شود.
وجود هر گونه حوض و حوضچه آب در محوطه مدرسه ممنوع است .
به منظور جلوگیری از ایجاد گرد و غبار، محوطه مدرسه باید با آسفالت یا بتون کف مفروش گردد.

## Slide 11: توصیه های ایمنی درخصوص وسایل بازی درمهدکودک ها
نصب کف پوش پلاستیکی
نصب وسایل بازی استاندارد متناسب با سن کودکان
از گذاشتن اسباب بازی های خطرناک مانند تفنگ های بادی وترقه جدا خودداری شود.
از قراردادن اسباب بازی های نورلیزری دراختیار کودکان پرهیز گردد.
درصورت امکان، مهدکودک ها درساختمان یک طبقه با تعداد خروجی های لازم و به دور از کارگاه ها وآزمایشگاه ها درنظر گرفته شود.

## Slide 12: توصیه های ایمنی درصورت وجود استخر درمهدکودک ها
داشتن دستگیره دور استخر ضروری است.
داشتن پله در دو طرف لازم می باشد.
داشتن جلیقه نجات در اندازه های مختلف الزامی است.
داشتن طناب عمق سنج ضروری است.
درصورت روباز بودن، فضای استخرحصاربندی گردد.
ارتفاع نرده دور استخر حدود یک متر وفاصله اندازه هریک از نرده ها بیشتر از 20 سانتیمتر نباشد.

## Slide 13: توصیه های ایمنی درصورت وجود استخر درمهدکودک ها
حضور دائمی منجی غریق درکنار استخر الزامی است.

## Slide 14: توصیه هایی درخصوص ایمنی آزمایشگاه ها
ديوارها و کف فضاهاي آزمایشگاهي و كارگاهي باید قابل شستشو بوده و نسبت به حرارت، مواد شیمیایی مقاوم باشد.
آزمايشگاه هاي مدارس از نظر نحوه دسترسي به مواد شيميايي، تجهيزات الكتريكي، چيدمان تجهيزات،رعايت ضوابط ايمني حين انجام آزمايشات، ايمن سازي شود.
آزمایشگاه و کارگاه باید دارای دستگاه تهویه متناسب با حجم سالن باشد.
میزهای آزمایشگاه باید به نحوی باشد که نسبت به حرارت و مواد شیمیایی مقاوم باشد .

## Slide 15: توصیه هایی درخصوص ایمنی آزمایشگاه ها
مواد شیمیایی مطابق با استانداردهای آزمایشگاهی بايد در محل و ظروف دربسته مناسب قرار گیرد.

## Slide 16: توصیه های درخصوص ایمنی پشت بام ها
قبل از شروع فصل گرما، شناور کولر و لوله منبع آب پشت بام به صورت ادواري کنترل شود تا از صدمه زدن به سقف و ریزش تکه هایی از روکش سقف بر سر دانش آموزان جلوگیری شود .
درهاي پشت بام داراي قفل مناسب بوده و دسترسي دانش آموزان به پشت بام ممنوع شود.

## Slide 17: توصیه های درخصوص ایمنی تاسیسات
درهای اتاق تاسیسات باید فلزی و مناسب انتخاب ونصب گردد.
اتاق تاسیسات بایستی درمحوطه یا در همکف و حداکثر درطبقه منفی یک ساختمان و درمحل ایمنی به دور از کلاس ها باشد.

## Slide 18: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات گرمایشی
برای مدارس شهری یا روستائی كمتر از 5 کلاسه، تعبیه موتورخانه در اولویت اول و استفاده از پکیج گرمایشی با رادیاتور با داشتن مجوز از وزارت بهداشت، اولویت دوم می باشد.
حتي الامكان استفاده از سيستم هاي گرم كننده غير مستقيم نظير شوفاژ و حرارت مركزي توصیه می شود.
در صورت اجبار و استفاده از سيستم هاي گرمايي مستقيم دستگاه هاي استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و تغيير درجه حرارت دستگاه فقط توسط افراد مسئول انجام شود.

## Slide 19: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات گرمایشی
استفاده‌ از موتورخانه مدارس به عنوان انبار و محل نگهداری اقلام آتش زا ممنوع است.
در مدارسی که از شوفاژ استفاده می شود باید حتی الامکان رادیاتورها در بریدگی های داخل دیوار کار گذاشته شود.
نصب لوله گاز در محل رفت و آمد دانش آموزان و بدون اتصالات مناسب به ديوار ممنوع است.
بخاری گازی بايد به گاز شهری متصل باشد (از كپسول استفاده نشود).
بخاری های گازی مدارس باید دارای دودکش مستقل و مجهز به کلاهک باشند.

## Slide 20: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات گرمایشی
وسایل گرمازا مانند بخاری ها را درنزدیکی وتماس نزدیک با پرده ها وسایر اجسام قابل اشتعال نصب نکنید.
از گازسوز کردن بخاری های نفتی وآبگرمکن های نفتی خودداری نمایید.
در زمان استفاده از بخاری ها تمام درها و پنجره ها را نبندید و مسیری را برای ورود هوای تازه به محیط باز بگذارید.
استفاده از بخاری های دیواری با شعله مستقیم و بخاری های فاقد دودکش در مدارس ممنوع است.

## Slide 21: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات گرمایشی
کلیه بخاری ها باید دارای دودکش فلزی بوده و به وسیله پیچ و رول پلاک به زمین ثابت شوند.
دستورالعمل روشن و خاموش کردن بخاری باید به طور واضح روی بخاری نصب شود.
استفاده از انواع بخاری های گازسوز به وسیله سیلندر و همچنین اجاق پیک نیک در کلاس اکیدا ممنوع است.
تعويض و جابه جایی هر وسیله گازسوز تحت نظارت مؤسسات مورد تایید شرکت گاز مجاز است.

## Slide 22: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات گرمایشی
در صورت استفاده از بخاری، تا آنجا که ممکن است باید اطراف آن با حفاظ فلزی مناسب و مطمئن پوشانده شود.

## Slide 23: توصیه های ایمنی هنگام نشت گاز
فوراً شیر اصلی گاز را ببندید و از دست زدن به کلید برق و هر وسیله برقی جداً خوداری نمایید.
دانش‌آموزان را از محل آلوده به گاز خارج کنید و در و پنجره‌های کلاس‌ها را با استفاده از دستمال خیس شده باز نمایید.
چنانچه کنتور برق در فضای آلوده به گاز قرار نداشته باشد برق را از فیوز اصلی قطع کنید.
لوله های دودکش باید تمیز و عاري از دوده باشد.

## Slide 24: توصیه های ایمنی هنگام نشت گاز
استفاده از وسایلی نظیر علاءالدین و بخاری های بدون حفاظ و تویست جهت تامین گرما غیر مجاز است.
گرمای حاصل از سوخت بخاری‌ها حدود 18 الی 21 درجه سانتیگراد و درجه رطوبت کلاس نباید کمتر از 30 درصد باشد.

## Slide 25: توصیه هایی درخصوص ایمنی منابع انبساط
ترجيحا از منابع انبساط باز به صورت دو جداره و كاملا عايق كاري و درزبندي شده استفاده گردد.
در مواردي كه امكان نصب منبع انبساط باز میسر نمي باشد از منابع انبساط بسته به صورت دیافراگمی به گونه اي استفاده شود كه داراي سوئيچ فشار و شير برقي و ایرسپریتور بوده و فشار را به صورت اتوماتيك تنظيم نمايد.

## Slide 26: توصیه هایی درخصوص ایمنی رادیاتورها
در طراحي سيستم های گرمايشي با رادیاتور از رادياتورهاي آلومينيومي یا فولادی پانلی استفاده شود.
جهت نصب و مقاوم‌سازي رادياتورهاي آلومنيومي از بست های تسمه ای استفاده شود.

## Slide 27: توصیه هایی درخصوص ایمنی مخازن سوخت
با توجه به تعبیه مشعل گازوئیل سوز درموتورخانه ، تعبیه مخزن ذخیره سوخت با ظرفیت حداقل 2000 لیتر به صورت دفنی و یا روی زمین با توجه به شرایط هر پروژه پیشنهاد می گردد .

## Slide 28: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات الکتریکی
سیم کشی برق مدرسه به روش تو کار باشد .
پریزهای برق دارای روکش ایمن باشد.
کنتور برق دارای جعبه محافظ باشد.
اجراي سيستم هاي ارتينگ در كل فضاي آموزشي و نصب كليدهاي حفاظت از جان در مسير ورودي جريان برق ضروری است.
استفاده از فيوزهاي مناسب با قطر و طول سيم در هر انشعاب.
استفاده از فیوزهای تقویت شده، اکید ممنوع است.

## Slide 29: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات الکتریکی
بازسازي سيم كشي هاي فرسوده توسط متخصصين و تكنسين هاي مجرب
از اخذ انشعابات متعدد از یک پریز خودداری شود.
اتصال دو سر سیم ها و مفصل بندی ها باید با استفاده از ترمینال های پیچی انجام شود.
کلیدها، پریزها و جعبه های تقسیم مدارس نیز باید به درپوش مناسب و مقاوم مجهز باشد.
سیم های نامناسب و پراکنده محل باید جمع آوری و به جای آن از کابل های مناسب و مقاوم استفاده شود.

## Slide 30: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات الکتریکی
برق مدرسه هنگام پایان کار روزانه یا عدم کارکرد و ایام تعطیل، از تابلو اصلی قطع شود.
از عبور دادن سیم برق از فضای موجود بین سقف شیروانی و اصلی جدا خودداری شود.
عبور دادن سیم برق و لوله بخاری از قسمت های چوبی ساختمان ممنوع است.
ایمنی مخزن سوخت و شبکه برق در محل های نگهداری سوخت و مواد قابل اشتعال به دقت توسط متخصصان مربوطه کنترل شود.

## Slide 31: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات الکتریکی
سیستم برق محل باید بازنگری و ضوابط ایمنی در اجزای شبکه برق اعم از کابل کشی، فیوزها، کلیدها، پریزها، دقیقا رعایت شود.
سیم کشی های محل اعم از روکار و توکار باید در داخل لوله های مخصوص سیم کشی یا با استفاده از کابل های مقاوم انجام شود.
در سیم کشی با استفاده از لوله برای انشعاب خم ها، باید از وسایل استاندارد استفاده شود، جعبه های زیر کلید و پریز و دیگر متعلقات مشابه در سیم کشی «توکار» باید با نوع لوله کشی همگونی داشته باشد.

## Slide 32: توصیه هایی درخصوص ایمنی تاسیسات الکتریکی
تابلوهای دست ساز و غیراستاندارد مدرسه باید جمع آوری و به جای آن از تابلوهای استاندارد استفاده شوند.
مولد برق اضطراری به صورت خودکار حداکثربین 5 تا 7 ثانیه بعد از قطع جریان برق عادی شروع به کار نماید.

## Slide 33: توصیه هایی درخصوص ایمنی سیستم اطفاء حریق
آموزش استفاده از خاموش كننده هاي دستي به دانش آموزان و كاركنان مدرسه الزامی است.
کپسول‌هاي اطفاء حریق مطابق با استاندارد و نظر كارشناس ايمني نصب شده باشد .
بازرسی و شارژ کپسول های اطفای حریق در فواصل زمانی معین (هر ساله) توسط شرکت های معتبر دارای مجوز از آتش نشانی، انجام شود.

## Slide 34: توصیه هایی درخصوص ایمنی سیستم اطفاء حریق
مناطق پرخطر شامل اتاق های دیگ بخار، آشپزخانه ها، آزمایشگاه ها، کارگاه ها، انبارها وفضاهایی که دارای یک نوع وسیله حرارت زای ثابت یا قابل حمل است، بایستی توسط درب مقاوم ودیوارهای جدا کننده از دیگر قسمت ها تفکیک شوند.
درمدارس باید خاموش کننده های دستی پودر و گاز 6 کیلویی وگاز کربنیک 4 کیلویی به تعداد لازم و درمکان مناسب ، دردسترس و درمعرض دید نصب شده باشد وحداکثربه فاصله هر 22 متر یک دستگاه درنظر گرفته شود.

## Slide 35: توصیه هایی درخصوص ایمنی سیستم اطفاء حریق
درصورت بروز آتش سوزی در بخاری ها خونسردی خود را حفظ کرده و دروهله اول جریان سوخت دستگاه را قطع نمایید.
خوابگاه ها و ساختمان ها (زیر بنای بالای 2000 متر مربع) كه از لحاظ اطفاء حريق داراي حساسيت بالاتر مي‌باشند اجراي سيستم اطفاء حريق خشک و تر الزاميست.
بدیهی است در صورت اجرای سیستم تر (آب‌پاش)، تعبیه منبع ذخیره روی زمین، بوستر پمپ و برق اضطراری در مدرسه الزامیست.
جهت اطفاء حریق كتابخانه ها، استفاده از سيستم خشك (كپسول) پيشنهاد مي گردد.

## Slide 36: توصیه هایی درخصوص ایمنی ساختمان سرایداری
تاسیسات ساختمان سرايداري باید مستقل از ساختمان اصلي طراحي و اجرا شود تا با استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه بتوان در مصرف سوخت صرفه جويي کرد.
همچنین از سنسور نشت گاز و منواکسید کربن برای ساختمان سرایداری استفاده شود.

## Slide 37: توصیه هایی درخصوص ایمنی سرویس های بهداشتی
با هماهنگی بخش معماری، ترجیحا سرویس های بهداشتی در ساختمان اصلی اجرا شود.
در کلیه موارد آبخوری ها باید به صورت جداگانه از سرویس های بهداشتی اجرا گردند.
استفاده از مخازن متمركز به جاي فلاش تانك براي چند سرويس و يا استفاده از فلاش تانك هاي توكار پیشنهاد می گردد .
استفاده از مبدل های صفحه ای برای تامین آبگرم مصرفی و حذف منابع دوجداره به دلیل راندمان پائین پیشنهاد می گردد.

## Slide 38: توصیه هایی درخصوص ایمنی سرویس های بهداشتی
ارتفاع روشویی ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی 60 تا ۷5 سانتی متر از سطح زمین باشد.