## Slide 1
تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

## Slide 2: مجموعه مسکونی تالمات
اين مجموعه در فاصله سالهای 72-1976م. در نزديکی برن در سوئيس ساخته شده است. در اين مجموعه 68 واحد مسکونی دو و سه طبقه در دو رديف موازی سازماندهی شده اند.

## Slide 3: اين مجموعه در گونه ساخت و سازهای خطی قرار می گیرد. اين شيوه آرايش مسير پياده دلپذيری در ميان ساختمان ها بوجود آورده است.
ديد عمومی به مجموعه تالمات از جنوب شرق

## Slide 4
بستر اين طرح دارای شيب ملايمی به سمت جنوب است که واحدهای سه طبقه در قسمت بالاتر و واحدهای دو طبقه در قسمت پائين تر سازماندهی شده اند. اين نحوه ساماندهی باعث بوجود آمدن يک فضای باز محصور گشته است که دسترسی پياده مرکزی از يک سمت به آن ختم می گردد.

## Slide 5: ديد عمومی به مجموعه تالمات از جنوب غرب

## Slide 6: آنچه در اين طرح مهم است تامين حداکثر خلوت و عدم اشراف برای فضاهای داخلی و باز کليه واحدها با استفاده از شيب زمين می باشد.

## Slide 7: دسترسی پياده مرکزی به مجموعه تالمات
جبهه غربی مجموعه تالمات

## Slide 8: مجموعه بران نادرن

## Slide 9
اين طرح در زمينی به مساحت تقريبی 6700 مترمربع در برن سوئيس با استفاده از آپارتمان های 5 طبقه ساخته شده است. جدا بودن توده های ساختمانی از همديگر باعث از دست رفتن تعيين فضای باز و تضعيف کيفيت های شهری آن شده است.
پلان موقعيت مجموعه بران نادرن

## Slide 10: فضای ما بين ساختمان ها در مجموعه بران نادرن

## Slide 11: فضای ما بين ساختمان ها در مجموعه بران نادرن

## Slide 13: مجموعه مسکونی تارا
اين مجموعه با استفاده از ايده رديف های موازی در دهلی در سال های 78-1975 م. توسط چارلز کورا طراحی شده است. اين مجموعه دارای 160 واحد مسکونی دو و سه خوابه می باشد.

## Slide 14: گروه مسکن های خطی امکانات بالقوه فراوانی را در زمينه ترکيب بدست می دهد و جذابيت های فراوانی را ايجاد می نمايد.
پلان موقعيت مجموعه تارا

## Slide 15: نحوه آرايش واحدها در جوار هم به گونه ای است که باعث بوجود آمدن يک فضای عمومی مرکزی در ميان دو رديف موازی از ساختمان ها شده است. ورودی کليه واحدها از اين فضا صورت می گيرد.

## Slide 16: در اين طرح جهت اجتناب از راههای پرهزينه دسترسی های عمودی، از واحدهای دو طبقه کم عرضی سود جسته شده است که سقف واحدهای طبقه زيرين به مثابه تراس هايی برای طبقات بالاتر عمل می نمايد. بدين ترتيب فضای باز خصوصی برای کليه واحدها تامين شده است.

## Slide 17: ترکيب واحدها در مجموعه تارا

## Slide 18: مجموعه مسکونی تيتان
اين مجموعه در شهر بنگالور توسط چارلز کورا ساخته شده است. در اين پروژه فضای باز ميانی نقش اصلی را سازماندهی فضايی برعهده دارد.

## Slide 19: مدول اصلی اين طرح مرکب از يک فضای باز ميانی و واحدهای مسکونی پيرامون آن می باشد که به صورت ترکيبی از خوشه های دو ،چهار، هشت و شانزده مدوله به کار برده می شود.

## Slide 20: ورود به فضای میانی فقط از مسيری امکان پذير است که از ميان خانه های پيرامون آن می گذرد به اين ترتيب امکان مکان يابی تسهيلات عمومی در جوار اين مسير و گونه ای کنترل ساده و غير رسمی برای ورود به فضای ميانی اعمال می شود.

## Slide 21: مسيرهای دسترسی به خوشه ها به صورت بن بست های کوتاهی هستند که امکان خدمات رسانی با کيفيت بالا را فراهم می سازد. در اين پروژه دسترسی به واحدها از مسيری در پشت هر واحد صورت می گيرد. به عبارت ديگر هر واحد از يک سمت مستقيما به مسير دسترسی و از سمت ديگر به فضای باز ميانی متصل می گردد.

## Slide 22: ساختمان های واقع در کنج مشکلاتی مانند دشواريهای تامين مناسب روشنايی نور روز برای فضای داخلی و چگونگی تامين دسترسی دارند.

## Slide 23: مجموعه مسکونی در بازيلدون
اين مجموعه با بکارگيری روشهای ترکيبی، توسط شرکت توسعه بازيلدون در اين شهر که در بخش اسکس انگلستان قرار دارد؛ به انجام رسيده است.

## Slide 24: قسمت اعظم طرح با استفاده از ترکيب دو گونه پيرامونی و خطی در رديف های موازی ساماندهی شده است.

## Slide 25
ورودی فضای باز نيمه عمومی در طرح ساخت و ساز در بازيلدون
فضای باز نيمه عمومی در طرح ساخت و ساز در بازيلدون

## Slide 26: بخشی از پلان موقعيت طرح ساخت و سازهای ترکيبی در بازيلدون با استفاده از ترکيب دو گونه پيرامونی و خطی در امتداد خيابان

## Slide 27
چشم انداز فضای باز عمومی و ترکيب واحدها در طرح ساخت و ساز در بازيلدون
ورودی به پارکينگ ها در طرح ساخت و ساز در بازيلدون

## Slide 28: اغلب نقطه ضعف های این گونه از ساختمان با انصراف از بهره برداری بيشينه از بستر طرح و برخورداری از يک طرح ماهرانه قابل جبران هستند. مانند آرايش يک در ميان و يا ضربدری ساختمان ها

## Slide 29
پروژه مسکونی دی هولاينهوف
اين پروژه شامل يک مجموعه مسکونی اجتماعی متشکل از 120 آپارتمان و يک پارکينگ زيرزمينی با ظرفيت 190 اتومبيل میباشد .

## Slide 30
مجموعه از دو حجم طولی بزرگ ساخته شده که يکی در کنار خيابان و ديگری در طول ساحل رودخانه قرارگرفته است.
ناحیه بین دو حجم يک فضای سبز تشکیل می دهد.

## Slide 31
مجموعه به وسیله یک تونل دراز که به حیاط مرکزی که تمام خانه ها به آن دسترسی دارند به شهر می رسد.

## Slide 32: مجتمع مسکونی امامیه مشهد
طرح : شبكه معماران نوآ
ايده هاي راهبردي موثر در طراحي:
بهره وري : ارزان قيمت بودن پروژه در عين تامين ويژگيهاي معمارانه
دموكراسي: ايجاد فضاهاي عمومي شهري و ايجاد امكان ارتباطات اجتماعي و مدني بر پايه گفتگو در ميان لايه هاي اجتماعي

## Slide 35
نظام توده و فضا :
بررسي تاب بافت :
1 . جهت گيري عمومي بافت نسبت به حرم
علامت شمال
موقعیت نمایشگاه بین المللی نسبت به مشهد

## Slide 36
آرمس
اصل فضای متباین

## Slide 37
پ
تيپ بندي بلوكها
تيپ 6و7و8
تيپ 3
تيپ 1
تيپ 2
تيپ 4و5

## Slide 38
اصل محصوریت فضا

## Slide 39
نظام دسترسي:
خيابان شرياني درجه يك
خيابان شرياني درجه دو
خيابان جمع كننده درجه يك

## Slide 40
فرهنگي
اداري
ورزشي
مسكوني
تجاري
نظام كاربري

## Slide 41
تراس وفضاهای خیس(فضاهای سخت)
پلان همکف
اصل آگاهی از فضا

## Slide 42
نظام توده و فضا

## Slide 43
پلان اول
تراس وفضاهای خیس(فضاهای سخت)

## Slide 44
پلان دوم
تراس وفضاهای خیس(فضاهای سخت)

## Slide 45
پلان سوم
تراس وفضاهای خیس(فضاهای سخت)

## Slide 48
نمای اصلی مجموعه

## Slide 49
برش عرضی مجموعه

## Slide 53
نظام کاربری :

## Slide 54
نظام دسترسي:

## Slide 55
حوزه پيراموني

## Slide 56
مجتمع مسكوني

## Slide 57
كمبود جدي فضاهاي سبز و پاركها و در نتيجه اهميت يافتن فضاي سبز داخل مجموعه.
در اين حوزه كاربري مسكوني تراكم بالا داريم.
در مورد تيپولوژي مسكن هاي شهري سازنده فضاهاي شهري:
خانه هاي تك واحدي مجزا:مانند مسكونيهاي جنوبي سايت
خانه هاي تك واحدي سري:مانند مجتمع ويلايي شركت گاز
بلوك هاي اپارتماني شهري:مانند مجتمع خيام يا بانك ملي .....
برج:كه در اين محدوده وجود ندارد.

## Slide 58
نظام توده و فضا
بافت مسكوني ريزدانه به خصوص در سمت جنوبي سايت
جهت گيري شمالي-جنوبي توده ها براي نورگيري بهتر با توجه به عوامل اقليمي
بافت متراكم و محصور

## Slide 59
حوزه بلافصل
نظام دسترسي:
خيابان هاي جمع
كننده ي درجه دو

## Slide 60
حوزه درون سايت

## Slide 61
دسترسي سواره و پياده

## Slide 62
حركت اصلي پياده
حركت اصلي سواره
سيركولاسيون

## Slide 63
نظام شبكه بندي معابر

## Slide 64
حركت .يك مولد مهم براي طراحي در مجتمعهاي مسكوني
توجه به هندسه زمين در مكانيابي وروديها
توزيع دسترسيها بصورت متعادل نسبت به بلوكها
طراحي فضاهاي كلان براي دسترسي به فضاهاي خرد
رعايت حريم حدكت سواره
استفاده از پاركينگ هاي پراكنده خارج از حريم نيمه خصوصي بلوكها
كنترل ورودي با توجه به عرض معابر و سلسله مراتب دسترسي

## Slide 65
نظام كاربريها
فضاي بازي
فضاي سبز
مسكوني
تجاري
اموزشي

## Slide 66
فضاي سبز
حفظ حرايم عمومي و تعريف ورودي
فضاي نشيمن مشترك بلوكها و نقطه تمركز سايت
حفظ حريم خصوصي هر خانه
ادغام فضاهاي داخل و خارج بنحو مطلوب در محله

## Slide 67
بررسي پلان طبقات

## Slide 71
جزئيات مصالح و نما
جزئيات مصالح و نما

## Slide 72
ديدها

## Slide 74
پلان طبقات

## Slide 75
برش مجموعه

## Slide 82
قرارگرفتن توده ها به شكل خطي

## Slide 83
ايجادتنوع
در بافت

## Slide 84
ورودی
نشیمن و پذیرایی
آشپزخانه
تقسیم
سرویس
فیلتر
انبار
حمام
خواب
بررسي پلانهاي
غير تيپ
تيپ 1 (بلوك ساختماني مياني)
1-نشيمن وپذيرايي
2-آشپزخانه
3-سرويس
4-حمام
5-خواب
6-انبار

## Slide 85
بررسي فضاهاي
خدماتي
تيپ1
- فضاي غيرخدماتي (خشك)
- فضاي خدماتي (نيمه خيس)
- فضاي خدماتي ( خيس)

## Slide 86
بررسي سيركولاسيون
حركتي
تيپ الف

## Slide 87
آشپزخانه
ورودی
خواب
حمام
نشیمن و
پذیرایی
تقسیم
آشپزخانه
ورودی
خواب
حمام
نشیمن و
پذیرایی و
تقسیم
دياگرام تيپ ب
همكف

## Slide 88
فضاي نيمه خصوصي
فضاي عمومي
فضاي خصوصي
فضاي نيمه عمومي
تيپ الف

## Slide 89
1-نشيمن وپذيرايي
2-آشپزخانه
3-سرويس
4-حمام
5-خواب
6-انبار
تيپ ب
همكف

## Slide 90
طبقه اول
آشپزخانه
ورودی
خواب
حمام
نشیمن و
پذیرایی
تقسیم
خواب
تقسیم و
فیلتر
تيپ ب

## Slide 91
1-نشيمن وپذيرايي
2-آشپزخانه
3-سرويس
4-حمام
5-خواب
تيپ ب
طبقه اول
1
1
1
5
4
5
5
5
5
5
2
3
3
2
1
5
5
4

## Slide 92
تيپ ب
طبقه اول
فضاي عمومي
فضاي نيمه خصوصي
فضاي خصوصي

## Slide 93
تيپ ب
طبقه همكف
فضاي عمومي
فضاي نيمه خصوصي
فضاي خصوصي

## Slide 94
معرفی مجموعه مسکونی زیتون اصفها ن
    محل احداث پروژه:اصفهان –خیابان رزمندگان
    طراح معماری: مسعود محمدی
        مساحت زمین : 32000 مترمربع
        مساحت زیر ساخت: 73800 متر مربع
        تعداد اپارتمان : 509 واحد
      اغاز طراحی:1378 شروع ساخت:1380
این مجتمع جهت سکونت 500 خانواده کم درامد
درمحله ای ارزان قیمت طراحی شده است
معرفی مجموعه مسکونی زیتون اصفها ن:

## Slide 95
مجتمع مسکونی زیتون اصفهان جهت سکونت 500 خانواده طراحی و اجرا شده است. امکانات سالن اجتماعات ، سالن بدنسازی ، سونا و جکوزی ، آب نمای ورودی ، فضای سبز زیبا - پارکینگ و انباری دارد - کابینت آشپزخانه دارد - آسانسور و شوت زباله فقط در بلوک های 12 طبقه - ساختمان هیأت مدیره و نگهبانی دارد. پنجره ها آلومینیومی رنگی با شیشۀ دو جداره – عایق بندی حرارتی و صوتی در بدنه های خارجی و بام– مجهز به سیستم آنتن مرکزی TV - دیزل ژنراتور برق اضطراری- سیستم اعلام و اطفاء حریق – تحویل آپارتمانها به صورت نقاشی شده با نصب سرویس بهداشتی– فرش سالن آپارتمانها سرامیک و اتاق ها موزائیک با نصب موکت

## Slide 96
مساحت کل زمین فاز 1 تا 4 : 31472 مترمربع سطح زیر بنای ناخالص کل فاز 1تا 4: 68696 مترمربع سطح زیر بنای خالص کل فاز 1 تا 4 : 44287 مترمربع میزان مشاعات فاز 1 تا 4 : 24409 مترمربع تعداد کل واحدهای فاز 1 تا 4 : 491 واحد مسکونی + 6 واحد تجاری تعداد کل واحدها در فاز 1-2و3 : 393 واحد مسکونی + 6 واحد تجاری تعداد طبقات : 3 و 8 طبقه روی همکف تیپ واحدها : 1 خوابه ، 2 خوابه و 3 خوابه و خانواری نما سازی : ترکیبی ازآجر و سیمانکاری چکشی سیستم گرمایش : شوفاژ (موتورخانه مرکزی) با نصب رادیاتور آلومینیومی سیستم سرمایش : کانال کشی کولر آبی نوع اسکلت : بتن آرمه ، سقف ها از تیرچه و بلوک و مقاوم در برابر زلزله

## Slide 97
معبر 10 متری
خیابان رزمندگان
N
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
تحلیل سایت

## Slide 98
ورودی های مجموعه:
این مجموعه چهار ورودی دارد که یکی از انها ورودی اصلی است که مشرف به خیابان اصلی است و در عرض زمین قرار گرفته است و سه ورودی دیگر در دو ضلع دیگر که مشرف به خیابان 10 متری هستند )قرار گرفته اند که در مجموع دسترسی انسان را به تمام نقاط مجتمع اسان می کند. ورودی اصلی با یک قوس به سمت دا خل مجتمع یک حالت دعوت کنندگی ایجاد نموده است

## Slide 99
تحلیل ورودی ها:
یکی از مشکلاتی که شاید در طراحی زمین هایی که در یک جهت کشیدگی دارند دور شدن مسافتها ست.
وجود دسترسی ها یکی از شمال ویکی از جنوب (اضلاع کوچکتر) ودو تا از ضلع شرقی (ضلع بزرگتر) توانسته مشکل دوری مسافتها را به راحتی مرتفع کند وشخص می تواند به راحتی از بیرون با طی کردن مسا فت کوتاه به قلب مجموعه دست یابد.

## Slide 100
مسیرهای حرکت پیاده
وجود یک مسیر حرکتی پیاده از شمال به جنوب ودو تا مسیر حرکتی شرقی غربی که از در ورودی شروع شده و در مسیر حرکت خود به حیاط ها ی مرکزی راه میابد شبکه راههای جهت دست یابی به واحدها را به راحتی فراهم نموده است گستردگی و تنیدگی ساختمان ها با هم بر روی مسیرهای حرکتی موجب ایجاد سایه های خنک در این مسیرها شده وهمچنین عبور این مسیرها از بین فضاهای سبز حرکت در این مسیر ها را دلنشین میکند.

## Slide 101
خیابان
(کاملا عمومی)
محوطه داخل مجتمع
(نیمه عمومی)
داخل واحد
(کاملا خصوصی)
بررسی سلسله مراتب در مسیر حرکت:
داخل بلوک
(نیمه خصوصی)

## Slide 102
واحدها
واحدها
واحدها
الگوی حرکت پیاده:
واحدها
ورودی
حیاط مشترک
بلوک ها

## Slide 103
ز
ورودی ماشین از سر در شرقی
ورودی ماشین از سر در شرقی
ورودی ماشین از سر در شمالی
پارکینگ
حرکت ماشین
مسیرهای حرکت سواره

## Slide 104
پارکینگ
انبار
سالن اجتماع
راه پله
پلان زیر زمین

## Slide 105
ورودی سواره وپیاده در بدو ورود مشترک ودر کنار هم میباشد ولی با این تفاوت که پیاده در همکف به مسیر خود ادامه می دهد وبه سمت فضای مورد نظر حرکت میکند ولی ماشین ها برای پارک کردن به زیر زمین میروند ودر انجا مستقر میشوند واین یکی از مزایای طرح است که الودکی های صوتی ساکنین را اذیت نمی کند
پیاده
پیاده
پیاده
پیاده
سواره
سواره
سواره
سواره
سواره
سوار
ارتباط بین سواره وپیاده

## Slide 106
هویت بخشی به فضاها و عدم تکرار(نشانه ها):
ساختمان های مجموعه از 42 حجم در 10 طرح مختلف ساخته شده است که:
8 حجم با ارتفاع 9 طبقه با دو طرح متقاوت که در حاشیه پروژه قرار گرفته اند .
18 حجم با ارتفاع 4 طبقه با 5 طرح متفاوت
16حجم با ارتفاع 3 طبقه با 3 طرح متفاوت در اطراف فضاهای باز مرکزی

## Slide 107
هماهنگی وتنیدگی واحدها در عین متفاوت بودن :
با نگاه اول به مجتمع زیتون انسان یک پیوستگی و هماهنگی در کل مجموعه می بیند و متوجه ویژگی های مشترکی بین انها می شود که مانند دانه های تسبیح انها را به هم متصل کرده عواملی که در این تفکر بصری دخالت دارند تا انسان این مجموعه را با وجود اینکه احجام تکرار شونده ای ندارد به عنوان یک کل واحد ببیند 1- نوع مصالح به کار رفته 2- رنگ احجام 3- هنرمندی طراح در بافتن این واحدها با هم 4- چیدمان انها وترکیب احجام در ارتفاع است.

## Slide 108
مدولهای تکرار شونده:

## Slide 109
فضاهای سبز
فضاهای سبز در مسیر حرکت پیاده ودر قلب مجموعه گسترده شدهاست.

## Slide 110
فضاهای خصوصی واحدها
فضاهای نیمه خصوصی-راه پله ها
فضاهای نيمه عمومی-حیاط ها

## Slide 111
پر و خالی
مرز فضاهای پر و خالی به شکل خطوط دندانه داریست که مانند انگشتان دو دست در هم چفت و بست شدهاند.

## Slide 112
پر وخالی در نما

## Slide 113
پر وخالی در نما

## Slide 114
تهویه و نور طبیعی
مجموعه زیتون از مدولهایی تشکیل شده که هر مدول تعدادی از واحدها را در کنار هم و در خود جای داده است. شکل گیری این مدولها به شکل فرفره موجب شده که نور گیری وتهویه را در ان توسط بازشو های محیطی بسیار اسان کرده است.
جریان هوا

## Slide 115
نورگیری در واحدها به خاطر فرم فرفرهای شکل بلوک به صورت بسیا خوب انجام میگیرد

## Slide 116
همچنین گسترش مجموعه در ارتفاع ( وتراکم نسبتا زیاد ان) وطراحی بلوکها به صورت مجموعه واحد های به هم چسبیده موجب شده که سطح تماس واحدها با بیرون کم به گونه ای که توسط یک و حداکثر دو ضلع با ذیوار بیرون در تماس باشند که این مساله در کاهش تبادل حرارت با بیرون در گرما وسرما بسیار موثر است

## Slide 117
پایان