## Slide 1: موضوع : مترو استاد : سید محمد هاشمی هفشجانی گردآورنده: مسعود عباسی

## Slide 2: مترو در جهان: ایده احداث مترو اولین بار بطور جدی در کشورهای انگلستان و آلمان مطرح شد که این ایده اولیه به این صورت بود که دو ایستگاه اصلی راه آهن در دو سوی شهر توسط یک محور زیرزمینی به هم متصل شود. ـ اولین طرح : سال ۱۸۶۳ میلادی در شهر لندن بود که یک قطار زیرزمینی به کمک نیروی لوکوموتیو بخاری، مسافران را جابجا می کرد. ـ در سال ۱۸۹۰ میلادی در شهر برلین اولین قطار زیرزمینی که به کمک الکتریسیته حرکت می کرد، به کار افتاد. ـ اولین مترو در آسیا در سال ۱۹۲۷ میلادی در ژاپن مورد بهره برداری قرار گرفت. ـ در آمریکا اولین مترو در سال۱۸۹۲ میلادی در شهر شیکاگو ساخته شد که بیشترین مسیر آن روی زمین احداث شد. ـ اولین مترویی که مسیر حرکت آن کاملاً در زیرزمین قرارداشت در شهرهای بوستن در سال۱۸۹۷ میلادی و نیویورک ۱۹۰۴ میلادی ساخته شدند.

## Slide 3
پدافند عامل و غیر عامل
پدافند شامل عامل و غیر عامل میشود:
پدافند عامل که در زمان جنگ داشتن تجهيزات دفاعي ، هوایی، زمینی، دریایی، که معمولا در زمان جنگ جهت دفاع استفاده میشود.

## Slide 4
پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل : کاربرد آن هم در مواقع جنگ است و هم در مواقع صلح برای پيش بيني و پيش گیری و کاستن از خسارت ناشي از جنگ ، بلایاي طبيعي میباشد. کشورهاي پیشرفته مانند آمريکا و روسيه و کشورهاي اروپایی با توجه به تجربه جنگ و آمريکا با وجود بلايای طبيعي (گرد بادها و طوفانهای شديد) معمولا پناهگاههایی را دارند که در زمانهای مورد نظر از آن استفاده میکنند.

## Slide 5: مواردی از پدافند غیر عامل در جهان : آلمان :پس از پایان جنگ جهانی دوم دولت آلمان توسعه ملاحظات و اقدامات پدافند غیر عامل را در راستای سیاست تنش زدایی قرار داد . در حال حاضر بسیاری از تاسیسات و ساختمانهای این کشور به صورت دو منظوره احداث می شود .و علاوه بر کار بری متفاوت در شرایط عادی در شرایط بحران به پناهگاه تبدیل می شود که از جمله این مراکز می توان به خطوط راه آهن زیر زمینی ، ایستگاهای مترو و.... اشاره کرد. شوروی سابق :در کشور شوروی سابق سازمان دفاع غیر عامل در اواسط سال 1960 میلادی تاسیس گردید و به سرعت توسعه یافت از سال 1966 با تحولی بزرگ ،تجدید سازمان گردید و ساخت پناهگاههای ضد هسته ای و دو منظوره کردن بسیاری از تاسیسات مانند ایستگاهها و معابر مترو ازهمان زمان در دستور کار قرار گرفت و با ساخت استحکامات ایمن و زره های مقاوم در مقابل بمب و موشک توسعه یافت .

## Slide 6: سوئیس:دولت این کشور علی رغم اتخاذ سیاست بی طرفی در طول دو جنگ جهانی و علیرغم آنکه به لحاظ موقعیت ژئو پلتیکی مورد تهدید هیچ کشوری نیست با این وجود این کشور موضوع پدافند غیر عامل را به صورت جدی پی گیری نموده به طوری که سازمان دفاع غیر عامل تمامی امکانات از قبیل : آب ، غذا ، دارو و سایر مایحتاج مردم را به صورتی که قبل از فاسد شدن تعویض می گردند در پناهگاههای مقاوم زیر زمینی قرار داده است حتی در تونلها و پلهای مهم این کشور مکانهایی برای مواد منفجره تعبیه شده است که در صورت وقوع شرایط جنگی و بحرانی نسبت به انهدام آنها اقدام نمایند و مردم این کشور با توجه به آموزشهایی که دیده اند به اهمیت این موضوع واقف هستند .

## Slide 7: کره شمالی :در کشور کره شمالی که با تهدید فزآینده امریکا روبرواست پدافند غیر عامل به صورت گسترده ایی مورد استفاده قرار می گیرد . بطوری که معابر مترو و ایستگاههای زیر زمینی شهر پیونگ یانگ در عمق بین 90الی 105 متری زمین احداث شده اند ، بسیاری از کارخانجات صنایع نظامی در تونلهای بزرگ استقرار یافته اند و هواپیماهای نظامی پس از فرود می توانند در تونلهای حفر شده مخفی شوند . در توسعه واحدهای صنعتی و خدماتی نیز به موضوع کوچک سازی و پراکندگی اهمیت زیادی داده شده وبه عنوان مثال به جای نیروگاه و بنادر بزرگ ، واحدهای کوچک و پراکنده احداث شده اند.

## Slide 8: نتایج دفاع غیرعامل : کاهش آسیب‌پذیریها افزایش پایداری و تداوم فعالیت‌ها کمک به حفظ آرامش عمومی ارتقاء آستانه مقاومت مردمی بی اثر یا کم اثر سازی عملیاتهای دشمن ایجاد تردید در متجاوز نسبت به شروع تجاوز ارتقاء قدرت بازدارندگی ارتقاء ضریب امنیت ملی

## Slide 9: روش های برق رسانی به مترو ریل سوم در این روش به کمک یک ریل هادی که در کنار دو ریل دیگر نصب می شود انرژی قطار تامین می شود. اما اگر بخواهیم از ریل سوم برای تغذیه قطار استفاده کنیم استاندارد سیستم های ولتاژ اروپایی در راه آهن های برقی بر اساس EN50163 به ما فقط اجازه می دهد از ولتاژ ۷۵۰ ولت استفاده کنیم.پس اگر ما بخواهیم از سطوح ولتاژ بالاتر استفاده کنیم باید از شبکهOCS استفاده کنیم. معمولا ریل کنتاکت سیم هادی با سطح مقطع ماکزیمم ۹۰۰ میلی متر مربع می باشد به همین دلیل در جاهایی که ترافیک زیاد است و ما می خواهیم از ولتاژ ۷۵۰ استفاده کنیم ریل سوم پیشنهاد می شود. این ریل تا ۶۰۰۰هزار آمپر به ما جواب می دهد.

## Slide 10: مزایا ریل سوم با ولتاژ ۷۵۰ ولت و جریان مستقیم نصب شدن در قطعات کوچک با بهترین فاصله جدا کننده استفاده از برق متناوب محلی در شهر برای پست های حمل و نقل و رکتیفایرها ساده بودن سیستم معایب برای حفاظت بیشتر باید در مسیرهای مستقیم استفاده شود پیچیدگی در نصب کلیدها خطر برق گرفتگی برای پرسنلی که روی خط حرکت می کنند و برای حفاظت پرسنل لازم است از روکش های عایق استفاده شود.

## Slide 11: شبکه بالاسری در این روش به کمک شبکه ای که در بالای سر قطار ایجاد می شود انرژی قطار تامین می شود. مزایا در پست ها تنظیم کننده ها لازم نیست زیاد حساس باشند. ساییدگی پانتو گراف نسبت به جاروبک در ریل سوم کمتر است. صدا در شبکه بالاسری نسبت به ریل سوم کمتر است. برای تعمیرات ریل نیاز به قطع کردن برق نیست. خطرات جانی برای افرادی که از روی ریل حرکت می کنند بسیار کم است. معایب دشواری در تنظیمات اولیه شبکه دشواری در ترمیم شبکه بعد از سوانح خطرات رعد وبرق و شاخ و برگ درختان محیط های باز

## Slide 12: مترو در ایران و اهواز ـ پیشنهاد استفاده از مترو برای اولین بار در طرح جامع تهران مصوب سال۱۳۴۹ شمسی به عنوان یک سند رسمی مطرح شد. شهرهای صاحب مترو در ایران : تهران و مشهد شهرهای در حال احداث مترو : اهواز ، تبریز ، کرج ، کرمانشاه ، اصفهان ، شیراز

## Slide 13
مقدمه :
سازمان قطارشهري اهواز در سال 1381 تاسیس شد. در فاصله زماني سال 81 تا 85 انجام طرح مطالعات ترافيكي شهر اهواز توسط مهندس مشاور انديشكار بررسي و به تصويب كميته فني شوراي عالي ترافيك رسيد. که دران براي شهر اهواز 4 خط مترو پيش بيني شد.
طراحی مقدماتی خط یک توسط مهندسین مشاور ايمر (از ايران) با همكاري شرکت سمالي (از فرانسه) انجام و در اواخر سال 84 مناقصه اجراي خط يك برگزار شد كه در اين مناقصه شركت كيسون از ايران و نورينكو از چين به صورت كنسرسيوم برنده مناقصه اعلام و كار اجراي خط يك از نيمه دوم سال 85 اغازشد.
قرارداد اجراي خط يك با مشاركت كيسون نورينكو بصورت EPCF بوده است.
E P C F
فاينانس كارهاي ساختماني تهيه تجهيزات طراحي

## Slide 14
مشخصات خط يك
خط يك بطول 23 كيلومتر و 24 ايستگاه در عمق 17 متري زمين طراحي شده و از شمال شرقي شهر اهواز واقع در زرگان شروع و با گذر از خيابان نادري در مركز شهر و عبور از زير رودخانه كارون به فلكه ساعت و سپس به فلكه دانشگاه و در نهايت به امتداد اتوبان گلستان تا بيمارستان شهيد بقايي در جنوب غربي اهواز ادامه پيدا مي كند.
اين خط شامل دو تونل با قطر داخلي 5.9 جهت رفت و برگشت پيش بيني شده، هر قطار شامل 5 واگن و گنجايش ظرفيت 750 نفرمسافر ميباشد (ساعت پيك ) – زمان رفت و برگشت با توجه به سرعت متوسط KM35 در ساعت 1:15 دقيقه زمان مي برد.

## Slide 15
جهت خط يك 30 قطار كه شامل 150 واگن مي باشد در نظر گرفته شده است كه اين قطارها وظيفه دارند در هر ساعت 17.500 نفر را در هر مسير رفت و برگشت جابجا كنند.
در هر خط يك پاركينگ و يك مركز دپو (جايي كه داراي تعميرگاه شستشوي قطار رستوران و استراحت گاه … مي باشد.)
در خط يك 6 عدد باكس كراس اور (Cross over) جهت جابجايي قطار ها در خطوط ريلي پيش بيني شده است.
كراس آور: باكسي در عمق 17.5 متري زمين با عرض23 متر و طول100 متر می باشد.
خط يك داراي ساختمان اداري و مركز فرمان به مساحت تقريبي 5000 متر پيش بيني شده كه كار هدايت كليه قطارها بر عهده مركز فرمان مي باشد.
جهت ساخت اين دو حلقه تونل، پيمانكار (كيسون) نسبت به خريد دو دستگاه TBM (دستگاه حفاري تونل) و تجهيزات پشتيباني آن اقدام كرده و كارخانه اي در انتهاي خط در جنوب غربي جهت ساخت و توليد سگمنت هاي مورد نياز احداث نموده است.

## Slide 16
در پوشش داخلي تونلها پس از حفاري بوسيله TBM از قطعات سگمنت(قطعه) استفاده مي شود
كه هر 6 قطعه آن يك رينگ كامل با قطر داخلي 5.9 و قطعه خارجي 6.3 و بطول 1.5 را تشكيل مي دهد.
جهت اب بندي تونل در محل اتصال سگمنت ها به هم ديگر لاستيك هايي تعبيه شده كه در اثر فشرده شدن سگمنت ها به هم ديگر جلوي نفوذ آب به داخل تونل را مي گيرد (لاستيك آب بند gas ket)
با توجه به اينكه قطر حفاري از قطر بيروني سگمنت هاي تونل بيشتر مي باشد پس از كارگزاري سگمنت ها نسبت به تزريق گروت (ملات بسيار ريز دانه ) جهت اب بندي بيشتر استفاده مي شود.

## Slide 17
عمده مشکلات این پروژه در خصوص عدم پیشرفت برابر برنامه زمان بندي شده، مشکلات مالی پروژه میباشد. اين پروژه میبایست در 5 يا 6 سال به اتمام می رسیده و با توجه به هزینه بالای آن که بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان مي باشد می بایستي بين 500 تا 600 ميليارد تومان هر ساله به اين پروژه تزريق میشود. که با توجه به مشکلات مالي و تزريق مبالغي خيلي کمتر از اين کار به درازا کشيده شده است .
تامين مالي اين پروژه بصورت فاينانس بوده و قرار بود شرکت نورينکو چين پس از تامين فاينانس نسبت به تهيه و نصب تجهیزات اقدام نماید اما بابه تعويق افتادن این موضوع پروژه دچار مشکلات زياد گرديد.
با توجه به اينکه تهيه و خريد بسياري از تجهيزات تخصصي مربوط به پروژه ، از کشورهاي مرتبط صورت می گیرد، همچنين تحريم هاي چند ساله اخير باعث به تاخير افتادن زمان تهيه و ورود به موقع اين تجهيزات به کشور شده لذا اين عوامل موجب کند شدن اجرای پروژه و عدم پيشروي طبق برنامه زمانبندي شده است.
مشکلات قطار شهري :

## Slide 18
در زمان طراحي اوليه کار توسط شرکتهاي ایمر و سمالي (فرانسه) 8 کيلومتر ازطرح روي زمين و تقريبا حدود 5 کیلومتر آن در اعماق حدود 17 متري زمين و باقي آن بصورت نيمه عميق به عمق 8 تا 9 متر (cut and covr) پيش بيني شده بود. اما برابر مصوبات پدافند غیر عامل کل کشور خط بصورت عميق در حال طراحي و اجرا میباشد.

## Slide 19
جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی :
همانطور که میدانیم سوخت اتوبوس ها با گاز یا گازوئیل است که علاوه برتولید آلایندهای محیطی، منابع سوخت های فسیلی ما را با کاهش روبرو می سازد.
طبق مطالعاتی که مشاورین اندیشکاردرطرح جامع حمل ونقل اهوازانجام داده اند،هم اکنون مقدار انرژی مصرفی هر مسافر در هر کیلومتر برای اتوبوس معادل 8 تا 15 گرم گازوئیل است
و برای اتومبیل شخصی معادل 50 گرم بنزین است.
در حالی که جابجایی با حمل و نقل ریلی توسط نیروی برق انجام می پذیرد و هیچ خطر زیست محیطی نخواهد داشت.
کاهش هزینه های استهلاک، نگهداری و تعمیرات اعم از وسایل نقلیه و اسفالت های موجود :
با توجه به اینکه در عمده شهرهای ایران از جمله اهواز استهلاک اتوبوس تاکسی حدود 9 سال می باشد و به تبع آن هزینه های نگهداری و تعمیرات بسیار سنگینی به منابع مالی وارد کرده و همچنین آسفالت و معابر شهری را نیز دچار تخریب می نماید در حالی که عمر استهلاک مترو 50 تا 70 سال در نظر گرفته می شود و هیچ گونه تخریب و نگهداری برای آسفالت های شهری ندارد.

## Slide 20
بطورخلاصه فوایدمترودرچندموردبه شرح ذیل می توان عنوان نمود:
وسیله ای ارزان وسریع برای رفت وامدعموم شهروندان
به جهت ایمنی بسیاربالاازشدت وکثرت تصادوفات رانندگان می کاهد
کم کردن فاصله طبقاتی واجتماعی مردم
افزایش بازدهی وکارایی افرادشاغل به دلیل صرفه جویی درمصرف وقت وعدم معطلی درترافیک
کاهش الودگی صوتی ومحیط زیست
به جهت استقرارخطوط مترودرزیرزمین ،بارترافیکی شهرکمتر می شود.

## Slide 21: نکات ایمنی توجه به هشدارهاي ايمني و تذکرات کارکنان ايستگاه ، تابلو ها و برچسب های ایمنی نصب شده در محل تردد در ايستگاه ها از سمت راست خود و قرار نگرفتن در مسیر حرکت دیگران عدم ورود هرگونه مواد، مايعات و تجهيزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها عدم ورود هرگونه حيوان به داخل تمامي فضاهاي مترو و قطارها استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع ورود به تونل و محوطه ريلي ممنوع خط زرد لبه سکو حريم ايمن است قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنيد. مهم: نریختن زباله در فضای ایستگاه

## Slide 22: عکس هایی از مترو اهواز

## Slide 23: ورودی آسانسور

## Slide 24: ورودی ایستگاه

## Slide 25: تونل ورودی

## Slide 26: سالن طبقه اول

## Slide 27: سالن طبقه اول

## Slide 28: باجه خرید بلیط

## Slide 29: طبقه اول

## Slide 30: طبقه اول

## Slide 31: پلکانِ ورودی به طبقه دوم

## Slide 32: طبقه دوم و محل عبور مترو

## Slide 33: تونل مجاور

## Slide 34: تونل ها

## Slide 35: زیر سازی سیستم های برودتی و تهویه

## Slide 36: راهروی اتصال دو ایستگاه غربی و شرقی

## Slide 37: تاسیساتِ کار گذاری شده در سقف ایستگاه