## Slide 1
وزارت مسکن و شهر سازی
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی
همت‌آباد اصفهان
بهار 1389

## Slide 2
طرح ساماندهي بافت فرسوده‌ي شهر اصفها‌ن
مراحل معرفي طرح

## Slide 3
معرفي محدوده و ارتباط با محدوده‌هاي پيرامون
بررسي و تحليل وضع موجود
بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح تفصيلي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده
مراحل معرفي طرح :
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

## Slide 4
معرفي محدوده و ارتباط با محدوده‌هاي پيرامون
بخش اول

## Slide 5
معرفي محدوده و ارتباط با محدوده‌هاي پيرامون
موقعيت محدوده در گونه‌هاي بافت فرسوده :

## Slide 6
معرفي محدوده و ارتباط با محدوده‌هاي پيرامون
معرفي محدوده‌ي همت آباد :
بافت فرسوده‌ي همت‌آباد از گونه‌ي بافت فرسوده با پيشينه‌ي اسكان غيررسمي
مساحت محدوده‌ي موردمطالعه 80/3 هكتار
مساحت محدوده‌ي بافت فرسوده 62/4 هكتار ، معادل 27/5 درصد از مساحت منطقه 6 و 2/98درصد از مساحت كل بافت فرسوده‌ي شهر اصفهان
محد‌وده‌‌‌ي مورد مطالعه
محد‌وده‌‌‌ي بافت فرسوده
اراضي نظامي

## Slide 7
معرفي محدوده و ارتباط با محدوده‌هاي پيرامون
موقعيت محدوده نسبت به شريان‌هاي اطراف :
بزرگراه شهيد همت
خيابان سجاد اتصال دهند‌ه‌ي محدود‌ه‌ي
غرب همت آباد به شهر اصفهان
خيابان آبشار دوم
خيابان سپهسا‌لار اتصال دهند‌ه‌ي محدود‌ه‌ي شمالي همت آباد به شهر اصفها‌ن
‌خيابان سيم خاردار در انتهاي جنوبي همت آباد و جدا كنند‌ه‌ي اين محد‌وده از اراضي نظامي

## Slide 8
بررسي و تحليل وضع موجود
بخش دوم

## Slide 9
بررسي و تحليل وضع موجود
ويژگيهاي جمعيتي ـ اجتماعي :
شاخص‌هاي جمعيتي مطابق آخرين سرشماري نفوس و مسكن سال 85:
جمعيت 17851 نفر تراكم جمعيتي 237 نفر در هكتار بعد خانوار 3/5 نفر تراكم خانوار در واحد مسكوني 1/06 | نسبت جنسي 105 گروه‌هاي عمده‌ي سني 64ـ 15 سال درصد باسوادان محدوده 87% درصد طلاق بسيار پايين
ـ كاهش بعد خانوار به دليل ارتقاء سطح فرهنگ
ـ كاهش جمعيت محدوده در سال‌هاي متوالي به دليل مهاجرت ساكنين
ـ عدم مطلوبيت محدوده به‌‌ دليل مشكلات فرهنگي اجتماعي از نظر ساكنين به‌ ويژه افراد تحصيل كرد‌ه‌ي محل
مهم‌ترين عامل مهاجرت بوده ‌است.
ـ شغل غالب كارگري، فقر اقتصادي و فرهنگي از ويژگي‌هاي محدوده بوده و مهم‌ترين عامل بروز مشكلات اجتماعي
نظير اعتياد، بزهكاري و فساد اخلاقي است.
ـ گروه سني غالب محدوده 64-15 سال و وجود جمعيت جوان در محدوده
ـ تمايل بيشتر ساكنين به نوسازي ، سهيم شدن در ارزش افزوده و سكونت آنان در محدوده

## Slide 10
تحليل ساختار موجود

## Slide 11
بررسي و تحليل وضع موجود
تحليل شبكه‌ي معابر :
مقطع عرضي از خيابان شهيد خليلي
مقطع عرضي از خيابان حضرت قائم
بزرگراه همت محور عبوري شهري
خيابان سجاد محور مجهز شهري
خيابان سپهسالار محور نيمه مجهز ناحيه‌اي
خيابان حضرت قائم محور مجهز محلي
خيابان شهيد خليلي محور مجهز محلي كه
از لحاظ عملكردي فعالتراز خيابان
حضرت قائم است
محدوده‌ي مورد مطالعه
محدوده‌ي بافت فرسوده

## Slide 12
بررسي و تحليل وضع موجود
تحليل نظام توزيع خدمات :
خدمات
محد‌ود‌ه‌ي مورد مطالعه
محد‌ود‌‌ه‌ي بافت فرسوده
پويائي بيشتر خيابان شهيد خليلي نسبت به خيابان حضرت قائم در وضع موجود
لبه‌ي فعال خيابان سجاد در وضع موجود
عبوري بودن خيابان سپهسالار
توزیع كاربريها در وضع موجود بصورت خطي و پراكنده
كاربريهاي بزرگ در گره‌ها سبب پويائي گره نشده‌اند

## Slide 13
بررسي و تحليل وضع موجود
نظام محله بندي و سطوح و سرانه‌هاي كاربري‌هاي وضع موجود :
سطوح و سرانه‌‌هاي كاربري‌‌هاي وضع مو‌جو‌د
تفكيك بلوك شهري همت آباد به 4 محله‌ي مفت آباد اول و دوم ، حجتيه‌ي اول و دوم ، پيش از احداث بزرگراه شهيد همت

## Slide 14
بررسي و تحليل وضع موجود
بررسي وضعيت بلوك‌ها بر اساس شاخص‌هاي فرسودگي :
بلوك‌هايي كه شبكه معابر آنها مطلوب بوده و جهت گيري پلاك‌ها در كل بلوك مناسب مي باشد
بلوك‌هايي كه شبكه معابر آنها نا مطلوب بوده و جهت گيري پلاك‌ها تا حد‌ودي مناسب مي باشد
بلوك‌هايي كه شبكه معابر آنها نيازمند اصلاح بوده و جهت گيري پلاك‌ها نيز نا‌مناسب مي باشد

## Slide 15
بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح بازنگري در طرح تفصيلي
بخش سوم

## Slide 16
بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح بازنگري :
مباني جمعيت پذيري طرح بازنگري طرح تفصيلي :
ـ قرارگيري محدوده‌ي همت‌آباد در قطعه‌‌ي 6ـ3 (بلوك آبشار ـ همت‌آباد) از قطعه‌‌بندي‌هاي مطالعات پايه‌ي طرح بازنگري طرح تفصيلي
ـ نرخ رشد پيشنهادي طرح بازنگري طرح تفصيلي در افق طرح (سال 1395) 1/12مي باشد
ـ در صورت نوسازي پيش‌بيني 10/000 نفر افزايش جمعيت
ـ جمعيت پيشنهادي بلوك شهري همت‌آباد در صورت نوسازي 27816 نفر
ـ جمعيت پيشنهادي بلوك آبشار ـ همت‌اباد در صورت نوسازي ـ 38000 نفر

## Slide 17
بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح بازنگري
تحليل ساختار پيشنهادي طرح بازنگري

## Slide 18
تحليل شبكه‌ي معابر :
ـ پيشنهاد خيابان سجاد با نقش عبوري و اختصاص نواحي مجاور آن به بلوك‌هاي مسكوني
ـ پيشنهاد بزرگراه همت با نقش عبوري و مسير كندروي دو طرف آن با نقش محور مجهز محلي
ـ پيشنهاد خيابان سپهسالار با نقش عبوري
ـ پيشنهاد خيابان حضرت قائم با احياء محور مادي
بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح بازنگري :

## Slide 19
تحليل نظام توزيع خدمات :
ـ پيشنهاد كاربري تجاري در جداره‌ي بزرگراه همت حد فاصل خيابان حضرت قائم و خليلي و ارتباط آن با خدمات اساسي محدوده
ـ پيشنهاد پهنه‌ي درختكاري در اراضي نظامي جنوب محدوده در جداره‌ي بزرگراه
ـ افزايش كيفيت فضايي همت آباد به وسيله‌ي جانمايي اين لكه در مجاورت كاربري مقياس شهري
ـ پيشنهاد كاربري مسكوني ويژه‌ي اطراف مادي (با ضوابط ويژه‌ي ساخت و ساز) در جداره‌ي شمالي مادي
ـ پيشنهاد اتصال و پيو‌ند دو سمت بزرگراه به وسيله‌‌ي پوشاندن بخشي از بزرگراه و تبديل آن به فضاي شهري حد فاصل محور حضرت قائم و شهيد خليلي
ـ عدم تناسب كاربري با عرض و نقش محور در پيشنهاد طرح بازنگري طرح تفصيلي
1
2
3
1
4
4
بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح بازنگري :

## Slide 20
سطوح و سرانه‌هاي كاربري‌هاي پيشنهادي طرح بازنگري طرح تفصيلي :
* طرح بازنگري طرح تفصيلي راسته‌هاي اصلي محله‌اي را در ضوابط پيشنهادي به صورت تجاري پيشنهاد داده است
بررسي و تحليل سازمان فضايي پيشنهادي طرح بازنگري :

## Slide 21
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي
بافت فرسوده
بخش چهارم

## Slide 22
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
مباني برآورد جمعيت اوليه :
ـ با توجه به جمعيت برآورد شده، ميانگين تراكم خالص جمعيتي 491 نفر در هكتار و تراكم ناخالص250 نفر در هكتار خواهد بود
ـ جمعيت محدوده‌‌ي مورد مطالعه مطابق سرشماري نفوس و مسكن در سال (85) 17816 نفر
ـ برآورد جمعيت پيشنهاد‌ي بر اساس سرانه زمين 40 مترمربع، سرانه‌ي خدمات اساسي در مقياس محله و ناحيه 6/65 متر مربع (مطابق پيشنهاد طرح بازنگري طرح تفصيلي)، سرانه 10 مترمربع و سرانه‌ي ساير خدمات 3 مترمربع ، در حدود 22200 نفر مي باشد

## Slide 23
ساختار پيشنهادي طرح نوسازي بافت فرسوده

## Slide 24
محله بندي پيشنهادي :
ـ پيشنهاد تلقي نيمه‌هاي شرقي و غربي همت‌آباد به عنوان محله‌هاي شرقي و غربي با جمعيت 11930 نفر و 14370 نفر و تفكيك محله‌ي شرقي به 2 زير محله و تفكيك محله‌ي غربي به 3 زير محله بر اساس راسته‌هاي اصلي بين محله‌اي حضرت قائم و شهيد خليلي
محله‌ي غربي
محله‌ي شرقي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 25
شبكه‌ي معابر پيشنهادي :
شبكه معابر بر اساس نقش
شبكه معابر بر اساس عرض
شرياني شهري
محور مجهز ناحيه‌ای و فراتر
محور مجهز محله‌اي
محور نيمه مجهز محله‌اي
محور دسترسي محله‌اي
محور با عرض 10 متر
محور با عرض 12 متر
محور با عرض 14 متر
محور با عرض 16 متر
محور با عرض 20 متر
محور با عرض 26 متر
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 26
خدمات اساسي و مختلط پيشنهادي :
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 27
گره‌ها و سازمان فضايي پيشنهادي :
شناسايي گره‌هاي شهري بر اساس نقش
سازمان فضايي پيشنهادي
محور با عرض 10 متر
محور با عرض 12 متر
محور با عرض 14 متر
محور با عرض 16 متر
محور با عرض 20 متر
محور با عرض 26 متر
بزرگراه همت
خدمات اساسي
خدمات مختلط
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 28
نمونه‌هاي طراحي شهري

## Slide 29
طراحي شهري محدوده‌ي مركزي همت آباد :
نمايي از فضاي شهري محدوده‌ي مركزي
مقطع عرضي از محد‌و‌ده‌ي مركزي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 30
ايده‌ي حجمي لبه‌ي بزرگراه همت :
خدمات مختلط تجاری - مسکونی
خدمات مختلط تجاری - اداری
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 31
نمونه‌اي از طراحي شهري محور حضرت قائم :
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 32
نمونه‌اي از طراحي شهري محور حضرت قائم :
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 33
طراحي شهري جداره‌ي محور سجاد :
خوانايي ورودي حضرت قائم با ايجاد گشايش فضايي و ايجاد فضاي سبز در ابتداي محور با توجه به اينكه در اين خيابان پيشنهاد احياي مادي و اولويت پياده ديده شده است
خوانايي ورودي خيابان شهيد خليلي با استفاده از 2 ساختمان بلند مرتبه
پيشنهاد محور در پشت كاربري مختلط براي تفكيك اين كاربري از محدوده‌ي مسكوني و تسهيل در سرويس‌دهي به كاربري‌هاي مختلط
ساختمان بلند مرتبه
لبه‌ي مختلط تجاري ـ اداري ـ مسكوني در مجاور محور سجاد با توجه به پيشنهاد مجهز شدن لبه‌ي اين محور
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 34
پهنه بندي مد‌اخله بر اساس كيفيت بلوك‌ها

## Slide 35
پهنه بندي مد‌اخله بر اساس كيفيت بلوك‌ها :
جهت سهولت ساماندهي بلوك‌هاي محدوده‌ي بافت فرسوده‌ي همت‌آباد، بر اساس كيفيت بلوك‌ها در وضع موجود به 4 دسته تقسيم مي‌شوند:
1ـ بلوك‌هايي كه شبكه‌ي معابر آنها مطلوب بوده و جهت‌گيري پلاك‌ها در كل بلوك مناسب مي‌باشند. ساكنين اين بلوك‌ها مي‌توانند به كمك تجميع پلاك‌ها و رسيدن به حد نصاب مساحت جهت نوسازي و با استفاده از ضوابط و مقررات پيشنهادي اقدام به نوسازي نمايند
2ـ بلوك‌هايي كه شبكه معابر آنها نامطلوب بوده و جهت‌گيري پلاك‌ها تا حدودي مناسب مي‌باشد. در اين بلوك‌ها مي‌توان با طراحي شبكه‌ي معابر مناسب زمينه‌ي تجميع و نوسازي مردمي با استفاده از ضوابط و مقررات نظير (بلوك‌هاي بند 1) را فراهم آورد.
3ـ بلوك‌هايي كه شبكه معابر آن‌ها نيازمند اصلاح بوده و جهت‌گيري پلاك‌ها نيز نامناسب است. اين گونه بلوك‌ها داراي بافتي درهم تنيده‌اند كه اصلاح بلوك نيازمند طرحي ويژه است. بهترين روش اصلاح اين بلوك ها مداخله‌ي متمركز (تخريب و نوسازي) است كه اين امر با استفاده از الگوي بازپخش زمني (تجميع و تفكيك مجدد پلاك‌ها) يا استفاده از الگوي آپارتمان‌سازي امكان‌پذير است. بديهي است مرحله‌بندي اجراي نوسازي بلوك‌ها و تبديل آن به چند فاز اجرايي از مهمترين اقدامات تحقق‌پذيري نوسازي است.
4ـ بلوك‌هايي كه به هر دليل نيازمند طرح ويژه ‌هستند (اعم از موقعيت مكاني، امكان ايجاد ارزش افزوده، لزوم تعريف ورودي يك محور و يا ...) نظير محدوده‌ي دو طرف بزرگراه، مجاور خيابان سجاد و ورودي‌هاي مجموعه از سمت خيابان سجاد
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 36
بلوك‌هايي كه شبكه معابر آنها مطلوب بوده و جهت گيري پلاك‌ها در كل بلوك مناسب مي باشد
بلوك‌هايي كه شبكه معابر آنها نا مطلوب بوده و جهت گيري پلاك‌ها تا حد‌ودي مناسب مي باشد
بلوك‌هايي كه شبكه معابر آنها نيازمند اصلاح بوده و جهت گيري پلاك‌ها نيز نا‌مناسب مي باشد
نيازمند طرح ويژه (محدوده مجاور بزرگراه همت و خيابان سجاد)
خدمات اساسي
پهنه بندي مد‌اخله بر اساس كيفيت بلوك‌ها :
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 37
مداخله‌ي مردمي

## Slide 38
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي مردمي :
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
سازمان فضايي پيشنهادي
پلاك‌بندي در وضع موجود

## Slide 39
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي مردمي :
پلاك‌بندي در وضع موجود
پلاك‌بندي پيشنهادي

## Slide 40
مساحت كل پلاك هاي وضع موجود: 9169متر مربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 85
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :108
مساحت كل پلاك هاي پيشنهادي بعد از تجميع:
7971 مترمربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 23
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :346
پلاك‌هاي واقع در معابر سازمان فضايي پيشنهادي بعد از تجميع : 2/6 درصد
پلاك‌هاي واقع در سازمان فضايي پيشنهادي براي اصلاح مورفولوژي: 9/2درصد
درصد كل مداخله : 11/8 درصد
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي مردمي :

## Slide 41
مداخله‌ي تدريجي

## Slide 42
سازمان فضايي پيشنهادي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :
پلاك‌بندي در وضع موجود

## Slide 43
پلاك‌بندي در وضع موجود
پلاك‌بندي پيشنهادي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :

## Slide 44
مساحت كل پلاك هاي وضع موجود: 19205متر مربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 141
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :136/2
مساحت كل پلاك هاي پيشنهادي بعد از تجميع:
12659 مترمربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 35
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :362
پلاك‌هاي واقع در معابر سازمان فضايي پيشنهادي بعد از تجميع : 20/2 درصد
پلاك‌هاي واقع در سازمان فضايي پيشنهادي براي اصلاح مورفولوژي: 8/2درصد
خدمات اساسي :14/4 درصد
درصد كل مداخله : 42/8 درصد
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :

## Slide 45
سازمان فضايي پيشنهادي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :
پلاك‌بندي در وضع موجود

## Slide 46
پلاك‌بندي در وضع موجود
پلاك‌بندي پيشنهادي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :

## Slide 47
مساحت كل پلاك هاي وضع موجود: 24870متر مربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 257
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :96/7
مساحت كل پلاك هاي پيشنهادي بعد از تجميع:
13011مترمربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 35
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :371/7
پلاك‌هاي واقع در معابر سازمان فضايي پيشنهادي بعد از تجميع : 8/8درصد
پلاك‌هاي واقع در سازمان فضايي پيشنهادي براي اصلاح مورفولوژي: 4/6درصد
خدمات اساسي :32/8درصد
درصد كل مداخله : 46/2درصد
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :

## Slide 48
سازمان فضايي پيشنهادي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :
پلاك‌بندي در وضع موجود

## Slide 49
پلاك‌بندي در وضع موجود
پلاك‌بندي پيشنهادي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :

## Slide 50
مساحت كل پلاك هاي وضع موجود: 19980متر مربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 127
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :127
مساحت كل پلاك هاي پيشنهادي بعد از تجميع:
13654مترمربع
تعداد پلاك‌هاي وضع موجود : 36
ميانگين مساحت پلاك‌هاي
وضع موجود :379
پلاك‌هاي واقع در معابر سازمان فضايي پيشنهادي بعد از تجميع : 21درصد
پلاك‌هاي واقع در سازمان فضايي پيشنهادي براي اصلاح مورفولوژي: 6درصد
خدمات اساسي :16درصد
درصد كل مداخله : 43درصد
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
چگونگي عملياتي كردن پروژه‌هاي مداخله‌‌ي تدريجي :

## Slide 51
در پروژه‌هاي مداخله تدريجي به منظور شروع جريان نوسازي، شهرداري موظف
به اصلاح معابر پيرامون بلوك و معابر اصلي داخل بلوك يا خريداري برخي
پلاك‌ها به منظور اصلاح مورفولوژي بافت مي‌باشد.
هزينه اصلاح يا احداث معابر مي‌تواند از اعتبارات شهرداري و اعتبارات شركت
عمران و بهسازي كه جهت اين امر اختصاص داده شده استفاده شود.
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
جمع بندي :

## Slide 52
مداخله‌ي متمركز

## Slide 53
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
نمونه‌ پروژه‌ مداخله‌‌ي متمركز :

## Slide 54
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
نمونه‌ پروژه‌ مداخله‌‌ي متمركز :

## Slide 55
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
نمونه‌ پروژه‌ مداخله‌‌ي متمركز :

## Slide 56
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :
نمونه‌ پروژه‌ مداخله‌‌ي متمركز :

## Slide 57
پهنه بندي تراكمي و محاسبه‌ي ظرفيت جمعيت‌پذيري محدوده

## Slide 58
پهنه بندي تراكمي :
خارج از محدوده‌ي بافت فرسوده
8طبقه تجاري ـ اداري ـ مسكوني (تراكم %400)
محدوده‌ي بافت فرسوده
6طبقه تجاري ـ مسكوني (تراكم %300)
5طبقه مسكوني (تراكم %250)
5طبقه مسكوني ـ تجاري (تراكم %265)
5طبقه اداري ـ تجاري (تراكم %265)
4طبقه مسكوني (تراكم %240)
3طبقه مسكوني ويژه‌ي مادي (تراكم %240)
خدمات اساسي
طبقات روي پيلوت
8 طبقه
6 طبقه
4 طبقه
3 طبقه
تراكم طبق طرح بازنگري طرح تفصيلي
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 59
سیمای حجمی محدوده :
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 60
ظرفيت جمعيت پذيري :
بر اساس پهنه‌ي تراكمي پيشنهادي و با فرض سرانه‌ي زيربناي مسكوني 26 مترمربع ماكزيمم ظرفيت جمعيت‌پذيري در محله‌ي شرقي 14370 نفر و در محله‌ي غربي 11930 نفر، در بلوك‌ شهري همت‌آباد 26300 نفر و ميانگين تراكم جمعيتي 342 نفر درهكتار پيشنهاد مي گردد
جدول شماره‌ي 2ـ مشخصات تراكمي و ظرفيت جمعيت پذيري محله‌ي 1(غربي) پيشنهاد‌ي بلوك همت آباد
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 61
ظرفيت جمعيت پذيري :
جدول شماره‌ي 3 ـ مشخصات تراكمي و ظرفيت جمعيت پذيري محله‌ي 2(شرقي) پيشنهاد‌ي بلوك همت آباد
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 62
ظرفيت جمعيت پذيري :
جدول شماره‌ي 4 ـ مقايسه‌ي شاخص‌هاي جمعيتي وضع موجود ، طرح بازنگري طرح تفصيلي و طرح نوسازي بافت فرسوده
ارايه‌ي پيشنهاد طرح نوسازي بافت فرسوده :

## Slide 63
وزارت مسکن و شهر سازی
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
استراتژي مداخله در محدوده‌ي بافت فرسوده‌ی
همت‌آباد اصفهان
بهار 1389