## Slide 1
با توجه به توليد کنوني ساليانه 33 ميليون تن سيمان در کشور و پيش بيني توليد ساليانه 70 ميليون تن در برنامه چهارم توسعه دولت (تا پايان سال 1388)، و همچنين علاقمندي توليد کنندگان سيمان به صادرات آن به کشورهاي همسايه، به نظر مي رسد علاوه بر ظرفيت سازي در اين صنعت، تنظيم ميزان مصرف و شيوه هاي بهينه کردن آن از راهکارهاي اساسي برون رفت از بحران در اين صنعت است.
با توجه باينکه کشور ما داراي معادن گوگرد فراوان بوده و همچنين حجم بسيار زيادي گوگرد نيز از تصفيه گازهاي ترش بدست مي آيد، ميتوان از سيمان گوگردي استفاده نمود. تکنولوژي توليد اين سيمان چند دهه است که بدست کشورهائي مانند آمريکا و کانادا مي باشد.
تمامي مواد لازم جهت توليد اين سيمان و همچنين قطعات لازم جهت ساخت ماشين آلات آن در داخل کشور تهيه مي گردد.

## Slide 2
سيمان گوگردي سيماني است که از ترکيب گوگرد و مواد مضاف در يک فرآيند حرارتي بدست مي آيد.
در صورت توليد سيمان گوگردي و مصرف آن در کارهاي آبي خصوصا" سدسازي، لوله هاي فاضلاب، کانالهاي آبياري، شمعهاي بتني، اسکله ها و ديوارهاي ساحلي و...، سهم بيشتري از توليدات سيمان کشور صرف کارهاي ساختماني شده و از هزينه هاي احداث کارخانه هاي سيمان کاسته خواهد شد. براساس محاسبات انجام شده سرمايه گذاري کارخانه هاي سيمان گوگردي کمتر از 10 درصد سرمايه گذاري کارخانه هاي سيمان معمولي است و مدت زمان لازم براي ساخت و بهره برداري آن نيز يک چهارم ساخت کارخانه هاي سيمان معمولي است که البته بايد گيرايي سريع و مقاومت بالاي آن در مقابل فشار را نيز به مزاياي آن افزود.

## Slide 3
طبق گزارشات کارشناسان سيمان، براي توليد هر تن سيمان معمولي 125 کيلو وات ساعت
انرژي برقي لازم است. اگر ميزان مصرف برق روزانه يک واحد مسکوني 5 کيلو وات ساعت
در نظر گرفته شود، ميزان برق روزانه مصرفي يک کارخانه سیمان به ظرفیت 3000 تن در
روز، معادل مصرف برق روزانه بيش از 75000 واحد مسکوني مي باشد. در صورتي که
براي توليد سيمان گوگردي از هر نوع سوختي مي توان استفاده نمود و بنابراين استفاده از
انرژي الکتريکي که براي کارخانه هاي سيمان ضروري است حذف شده و مي توان آن را
براي مصارف ديگري مورد استفاده قرار داد. در صورت عدم تمايل به سرمايه گذاري جهت
تاسيس کارخانه هاي بزرگ، مي توان اين محصول را در کارگاههاي کوچک نيز توليد نمود.

## Slide 4
براي توليد سيمان گوگردي لازم است افزودني هاي را به گوگرد اضافه کرد و آن را به عمل
آورد تا بتوان به صورت سيمان گوگردي استفاده کرد و انجام اين عمليات به هر ظرفيت و در هر
کارگاهي امکان پذير است . براي مصرف سيمان گوگردي در داخل بتن دو راه وجود دارد:
روش اول اين است که ابتدا سيمان را گرم کرده و پس از رسيدن به حالت مذاب آن را به داخل
مخلوط شن و ماسه گرم شده مي افزائيم و در روش دوم آن را به صورت پودر جامد درآورده و
پس از گرم کردن شن و ماسه در داخل بتونير، آن را به مخلوط گرم شده مي افزائيم تا پس از
دريافت حرارت لازم از مخلوط و رسيدن به درجه حرارت معين به صورت مذاب درآمده و به
تشکيل مخلوط بتن گوگردي منجر شود.

## Slide 5
به علت خاصيت چسبندگي سريع و بادوام اين سيمان به فلزات و غير فلزات مي
توان آن را براي پوشش خارجي فلزات و غير فلزات به کار برد و مانع از
پوسيدگي و يا زنگ زدن آنها در برابر عوامل جوي شد. به کارگيري سيمان
گوگردي با توجه به مزاياي گوناگون آن خصوصا" در مناطق ساحلي با ماسه
بادي فراوان و يا مناطقي که دچار کم آبي هستند، ضروري است.

## Slide 6: خواص فیزیکی بتن گوگردی :
مقاومت زیاد در برابر خوردگی در محیط های اسیدی و نمکی
عدم نفوذ اب به سطح نهایی
دوام خوب وخاصیت ارتجاعی
مقاومت زیاد در برابر خستگی
سرعت فوق العاده در حصول مقاومت نهایی
بتن گوگردی در اسید پس از سه سال
بتن معمولی دراسید پس از سه هفته

## Slide 7: سطح نهایی بتن گوگردی

## Slide 8: عوامل موثر در خواص مکانیکی بتن گوگردی :
1) کیفیت مصالح سنگی استفاده شده در تهیه بتن
2) ماده ی مضاف جهت عمل اوری گوگرد
3) درصد گوگرد مصرفی
4) ویبره

## Slide 9: فرمولاسیون بتن گوگردی :
بتن گوگردي محصول جديدي است كه با وجود اين كه ظاهري نهايي مانند بتن حاصل از سيمان
پرتلند دارد،اما طرز توليد، نگهداري و استفاده از آن متفاوت است. بتن هاي گوگردي يك عنوان
كلي است كه براي مجموعه اي از محصولات استفاده مي شود كه از نظرنوع ونسبت تر كيبات
استفاده شده متفاوت مي باشند . اين مواد كلاً جزء دسته مواد ترموپلاستيك بوده كه ازتركيبات
گرمايي نوع خاصي از گوگرد، تركيبات معدني و افزودني هاي مورد نياز بدست مي آيد و بطور
كلي شامل اجزاء ذيل است :
1) سولفور 2) مواد متراکم ریزدانه و درشت دانه
3) مواد پرکننده 4) مواد افزودنی

## Slide 10
مخلوط اولیه شامل حدود 15 الی 25 درصد سولفور ، حدود 25 الی 45 درصد مواد متراکم
ریز دانه و حدود 10 الی 15 درصد مواد افزودنی و همچنین فیلر به ان اضافه می کنند
نوع ، شکل و درجه بندی مواد متراکم موجود در فرمولاسیون ، باید به نحوی انتخاب گردد تا
بتوان حداقل فضای خالی در سیستم را ایجاد نمود .

## Slide 11
بعد از انتخاب مواد متراكم، پركننده هاي معدني و مواد افزودني براي يك
فرمولاسيون موردنظر لازم است كه ميزان بهينه سولفور در فرمولاسيون تعيين گردد . روش بدين منوال است كه نسبت حجمي پركننده معدني به سولفور مشخصي را در نظر قرارگرفته و سپس با طراحي آزمايشات تجربي ميزان سولفور جهت فرمولاسيون را بدست مي آوريم.

## Slide 12
براي كار در محيط هاي خورنده ، آزمايش تغيير وزن مواد متراكم ريزدانه و
مواد متراكم درشت دانه موجود درفرمولاسيون ، در تماس مستقيم محيط موردنظر ، در درجه حرارت كار واقعي انجام مي پذيرد . دستورعمل و
حد مجاز براي حداكثر كاهش وزن مواد متراكم ريز دانه و مواد متراكم درشت دانه در مدت 7 روز غوطه وري درمحيط مايع موردنظر در جدول به ترتيب داده شده است :

## Slide 13: جدول - آزمايش مقاومت خوردگي مواد متراكم در فرمولاسيون
حداکثر درصد کاهش وزن | اندازه ی دانه | مواد
2.5 | + 3 mm | مواد متراکم درشت دانه
5.5 | + 3 mm | مواد متراکم ریز دانه

## Slide 14
انتخاب هر کدام از مواد متراکم پر کننده ، خصوصا مواد افزودنی و نسبت این
مواد در فرمولاسیون ، باید به نحوی صورت گیرد تا محصول نهایی از قابلیت
مناسب برخوردار بوده و دارای خواص فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی خاص
جهت کاربرد مورد نظر باشد .

## Slide 19: نقش مواد مضاف :
این مواد برای اصلاح خواص گوگرد ( تمایل گوگرد به بازگشت سریع به حالت پایدار شکننده می باشد ) به کار می رود . این مواد از جنس هیدرو کربن اولفینی می باشد . نوع ایرانی این مواد (اس ام زد) است که اختراع سید محمد ضرغامی مخترع ایرانی می باشد . نوع خارجی این مواد (اس ار ایکس) است که توسط مخترع کانادایی اختراع شده است .

## Slide 20: بتن گوگردی اصلاح شده :
توليد بتن هاي خاص جهت مصارف ويژه از مباحث موردتوجه از جنبه هاي علمي و كاربردي بوده و از ارزش اقتصادي قابل توجه برخوردار است . اصلاح بتن مبتني بر اصلاح ساختار سيمان بوده بنحوي كه با استفاده از امواد افزودني خاص در حين اختلاط بتوان خواص مورد نظر را در محصول نهايي ارتقاء بخشيد.
بتن هاي گوگردي به تنهايي و بدون افزودني هايي كه به منظور بهبود خواص آن در فرمولاسيون منظور می گردد از كارايي چنداني خصوصاً بعنوان ماده مقاوم در محيطهاي اسيدي و نمكهاي شيميايي برخوردارنبوده لذا در فرمولاسيون نهايي انواع افزودني وجود دارد كه عمدتاً در راستاي پايداري آن درسیستم های فرساینده اضافه مي گردد .

## Slide 21
افزودني ديگري در راستاي كاهش انباشتگي حين فشار انقباض حرارتي كه در اثناي سفت شدن بتن وجود دارد، در فرمولاسيون منظور مي گردد . همچنين در راستاي حفاظت بتن حين سيكل ها متوالي انجماد – ذوب استفاده از ماده ي افرودني مناسب از جمله تمهيدات خاصي است كه در ساخت بتنهاي گوگردي اعمال مي گردد.
با استفاده از تكنولوژي آرمه هاي اليافي ويژه بتن هاي گوگردي از قابليت تقويت به منظور ارتقاء سختي و بهبود قابليت جلوگيري از پيشرفت شكاف در بدنه بتني برخوردار مي باشد . در بسياري از كاربردها تقويت با آرمه هاي اليافي استفاده گرديده و از شبكه هاي فلزي كه خوردگی سيستم بتني در محيط هاي سولفوره را تسريع مي نمايند بي نياز مي سازد.

## Slide 22
منابع ذخیره اسید :
تیرهای پیش ساخته و قطعات بتنی :
ساخت و یا ترمیم سکوهای بتنی :

## Slide 23
ترمیم جدولهای کنار خیابان
خط کشی خیابانها
دیوارهای پیش ساخته

## Slide 24
حوضچه های فاضلاب
فونداسیون پیش ساخته از بتن گوگردی
ساخت و ترمیم سازه های ابی

## Slide 25
ساخت و ترمیم پل های هوایی
روکش لوله های فاضلاب
ساخت و ترمیم اسکله ها

## Slide 26: دستگاه تولید سیمان گوگردی :

## Slide 27
مزایا در مقایسه با بتن معمولی :
1)عليرغم سيمان معمولی هيچگونه نيازی به آب ،جهت ساخت بتن ندارد.
2) سرعت گيرش بتن گوگردی حدود يک ساعت می باشد در حاليکه سيمان معمولی 28 روز به طول می انجامد .
3) کليه دستگاهها و تجهيزات در داخل کشور توليد شده و نيازی به خروج ارز ندارد .
4) حدود 30 سال است که اين سيمان در دنيا استفاده می شود ( آمريکا ، کانادا و...) و دارای استاندار( ای سی ای ) می باشد .
5)امکان بازيافت مجدد بتن گوگردی ( عليرغم بتنن های معمولی ) وجود دارد.
6) کليه مواد اوليه و افزودنی ها ، همگی در داخل کشور تهيه می گردد .

## Slide 28
7)اين صنعت در واقع صنعت پاک و غير آلاينده محسوب می شود و از مواد زائد صنعت نفت استفاده می نمايد ، در حال حاضر مقادير زيادی گوگرد در پالايشگاهها انباشته شده که بسيار مضر برای محيط زيست می باشد .
8)گيرايی بسيار سريع موجب تسريع اجرای کارهای عمرانی و کاهش هزينه میشود.
9)امکان استفاده از همه نوع مصالح موجود در منطقه جهت توليد اين بتن ( عليرغم بتن معمولی ) وجود دارد.
10)با توجه به چسبندگی اين بتن به بتن معمولی و دوام آن در مقابل خوردگی امکان استفاده وترکيب مشترک وجود دارد که سبب پايداری بتن می گردد
11)مقاومت بالا در مقابل بسياری از خوردگی ها خصوصا" اسيدها را دارمیباشد .
.12)مقاومت فشاری حدود دو برابر سيمان معمولی ( به مقياس مگا پاسگال ) است

## Slide 29
13) مقاومت کششی و ضريب گسيختگی حدود 3 برابر سيمان معمولی می باشد.
14) هدايت حرارتی پايين تر از سيمان معمولی می باشد.
15) تا دمای 80 درجه سانتی گراد کاملا" مقاوم می باشد ، بنابراين در فضای آزاد مشکلی نخواهد داشت ، البته با پوششی از بتن معمولی می توان مقاومت حرارتی آن را معادل بتن معمولی ساخت .
16) کاربرد بسيار وسيعی در کارهای آبی خصوصا" سازه های دريائی ، اسکله ، سد و ديوار ساحلی دارد . . هزينه احداث کارخانه با ظرفيت مشابه کارخانجات سيمان معمولی حدود يک دهم می باشد .
17) ضريب الاستيسيته بالاتر از سيمان معمولی است.

## Slide 30
19) انرژی برق مصرفی کارخانجات سيمان گوگردی حدود يک صدم کارخانجات سيمان معمولی بوده و بيشتر از سوختهای فسيلی ، عمدتا" گاز (که مزيت نسبی
کشور محسوب می شود ) استفاده می گردد.
20)لازم به ذکر است که اين بتن نه تنها معارض سيمان معمولی نمی باشد بلکه به دليل مصرف زياد سيمان در کشور می تواند بعنوان مکمل سيمان معمولی در بازار مورد استفاده قرار گير
21) کليه آزمايشات استاندارد مربوطه به اين بتن در داخل کشور انجام شده و نمونه های کاربردی و دستگاههای پروتوتايپ توليد اين بتن نيز ساخته شده است.
22) در مناطقی که استفاده از قير امکان پذير نمی باشد می توان برای جاده سازی از اين بتن استفاده نمود ( نظير ساير نقاط دنيا ) .

## Slide 31
23) بعلت چسبندگی بسيار بالای اين بتن به فلزات ، می توان از آن به عنوان روکش
پلهای فلزی استفاده نمود ( آسفالتهای معمولی در مقابل حرارت و کشش مقاومت چندانی ندارند ).
24) با توجه به عايق بودن در مقابل رطوبت ، می توان از آن به عنوان ايزولاسيون استفاده نمود .

## Slide 32: نتایج ازمایش فیزیکی بتن گوگردی ( در برابر بتن معمولی ) :
ضریب انبساط خطی برابر
چسبندگی با ارماتور بالاتر
چسبندگی به بتن بالاتر
خزش پایین تر
ضریب ارتجاعی بالاتر
ایجاد ترک کششی بالاتر
خاصیت ارتجاعی بالاتر
مقاومت فشاری بالاتر

## Slide 33: مقایسه بتن گوگردی با بتن معمولی :
1) مقاومت در برابر سایش بسیار بالاتر 2) نفوذ پذیری بسیار کمتر
3) مقاومت در برابر خستگی بسیار بالاتر 4) مقاومت در برابر اتش اندکی پایین تر
5) مقاومت در برابر خوردگی بسیار بالاتر 6) دوام در چرخه حرارتی برابر یا بالاتر
7) هدایت حرارت پایین تر

## Slide 34: با ارزوی توفیق در تمام مراحل زندگیتان