## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحيم

## Slide 2
ارگونومي در مدرسه؟؟؟

## Slide 3: تعريف ارگونومي
نيازمنديهاي كار
توانايي هاي افراد
  ارگونومي راهي براي انجام دقيقتر و هوشمندانه تر كارو فعاليتها(نه مشكل تر) با طراحي وسائل، تجهيزات، ايستگاههاي كار و وظايف براي تطابق كار با فرد (نه تطابق فرد با كار) است.

## Slide 4: ارگونومي علم جديدي نيست:
ارگونومي علمي است كه براي تطبيق وتناسب محيط ، وظايف يا روشهاي كاري با كاربران به كار ميرود. عدم رعايت اصول ارگونومي موجب آسيبهاي اسكلتي عضلاني ميگردد كه اين عارضه ميتواند بر روي بسياري از اندامهاي بدن از جمله اندامهاي ي نظير پشت، گردن ، شانه ها ، دستها و پاها اثر بگذارد.

## Slide 5: اهداف ارگونوميك
بهبود روند زندگی با حذف وظايف، مراحل و تلاشهاي غير ضروري
كاهش پتانسيل آسيب ناشي از تلاشهاي بيش از حد مجاز
به حداقل رساندن پتانسيل ايجاد خستگي هاي ذهني و فيزيكي
اهرم هاي مهارتي انجام كار/ داشتن آگاهي بيشتر در زمينه كار براي افزايش راحتي، رضايت، روحيه و شاد زيستن

## Slide 6: عواقب طراحی نامناسب
ناراحتی درد مزمن
حوادث آسيب
خستگی افزايش خطاهاي انساني
اختلالات اسكلتي عضلاني ناشي از كار(WMSDs)
    پشت درد
    Tendonitis
    Epicondylitis
    Bursitis
    Carpal tunnel syndrome

## Slide 7: ريسك فاكتورهاي ارگونوميك
پوسچر نامناسب
فعاليتهاي تكراري
كارهاي سنگين
استراحت ناكافي
كارهاي طولاني مدت
ابزار نامناسب
ايستگاه و فضاي كار نامناسب
در ارگونومي هر فعاليتي كه برايش انرژي مصرف شود كار تلقي مي گردد. از قبيل: نشستن، ايستادن، خوابيدن و ....

## Slide 8: رعايت اصول ارگونوميكي زير به حفظ سلامت دانش آموزان در مدرسه كمك خواهد كرد
كوله پشتي ، ميز و صندلي كلاس و فضاي مدرسه را با دانش آموز و شرايط آن متناسب سازيد.
اصول صحيح انتخاب و استفاده از كوله پشتي، ميز و صندلي و رايانه مناسب را آموزش دهيد.
عوامل خطرزا را كاهش دهيد.
هميشه طرز نشستن، ايستادن و حمل وسايل را آموزش و يادآوري كنيد .
از ابزارهايي كه براي دانش آموز مناسبتر است ، استفاده كنيد.

## Slide 9: رعايت اصول ارگونومي در مدارس سبب
1- پيشگيري از اختلالات اسكلتي عضلاني در بين افراد(مانند كمر درد، سندرم تونل كارپال، دردهاي اسكلتي عضلاني و ..)
2- پيشگيري از حوادث
3- افزايش ميزان انگيزه، علاقه به كلاس و درس
4- افزايش رفاه، امنيت و آسايش دانش آموزان
5- كمك به افزايش كيفيت آموزش و جلوگيري از افت تحصيلي.

## Slide 10
Ergonomic Design Issues
Environmental conditions for
computers:
Lighting
Ventilation (heat, IAQ)
Cable management/electrical fields
Furniture for computer work
Worksurface
Monitor height
Keyboard tray
Mouse platform
Document holder
Chair
Layout for computer work
Workstation layout
Classroom layout

## Slide 11: Research Studies

## Slide 12
The impact of computer display height and desk design on
muscle activity during information technology work by young adults
L. Straker

## Slide 13: Fig. 3. Photographs of a subject working in the six study conditions – curve and straight desk and high, mid computer displays and book.

## Slide 18
ابزارهای ارگونومیک

## Slide 24: وضعيت ميز و نيمكت ها
هدف: متناسب نبودن ميز و نيمكت با ابعاد بدني دانش آموزان ناراحتي هاي كمر، گردن، خستگي زودرس، افت تحصيلي و اشكال در فشار خون آنها را موجب مي شود.

## Slide 25: ميز و نيمكت بايد با ابعاد بدني دانش آموزان متناسب و داراي شرايط زير باشد
كف پاها صاف روي زمين قرار گيرد
فضايي بين پشت پاها و لبه ي جلويي نشستنگاه وجود داشته باشد.
هيچ گونه فشاري از قسمت جلوي سطح نشستنگاه به سطح خلفي ران وارد نيايد.
فضايي بين سطح بالايي ران و سطح زيرين ميز براي حركت آزادانه وجود داشته باشد.
آرنج ها هنگامي كه باز و عمودي است تقريبا در ارتفاع سطح رويي ميز قرار گيرد.
تكيه گاهي مناسب در ناحيه كمر و زير تيغه شانه ها وجود داشته باشد.
فضایی کافی بین تکیه‌گاه پشت و سطح نشستگاه برای حصول اطمینان از حرکت آزادانه کفل موجود باشد.
دانش‌آموزان در هنگام نشستن وضعیتهای بدنی متفاوتی به خود می‌گیرند. ارزیابی تناسب خوب و صحیح مستلزم این است که هدف معیار توضیح داده شده در شکل رعایت شوند.

## Slide 27
وضعيت نوشتن
مشخص شده است : بينايي ، وضعيت دهي ، تقويت عضلات اندام فوقاني و شانه، برنامه ريزي حركتي، كنترل حركات ريز، هماهنگي چشم و دست، يكپارچگي بينايي - حركتي ، استفاده ماهرانه از دست و الگوي گرفتن مداد به عنوان پيشنياز در كيفيت مهارت نوشتن مؤثر است.
وضعيت دهي:
مكان مناسب و شخصي براي نوشتن دانش آموز هم در كلاس درس و هم در خانه انتخاب شود

## Slide 29
پوسچر رو به جلوی سر و فاصله داشتن بازوها از محور بدن باعث افزایش میزان مصرف می شود.
به اين ترتيب :
نشيمنگاه حتماً صاف و راحت باشد ، مفصل زانوها و لگن 90 درجه خم باشد .
اگر صندلي دسته دارد باشد دسته صندلي 1 تا 2 اينچ بالاتر باشد .
ارتفاع پشتي صندلي طوري باشد كه ستون فقرات و شانه ها را حمايت كند .
طول، عرض، ارتفاع صندلي و ميز متناسب با اندازه دانش آموز باشد

## Slide 30
نشستن بدون داشتن حمایت مناسب کمر خدود 40 درصد فشار وارده بر ستون فقرات را نسبت به حالت ایستاده افزایش می دهد
در مدت خمش و پیچش به سمت جلو که یکی از پوسچرهای متداول دانش آموزان است فشار وارده حدود 400 درصد افزایش می یابد.

## Slide 31: چه فاكتورهايي باعث بروز WMSDs مي شود؟
چنگش وسايل كوچك براي مدت طولاني

## Slide 32: رنگ فضاهاي آموزشي
رنگ به عنوان عنصر تفكيك ناپذير ارگونومي تاثير فراوان بر رفتار دانش آموزان دارد و حالات رواني و عاطفي آنها را بشدت تحت تاثير قرار مي دهد.
مقررات رنگ برای فعالیت‌های آموزشی:
مراکز تفریحی:رنگ‌های محرک و تحریک کننده
مقطع ابتدایی:قرمز،آبی،زرد مخلوط با سفید.
مقطع راهنمایی و دبیرستان:که نیازمند به دید دقیق و وظایف فکری می‌باشند:آبی_سبز،سبز،خاکستری یا بژ(رنگ قهوه‌ای روشن مایل به زرد خاکستری).
غذاخوری:زرد هلویی،صورتی،فیروزه‌ای.
سالن‌های ورزشی:تن‌های زرد یا خنثی.
سالن کنفرانس:سبز،رنگ آب،زردهلویی.

## Slide 33: روشنايي
عواملي كه در تامين روشنايي نوركلاس ها موثر هستند، عبارتند از ابعاد پنجره هاي نورگير، نوع تخته تدريس، رنگ كلاس، رنگ و شفافيت وسايل موجود و ميز در كلاس .

## Slide 34: دستشويي
ارتفاع دست شويي ها بايد متناسب با سن دانش آموزان در سه دوره تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در نظر گرفته شود.

## Slide 35: كوله پشتي
حمل وسايل مدرسه ارتباط مستقيمي با سلامت فيزيكي كودكان مدرسه اي دارد.
خصوصيات ظاهري يك كوله مناسب به شرح زير است.
اندازهي كوله را متناسب با سن و انداز هي دانش آموز باشد.
كوله حتماً پدهايي در ناحيه شانه، پشت و سينهها داشته باشد. .
كوله شامل كمربندهاي اضافي ( كمربند سينهاي و كمربند لگني ) باشد تا هم حمايت اضافي ايجاد كند وهم وزن را از شانه وكمر به لگن انتقال دهد.
كوله شامل جيب ها وفضاهايي متناسب با نوع استفاده باشد تا سبب تقسيم وزن اشياء ونگهداري آنها در جاي امن و دسترسي آسان به وسايل شود.
از مواد منعكس كننده نور( شبرنگ ها) استفاده شده باشد. اين مواد باعث مي شوند كه كودكان در غروب وتاريكي توسط رانندگان ديده شوند.
كوله را زمان خريد حتماً امتحان كنيد چند كتاب داخل آن قرار دهيد و دانش آموز در مسافتي آن را پوشيده و راه برود.

## Slide 36
وزن كوله پشتي را بررسي كنيد . حمل وسيله اي بيش از 10 % وزن بدن براي دانشآموزان شديداً خطرناك است.
حتماً به محل قرارگيري كوله روي پشت دقت كنيد، كوله نبايد هرگز بيش از 10 سانتي متر پايينتر از خط كمر قرار گيرد
دقت كنيد كه استرپها طوري باشند كه به راحتي اجازه پوشيدن و در آوردن كوله روي شانه ها را بدهند و حركت آن روي بازوها راحت باشد.
زماني كه اشيايي داخل كوله پشتي قرار ميدهيد ، مراقب باشيد اشياء نوك تيز و يا حجيم به سمت پشت كودك قرار نگيرد، قرارگيري سطوح ناهموار و يا تيز در نتيجه كشيده شدن روي پشت موجب ناراحتي و ايجاد درد درپشت مي گردد.
به خاطر داشته باشيد كه كوله بزرگتر هميشه به معني كوله بهتر نيست، به همين دليل همواره بايد كوله متناسب با نيازها تهيه شوند و نوع كوله كوچكتر را براي فرزندان خود انتخاب كنيد
كوله هايي كه داراي بالشتك در محل قرارگيري بند روي شانهها هستند مناسبترند، چرا كه بندهاي بدون بالشتك در زمان استفاده با فرو رفتن در شا نه موجب اعمال فشار زياد روي شانهها و درد در آنها ميشود. در غير اين صورت كولهاي را انتخاب كنيد كه بندها يا استرپهاي پهن داشته باشند.
در زمان استفاده از كوله حتم اً از هر دو بند آن استفاده شود .
از لحاظ طرز استفاده:

## Slide 37
قرارگيري بندهاي كوله بر روي يك شانه منجر به توزيع نامناسب و نابرابر وزن در يك طرف بدن و در نتيجه گرفتگي عضلات بويژه عضلات گردن وايجاد درد در آنها خواهد كرد .
كوله هايي كه داراي يك بند در قسمت قفسه سينه يا دور كمر هستند بيش از ساير كوله ها مطمئنتر بوده و سلامت سر و گردن و كمر فرد را تضمين ميكنند.
به دانشآموز بياموزيد كه كوله پشتي را درست روي زمين بگذارد و بردارد . كودكان در هنگام قرار دادن كوله پشتي روي زمين به اندازه كافي خم كند و حتماً با دو دست كوله را بردارد.
بندهاي كوله بايد تنهشان را صاف نگه دارند و در هنگام بلند كردن آن نبايد زياد خم شوند .
سعي كنيد كوله هايي را تهيه نماييد كه داراي يك لايه زيرين پشتي در داخل هستند و شانهها و كمر را از فشار زياد محافظت ميكنند .
به دانش آموز آموزش دهيد كه كوله پشتي را تا حد امكان به پشت خود بچسباند و از معلق نگه داشتن آن خودداري نمايد. همچنين بايد از نگه داشتن كيف و كوله پشتي در دست يا بر روي شانه ها در سر صف جلوگيري كنيد .

## Slide 38
رایانه
ويژگي هاي يك محيط كاري مناسب براي كاربران رايانه به قرار زير است:
وجود سيستم تهويه مطبوع.
نور كافي و مناسب.
استفاده از ميز مخصوص كه داراي عرض و ارتفاع استاندارد باشد.
استفاده از صندلي ارگونوميك با قابليت تنظيم ارتفاع.
استفاده از زيرپايي براي قرار گيري مناسب و راحت پاها.

## Slide 39: براي پيشگيري از اين عوارض لازم است كه نكات ساده و مهم زير را هنگام كار با رايانه به دانش آموزان يادآوري شود:
به تناوب از پشت ميز رايانه برخاسته و با نرمشهاي خيلي ساده، گردن ، بازو ، مچ دست و پاها را حركت
دهيد.
صفحه نمايشگر را طوري تنظيم كنيد تا ستون فقرات دانش آموز به صورت مستقيم قرار گرفته وچشمان او با قسمت بالايي صفحه نمايش در يك خطمستقيم قرار گيرند.
فاصله صفحه نمايشگر تا چشم بايد بين 50 تا 60 سانتي متر باشد.
تأكيد شود هر 30 دقيقه به اشيائي كه در فاصله 6 متري قرار دارند، چند دقيقه چشم بدوزد.
ارتفاع ميز رايانه بايد بين 66 تا 71 سانتي متر باشد.
زير پايي استفاده شود.

## Slide 40
ميز طوري قرار گيرد كه روشنايي لامپهاي سقف در طرفين باشد. در استفاده از روشنايي طبيعي نيز نيايد صفحه نمايشگر در بابر پنجره قرار گيرد.
سطح صفحه كليد تقريبا هم ارتفاع با دسته صندلي و آرنج باشد و مچ ها به طور عادي روي صفحه كليد قرار گيرند به طوري كه هنگام كار ساعدها تقريبا موازي با افق قرار گرفته و زاويه بين مچ دست و ساعد 5 تا 10 درجه باشد. موقعيت موس نيز مانند صفحه كليد است و بايد به طور متناوب براي استفاده از موس سمت قرارگيري را عوض كرد.
روشنايي كلاس بايد مخلوطي از لامپهاي التهابي و فلورسيت يا به اصطلاح نور سفيد و زرد باشد و شدت آن حدود 300 لوكس باشد.
براي به حداقل رساندن فشار بر روي گردن و كمر هنگام تايپ استفاده از نگهدارنده كاهش پيشنهاد مي گردد.
دماي مطبوع كلاس با توجه به استانداردهاي ارگونوميكي 19 تا 23 درجه سانتيگراد و رطوبت حدود 50 درصد باشد.
براي فراهم نمودن هواي سالم سيستم تهويه تعبيه گردد.

## Slide 41: موقعيت مانيتور:
نمايشگر بايد مستقيما در جلوي صفحه كليد قرار گيرد و لبه بالايي نمايشگر بايد در امتداد ديد چشم ها قرار گيرد تا در هنگام استفاده آسيبي به چشم ها وارد نگردد. فاصله بين نمايشگر و چشم ها بايد تقريبا به اندازه طول شانه باشد(فاصله مناسب حدود 46 سانتيمتر است.)

## Slide 42
Hip Circles
Shoulder Circles
Arm Circles
Neck Exercise
Side Stretch
Shoulder Stretch

## Slide 43
Overhead Stretch
Wrist Stretch
Forearm stretch
Prayer Stretch

## Slide 44: خلاصه ارگونومي
طراحي مناسب ارگونوميك وسايل، فرايندها و ابزارها باعث بهبود راحتي، سلامتي، روحيه، بهره وري و آمادگي افراد مي گردد.
تلاشهاي فردي به عنوان بخشي از تيم كارگاهي، بزرگترين وسيله شناسايي و بهبود مشكلات ارگونوميكي محيط كار است.
مهمترين و حياتي ترين نكته اين است كه فورا بدنبال درمان علايم اختلالات اسكلتي عضلاني باشيد.

## Slide 45
سوال؟
با تشكر از شما
فرشاد ارغواني
كارشناس ارشد ارگونومي
09189859271
ARGHAVANIF@GMAIL.COM