## Slide 1
به نام او
روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم
درس انتقال مطالب علمی و فنی
استاد زهیر سراجان
اشکان روشن محمدحسین کلینی
مهر 88

## Slide 2: چکیده:
امروزه، نانوذرات به دليل خواص ويژه و همچنين كاربردهاي تكنولوژيكي فراواني كه دارند، توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده اند. در اين ميان، نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم به دليل خواص نوري، الكتريكي و كاتاليستي بسيار عالي، داراي كاربردهاي بسيار مهمي در صنايع مختلف مي باشند. از جمله ي اين كاربردها مي توان به استفاده در رنگدانه هاي صنعتي، به عنوان فوتوكاتاليست در پاكسازي محيط زيست، در كرم هاي ضد آفتاب براي محافظت از پوست، دركاربردهاي فوتوولتاييك براي سلول هاي خورشيدي، در اجزاي دستگاه هاي الكترونيكي و بسياري موارد ديگر اشاره نمود .

## Slide 3: مقدمه
در سال هاي اخير، سنتز نانوذرات سراميكي به علت خواص نوري، الكترونيكي و قابليت چگالش بهتر ، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم خواص الكتريكي، نوري و فوتوكاتاليستي خوبي از خود نشان داده اند كاربرد و كارآيي TIO2 به شدت تحت تاثير ساختار بلوري، شكل و اندازه ي ذرات آن است بنابراين تلاش هاي بسيار زيادي براي توليد نانوذرات TIO2 با اندازه، شكل و تخلخل كنترل شده جهت استفاده در لايه هاي نازك، سراميك ها، كامپوزيت ها و كاتاليست ها صورت گرفته است TIO2 ماده اي است كه در زمينه هاي گوناگوني چون رنگ جوهرها، كاغذها و سنسورها پلاستيك ها، مواد آرايشي كاربرد دارد ، افزايش كاربرد نانوذرات TIO2 در زمينه هاي كاتاليستي، فوتوكاتاليستي و سنسورها، نياز به استفاده از تجهيزات دقيق براي سنتز آن ها را تشديد نموده است دربسياري موارد، TIO2 با استفاده از فرآيند سولفاتي و يا كلريدي توليد مي شود ، ولي ذرات توليد شده نسبتاً درشت بوده (در محدوده ي ميكروني ) و از درجه ي خلوص پاييني برخوردار هستند . با افزايش نياز به استفاده از نانوذرات TIO2 تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شده است .

## Slide 4: دي اكسيدتيتانيوم
دی اکسید تیتانیوم از لحاظ ساختار بلوری دارای سه شکل آناتاز و روتایل و بروکیت می باشد به لحاظ ترموديناميكي روتايل پايدارترين فاز دی اکسید تیتانیوم در فشار معمولي بوده و دو فاز ديگر، فازهاي نيمه پايدار اين سيستم به شمار مي روند واحدهاي پايه ي بلوري در هر سه فاز، هشت وجهي هاي TIO6مي باشند. تفاوت اين سه فاز در نحوه ي آرايش اين هشت وجهي ها است اين ساختارها مربوط به TIO2 توده ای می باشد به دليل نسبت سطح به حجم بسيار بالاي نانوذرات TIO6 ممكن است نحوه ي آرايش سطح، كاملاً با توده تفاوت داشته باشد

## Slide 5: شکل 1- نحوه ی آرایش 8 وجهی ها در Tio6

## Slide 6: روش هاي سنتز نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم
تاكنون روش هاي متعددي براي سنتز نانوذرات Tio2 مورد استفاده قرار گرفته است . مشاهده شده است كه روش های مختلف نتایج مختلفی هم همراه دارند به علت كثرت روش هاي سنتز و پارامترهاي دخيل در آن ها، تقسيم بندي آن ها به گروه هايي مشخص، مشكل است . در اين مقاله سعي شد ه تا روش هاي مختلف سنتز نانوذرات Tio2 كه توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است، به گروه هاي مشخصي تقسيم بندي شوند:
1- روش سل – ژل
2- روش هیدروترمال
3- روش مکانو شیمیایی
4- روش پلاسمای حرارتی با فرکانس رادیویی
5- روش چگالش از بخار شیمیایی

## Slide 7: روش سل - ژل
روش سل ژل كه شامل واكنش هاي هيدروليز و تراكم پيش ماده هاي آلكوكسيدي است، روشي مطمئن براي سنتز اكسيدهاي فلزي بسيار ريز مي باشد محققان مختلف روش سل ژل را به صورت هاي مختلفي مورد استفاده قرار داده اند Li و همكارانش تتراn بوتيل تيتانات را به آب دي يونيزه افزوده و با افزودن اسيد هيدروكلريك يا آمونياك، ژلي تهيه كردند كه پس از خشك كردن، آسياب كردن و تكليس در دماهاي مختلف، نانوپودر Tio2 حاصل شد مشاهده شد كه استحاله ي آناتاز به روتايل ، در دماي 600 درجه سانتی گراد شروع و در دمای 800 درجه سانتی گراد كامل شد و با افزايش دماي تكليس از 350 درجه به 600 درجه اندازه ي ذرات از nm 6 به nm 36 افزایش یافته است

## Slide 8
Zhang و همكارانش از روش ميكروامولوسيون سل ژل استفاده نمودند . آن ها با هيدروليز تترا ايزوپروپاكسيدتيتانيوم در ميكروامولوسيون حاوي 80 Span -Tween نانوذرات TiO2 را سنتز و سپس آن ها را در دماهاي مختلف تكليس نمودند با توجه به تصوير TEM مشاهده شد كه ذرات به شكل كروي بوده و داراي توزيع اندازه ي ذره ي نسبتاً مناسبي هستند . همچنين پيك هاي XRD نشان دادند كه استحاله ي فازي آناتاز به روتايل در دماي 200 شروع و در دماي 350 تكميل مي شود. اندازه ي متوسط ذرات در دماي بالاي 300 کمتر ازnm 30 محاسبه شده است

## Slide 9: شکل 2 تصویر TEM نانو ذرات Tio2 آناتاز در دمای c200 درجه

## Slide 10: شکل 3-الگوی XRD نانو ذرات الف)آناتاز ب)روتایل

## Slide 11
در برخي موارد از يك فعال كننده ي سطحي در فرآيند سل ژل استفاده مي شود Pavasupree و همكارانش با افزودن هيدروكلريدلاوريل آمين به عنوان ماده ي فعال كننده ي سطحي به محلول پيش ماده و هم زدن و خشك كردن محلول، نانوذرات نيمه متخلخل TIO2 را سنتز نمودند . پودرهاي حاصله به مدت 4 ساعت در دماي c 400 تكليس شدند .

## Slide 12
پيك هاي XRD صرفاً حضور فاز آناتاز را نشان دادند . اندازه ي ذرات با توجه به تصوير TEM در محدوده ي nm7-15 به دست آمده است Colόn و همكارانش در روشي مشابه، با افزودن كربن فعال شده به محلول، سطح ويژه ذرات را از m2/g 13 به m2/g 11 افزايش دادند. نتايج XRD فقط حضور فاز آناتاز را در پودرها نشان دادند

## Slide 13: شکل 5-تصوير TEMنمونه ي TIO2كه به مدت 4 ساعت در دماي c 400 تکلیس شده است

## Slide 14
با تشکر از حسن توجه شما عزیزان