## Slide 1
سيستمهاي دودويي

## Slide 2: نمايش دا ده ها
انواع داده‌ها
مكمل‌ها
نمايش با مميز ثابت
نمايش با مميز شناور
ديگر كدهاي باينري
كشف خطا

## Slide 3: نمايش دا ده ها
اطلاعاتي كه يك كامپيوتر با آن سر و كار دارد:
  داده ها
    داده هاي عددي (اعداد طبيعي و حقيقي)
    داده هاي غير عددي (حروف ،علائم)
  ارتباط بين عناصر داده اي
    ساختمان هاي داده اي(ليست هاي پيوندي،درخت ها و....)
  برنامه ها (دستورات)

## Slide 4: نمايش عددي داده‌ها
داده‌هاي عددي.
  اعداد(طبيعي ،حقيقي)
سيستم نمايش اعداد.
  سيستم نمايشي كه در آن مكان هر رقم داراي وزن نيست(مثل سيستم اعداد يوناني).
  سيستم هائي كه هر رقم در نمايش يك عدد داراي وزن است.
    در اين سيستم به هر رقم نسبت به جايگاه آن يك وزن اختصاص مي دهيم.
    سيستم هاي دهدهي ،دودوئي و هگزادسيمال مثالهايي از اين سيستم ها هستند.

## Slide 5: نمايش عددي دادها
اگر پاية هر سيستم Rباشد
  بايد از R-1رقم براي نمايش اعداد استفاده كرد.
  مثال:
  AR = an-1 an-2 ... a1 a0 .a-1…a-m
  نقطه در اينجا قسمت طبيعي و كسري عدد را از يكديگر جدا كرده است.
  ارزش ARبرابر است با:
  V(AR ) =
R = 10 Decimal number system, R = 2 Binary
R = 8 Octal, R = 16 Hexadecimal

## Slide 6: نمايش عددي دادها
مبناي انتخاب سيستم نمايش اعداد زمان و هزينه ميباشد:
  هزينة ساخت سخت افزار(ALU،CPUو كانالهاي ارتباطي)
  زمان لازم براي پردازش داده ها
جداول لازم براي جمع رياضي اعداد
  در سيستم هائي كه مكان رقم در آنها داراي وزن نيست:
    جداول چنين سيستم هايي پايان ناپذير است و بنابراين غير قابل ساخت مي باشند.
در سيستم هائي كه مكان رقم داراي وزن است:
  جدول جمع دو رقم براي چنين سيستم‌هائي پايان پذير است، اما هر چه اندازة جدول كوچكتر باشد ،ساخت آن مقرون به صرفه تر است.بنابراين در چنين شرايطي مبناي 2مرجح تر از مبناي 10است.

## Slide 7: نمايش عددي دادها
جداول لازم براي جمع اعداد در دو سيستم دودوئي و ده دهي
جدول براي جمع اعداد دهدهي
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
3 3 4 5 6 7 8 9 101112
4 4 5 6 7 8 9 10111213
5 5 6 7 8 9 1011121314
6 6 7 8 9 101112131415
7 7 8 9 10111213141516
8 8 9 1011121314151617
9 9 101112131415161718
0 1
0 0 1
1 1 10
جدول جمع اعداد دودوئي

## Slide 8: مقايسة اعداد در چهار مبنا
نمايش ارقام در مبناهاي16،8،2،10
Decimal Binary Octal Hexadecimal
00 0000 00 0
01 0001 01 1
02 0010 02 2
03 0011 03 3
04 0100 04 4
05 0101 05 5
06 0110 06 6
07 0111 07 7
08 1000 10 8
09 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F

## Slide 9: تبديل بين مبناهاي 16،2و8
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 2 7 5 4 3
A F 6 3
Binary
Hexa
تبديل بين مبناهاي2،8و16به سادگي دسته بندي رقم ها و جايگزيني آنها با رقمهاي متناظر در سيستم ديگر مي باشد.
Octal

## Slide 10: تبديل اعداد در مبناي 10به مبناهاي ديگر
تبديل از مبناي Rبه مبناي 10
V(A) =  ak Rk
A = an-1 an-2 an-3 … a0 . a-1 … a-m
(736.4)8 = 7 x 82 + 3 x 81 + 6 x 80 + 4 x 8-1
= 7 x 64 + 3 x 8 + 6 x 1 + 4/8 = (478.5)10
(110110)2 = ... = (54)10
(110.111)2 = ... = (6.785)10
(F3)16 = ... = (243)10
(0.325)6 = ... = (0.578703703 .................)10

## Slide 11: تبديل دسيمال به مبناي R
اعداد را به دو قسمت صحيح و كسري تقسيم مي كنيم و هر قسمت را جداگانه تبديل مي كنيم
تبديل قسمت صحيح به مبناي R.
  با تقسيمات متوالي برRو گرد آوري باقيمانده ها به عنوان رقم هاي مبناي R.
تبديل قسمت كسري به مبناي R.
  با ضرب متوالي در Rو گرد آوري اعداد صحيح توليد شده به عنوان رقم هاي مبناي جديد R

## Slide 12: تبديل دسيمال به مبناي R
مثال: عدد 41.6875 در مبناي 10 مي‌باشد. آنرا به مبناي 2 تبديل كنيد.
حل: ابتدا قسمت اعشار را از صحيح جدا كرده عمل تبديل را براي هر يك جداگانه انجام مي‌دهيم.
صحيح = 41
41
20 1
10 0
5 0
2 1
1 0
0 1
اعشار = 0.6875
0.6875
x 2
1.3750
x 2
0.7500
x 2
1.5000
x 2
1.0000
(41)10 = (101001)2 (0.6875)10 = (0.1011)2
(41.6875)10 = (101001.1011)2

## Slide 13: مكمل اعداد
دو نوع مكمل براي هر عدد در مبناي Rوجود دارد:
  مكمل R
  مكملR-1
در مكمل R-1از هر رقم مقدار(R-1)راكسر مي‌كنيم.
  مكمل 9عدد 83510برابر است با16410
  مكمل 1عدد10102براربر است با01012
براي يافتن مكمل Rيك عدد ابتدا مكمل R-1 آن عدد را محاسبه كرده سپس مقدار1را با آن جمع مي كنيم.
  مكمل 10عدد83510برابر است با 1+16410=16510
  مكمل 2عدد 10102برابر است با 1+01012 = 01102

## Slide 14: اعداد با مميز ثابت
اعداد اعشاري را مي توان به دو صورت نمايش داد:
  اعداد اعشاري با مميز ثابت.
  اعداد اعشاري با مميز شناور.
نمايش اعداد دودوئي با روش مميز ثابت:
X = xnxn-1xn-2 ... x1x0 . x-1x-2 ... x-m
نحوة نمايش اعداد علامتدار به اينصورت است كه از باارزش‌ترين بيت براي علامتگذاري استفاده مي‌كنيم. اگر Xn=1 عدد منفي و اگر Xn=0 عدد مثبت است.

## Slide 15: اعداد علامت دار
در حالت طبيعي سيستم اعداد انتخاب شده براي نمايش اعداد بايد بتواند هم اعداد بدون علامت و هم اعداد علامت دار را نمايش دهد.
سه روش زير براي نمايش اعداد علامت دار وجود دارد:
  نمايش بصورت اندازه-علامت.
  نمايش بصورت مكمل يك.
  نمايش بصورت مكمل دو.

## Slide 16: اعداد علامت دار
مثال:اعداد +9 و -9 را به صورت يك عدد باينري مبناي 2 با استفاده از 3روش فوق نمايش دهيد:
تنها يك روش براي نمايش عدد +9 وجود دارد.
0010001→9+
براي عدد 9-سه روش نمايش وجود دارد:
روش اندازه-علامت: 1 001001
روش مكمل يك:1 110110
روش مكمل دو: 1 110111

## Slide 17: نمايش اعداد با مميز ثابت
بطور كلي در كامپيوتر ها اعداد با مميز ثابت به دو صورت نمايش داده مي شوند:
  فقط قسمت كسري آن نمايش داده مي شود..
  فقط قسمت صحيح آن.

## Slide 18: خصايص سه روش نمايش اعداد علامت دار
مكمل يك عدد علامت دار در هر يك از 3سيستم نمايش:
  اندازه-علامت:براي مكمل كردن كافي است فقط بيت علامت را معكوس كنيم.
  مكمل يك: تمام بيت ها را كه شامل بيت علامت هم مي‌شود را مكمل مي كنيم.
  مكمل دو:از عدد مربوطه مكمل دو مي گيريم.
X = xn xn-1 ... x0 . x-1 ... x-m

## Slide 19: خصايص سه روش نمايش اعداد علامت دار
  مقايسه بزرگترين و كوچكترين عدد در هر يك از 3روش و همچنين نمايش 0در آنها:
علامتدار
Max: 2n - 2-m 011 ... 11.11 ... 1
Min: -(2n - 2-m) 111 ... 11.11 ... 1
Zero: +0 000 ... 00.00 ... 0
-0 100 ... 00.00 ... 0
نمايش علامت به كمك مكمل 1
Max: 2n - 2-m 011 ... 11.11 ... 1
Min: -(2n - 2-m) 100 ... 00.00 ... 0
Zero: +0 000 ... 00.00 ... 0
-0 111 ... 11.11 ... 1
نمايش علامت به كمك مكمل 2
Max: 2n - 2-m 011 ... 11.11 ... 1
Min: -2n 100 ... 00.00 ... 0
Zero: 0 000 ... 00.00 ... 0

## Slide 20: وزن ارقام در سيستم مكمل دو
وزن ارقام درنمايش مكمل دو اعداد علامت دار به صورت زير تعريف مي‌شود:
  بيت علامت داراي وزن منفي است.
  وزن بقية بيت ها مشابه حالت اعداد بدون علامت محاسبه مي شود:
X = xn xn-1 ... x0
 V(X) = - xn  2n +  xi  2i
i = 0

n-1

## Slide 21: جمع اعداد علامت دار در سيستم اندازه-علامت
علامت دو عدد با يكدگر مقايسه مي شوند.
اگر علامتها يكسان بود،مقادير دو عدد با يكديگر جمع مي‌شوند.و پس از آن وجود سرريز بررسي مي شود.
اگر علامت دو عدد متفاوت بود،عدد كوچكتر از عدد بزرگتر كم مي شود.
علامت دو عدد در حالتي كه علامت دو عدد با يكديگر برابرند برابر با علامت يكي از دو عدد است.در حالتي كه علامتها متفاوتند علامت حاصلجمع علامت عدد بزرگتر است.

## Slide 22: جمع اعداد علامت دار در سيستم اندازه علامت
چند مثال
6 0110
+) 9 1001
15 1111 -> 01111
9 1001
- ) 6 0110
3 0011 -> 00011
9 1001
-) 6 0110
- 3 0011 -> 10011
6 0110
+) 9 1001
-15 1111 -> 11111
6 + 9 -6 + 9
6 + (- 9) -6 + (-9)
Overflow
9 + 9 or (-9) + (-9)

## Slide 23: جمع دو عدد علامت دار در نمايش مكمل دو
دو عدد همراه با بيت علامتشان بايكديگر جمع مي شوند و از رقم نقلي خروجي از پر ارزش ترين بيت صرفه نظر مي شود.
مثال
6 0 0110
9 0 1001
15 0 1111
-6 1 1010
9 0 1001
3 0 0011
6 0 0110
-9 1 0111
-3 1 1101
-9 1 0111
-9 1 0111
-18 (1)0 1110
overflow
9 0 1001
9 0 1001
+)
+)
+)
+)
+)
18 1 0010
دوعملوند داراي يك علامتند ولي علامت حاصل جمع با آنها متفاوت است.
xn-1yn-1s’n-1 + x’n-1y’n-1sn-1 = cn-1 cn
x’n-1y’n-1sn-1
(cn-1  cn)
xn-1yn s’n-1
(cn-1  cn)

## Slide 24: جمع دو عدد نمايش داده شده در سيستم مكمل يك
دو عدد را همراه با بيت علامتشان جمع مي كنيم.اگر يك رقم نقلي از پر ارزش ترين بيت خارج شد حاصل جمع را با 1جمع مي‌كنيم و از رقم نقلي صرفه نظر مي كنيم.
6 0 0110
-9 1 0110
-3 1 1100
+)
+)
+)
end-around carry
-9 1 0110
-9 1 0110
(1)0 1100
1
0 1101
+)
+)
9 0 1001
9 0 1001
1 (1)0010
+)
overflow
مثال
not overflow
(cn-1  cn) = 0
(cn-1  cn)

## Slide 25: مقايسة نمايش اعداد علامت دار در سه سيستم
سادگي در منفي كردن
S + M > 1’s Complement > 2’s Complement
پياده سازي توسط سخت‌افزار
  سيستم اندازه علامت به يك تفريق كننده و يك جمع كننده نياز دارد.
  در سيستم هاي مكمل دو و مكمل يك ،فقط به يك جمع كننده نياز هست.
سرعت انجام محاسبات
2’s Complement > 1’s Complement(end-around C)

## Slide 26: مقايسة نمايش اعداد علامت دار در سه سيستم
تشخيص عدد صفر
  سيستم مكمل دو از همه سريعتر است.

## Slide 27: تفريق
تفريق در سيستم مكمل دو
  مكمل دو، تفريق كننده(همراه با بيت علامت)را مي‌گيريم و حاصل را با تفريق شونده جمع مي‌كنيم.
(  A ) - ( - B ) = (  A ) + B
(  A ) - B = (  A ) + ( - B )

## Slide 28: نمايش اعداد با مميز شناور
در اين نمايش مكان مميز قسمت كسري ثابت نيست.
طول عدد قابل نمايش در اين روش وسيع است.
F = EM
mn ekek-1 ... e0 mn-1mn-2 … m0 . m-1 … m-m
علامت
نما
مانتيس
  مانتيس:عدد علامت دار با مميز ثابت(خواه عدد صحيح و يا عدد كسري).
  نما:مكان مميز را مشخص مي‌كند.
مقدار معادل ده دهي
V(F) = V(M) * RV(E)
M: Mantissa
E: Exponent
R: Radix

## Slide 29: اعداد با مميز شناور
مثال:
0
.1234567
0
04
sign
sign
mantissa
exponent
==> +.1234567 x 10+04
نكته: در نمايش اعداد به صورت شناور تنها مانتيس(M)و نما(E)صريحاًنمايش داده مي شوند.مبنا و مكان مميز به صورت ضمني استنباط مي شوند.

## Slide 30: اعداد با مميز شناور
مثال:عدد 1001.11+را به صورت يك عدد با مميز شناور 16بيتي (6بيت نما و 10 بيت مانتيس)نمايش دهيد.
0 0 00100 100111000
0 0 00101 010011100
نما
مانتيس
علامت
يا

## Slide 31: خصوصيات نمايش اعداد بصورت مميز شناور
فرم نرمال اعداد با مميز شناور
  نمايش‌هاي متعددي از يك عدد در سيستم نمايش اعداد با مميز شناور وجود دارد.
  با ارزش ترين رقم مانتيس هموار بايد يك رقم غير صفر باشد.
نمايش صفر
  صفر:نمايش بصورت مانتيس صفر(M=0)
  صفر حقيقي:
    مانتيس برابر با صفر.
    نما برابر است با كوچكترين عدد قابل نمايش كه بصورت 0...00نمايش داده مي شود.

## Slide 32: نمايش داخلي و خارجي
نمايش داخلي و خارجي
CPU
Memory
Internal
Representation
Human
Device
Another
Computer
External
Representation
External
Representation
External
Representation

## Slide 33: نمايش خارجي
اعداد
  اغلب داده هايي كه درون كامپيوتر ذخيره مي شوند در نهايت توسط محاسباتي كه بر روي آنان انجام مي گيرد تغيير پيدا مي كند.
    نمايش داخلي براي كارآمدي انجام محاسبات.
    لازم است نتايج نهائي جهت نمايش به يك فرمت خارجي مناسب تبديل شوند.
حروف الفبا،علائم و برخي اعداد
  عناصر اين داده ها توسط هيچ پردازشي تغيير پيدا نمي كنند.
    نيازي به نمايش داخلي ندارند،چرا كه در هيچگونه محاسبه‌اي مورد استفاده قرار نمي‌گيرند.
    نمايش خارجي براي پردازش و ارائه در فرمت قابل لازم است.

## Slide 34: نمايش خارجي
مثال:اعداد دهدهي
نمايش به صورت يك كد باينري دودوئي.
نمايش بصورت BCD( Binary Coded Decimal)
Decimal BCD Code
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

## Slide 35: انواع كدهاي دسيمال
8,4,2,-2,1,-1هر كدام وزن هايي هستند كه به هر بيت اختصاص پيدا كرده اند.
Decimal BCD(8421) 2421 84-2-1 Excess-3
0 0000 0000 0000 0011
1 0001 0001 0111 0100
2 0010 0010 0110 0101
3 0011 0011 0101 0110
4 0100 0100 0100 0111
5 0101 1011 1011 1000
6 0110 1100 1010 1001
7 0111 1101 1001 1010
8 1000 1110 1000 1011
9 1001 1111 1111 1100

## Slide 36: انواع كدهاي دسيمال
بدست آوردن مكمل 9كد BCDكار مشكلي است.اما از آنجا كه ساير كدها خود مكمل هستند اين كار براي آنها ساده است.
نكات ديگر:
d3 d2 d1 d0: symbol in the codes
BCD: d3 x 8 + d2 x 4 + d1 x 2 + d0 x 1
 8421 code.
2421: d3 x 2 + d2 x 4 + d1 x 2 + d0 x 1
84-2-1: d3 x 8 + d2 x 4 + d1 x (-2) + d0 x (-1)
Excess-3: BCD + 3

## Slide 37: كد گري
يكي از خصيصه هاي كد گري اينست كه دو كد متوالي آن تنها در يك بيت با يكديگر تفاوت دارند.
خصيصة فوق در بعضي مواقع كاربرد دارد.
Decimal
number
Gray Binary
g3 g2 g1 g0 b3 b2 b1 b0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 1 1 0 0 1 0
3 0 0 1 0 0 0 1 1
4 0 1 1 0 0 1 0 0
5 0 1 1 1 0 1 0 1
6 0 1 0 1 0 1 1 0
7 0 1 0 0 0 1 1 1
8 1 1 0 0 1 0 0 0
9 1 1 0 1 1 0 0 1
10 1 1 1 1 1 0 1 0
11 1 1 1 0 1 0 1 1
12 1 0 1 0 1 1 0 0
13 1 0 1 1 1 1 0 1
14 1 0 0 1 1 1 1 0
15 1 0 0 0 1 1 1 1
كد گري 4-بيتي

## Slide 38: تحليل كد گري
فرض كنيد بيت هاي gngn-1...g1g0نمايش دهندة يك كد گري براي عدد باينري bnbn-1…b1b0باشند.
gi = bi  bi+1 , 0  i  n-1
gn = bn
and
bn-i = gn  gn-1  . . .  gn-i
bn = gn
0 0 0 0 00 0 000
1 0 1 0 01 0 001
1 1 0 11 0 011
1 0 0 10 0 010
1 10 0 110
1 11 0 111
1 01 0 101
1 00 0 100
1 100
1 101
1 111
1 010
1 011
1 001
1 101
1 000
Reflection of Gray codes


## Slide 39: نمايش كاراكترها بوسيلة كد ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
SP
!
“
#
$
%
&
‘
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
m
n
‘
a
b
c
d
e
f
g
h
I
j
k
l
m
n
o
P
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
DEL
0 1 2 3 4 5 6 7
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
LSB
(4 bits)
MSB (3 bits)

## Slide 40: نمايش كاراكترهاي كنترلي توسط كد ASCII
.
NUL Null
SOH Start of Heading (CC)
STX Start of Text (CC)
ETX End of Text (CC)
EOT End of Transmission (CC)
ENQ Enquiry (CC)
ACK Acknowledge (CC)
BEL Bell
BS Backspace (FE)
HT Horizontal Tab. (FE)
LF Line Feed (FE)
VT Vertical Tab. (FE)
FF Form Feed (FE)
CR Carriage Return (FE)
SO Shift Out
SI Shift In
DLE Data Link Escape (CC)
(CC) Communication Control
(FE) Format Effector
(IS) Information Separator
DC1 Device Control 1
DC2 Device Control 2
DC3 Device Control 3
DC4 Device Control 4
NAK Negative Acknowledge (CC)
SYN Synchronous Idle (CC)
ETB End of Transmission Block (CC)
CAN Cancel
EM End of Medium
SUB Substitute
ESC Escape
FS File Separator (IS)
GS Group Separator (IS)
RS Record Separator (IS)
US Unit Separator (IS)
DEL Delete

## Slide 41: كدهاي تشخيص خطا
سيستم توازن:
  ساده‌ترين روش براي تشخيص خطا.
  يك بيت توازن به اطلاعات اضافه مي گردد.
  دو نوع توازن وجود دارد،توازن زوج و توازن فرد.
توازن زوج:
  يك بيت به اطلاعات اضافه مي‌شود بنابراين تعداد كل 1هاي كد زوج است.
1011001 0
1010010 1

## Slide 42: كدهاي تشخيص خطا
توازن فرد:
  يك بيت به اطلاعات اضافه مي‌شود.بنابراين تعداد كل بيت‌ها فرد است.
1011001 1
1010010 0

## Slide 43: توليد بيت توازن
توليد بيت توازن:
  براي عدد باينريb6b5…b1b0(7-بيت اطلاعات)و با توازن زوج به صورت زير توليد مي گردد:
beven = b6  b5  ...  b0
  براي توازن فرد:
bodd = beven  1 = beven

## Slide 44: توليد كنندة بيت توازن
مدار توليد كنندة بيت توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven

## Slide 45: توليد كنندة بيت توازن
مدار توليد كنندة بيت توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven

## Slide 46: توليد كنندة بيت توازن
مدار توليد كنندة بيت توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven

## Slide 47: چك كنندة توازن
مدار چك كنندة توازن زوج
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
beven
Even Parity
error indicator

## Slide 48: جبربول
48

## Slide 49: اصول جبر بول
تعريف جبر بول: يک ساختار جبري تعريف شده روي اعضاي يک مجموعه بسته B همراه با دو عملگر + و · که به ترتيب جمع و ضرب ناميده مي‌شوند.
اصل 1(P1): عضو خنثي
(a) a + 0 = a (+عضو هماني براي ), (b) a · 1 = a (· عضو هماني براي)
اصل2(P2): جابجايي
(a) a + b = b + a , (b) a · b = b · a
اصل 3(P3):شرکت پذيري
(a) a + (b + c) = (a + b) + c (b) a· (b·c) = (a·b) ·c
اصل4(P4): توزيع پذيري
(a) a + (b·c) = (a + b) ·(a + c) (b) a· (b + c) = a·b + a·c
اصل5(P5): مکمل
  (a) a+a΄=1 (b) a.a΄=0

## Slide 50: قضاياي جبر بول
قضيه 1(T1):
(a) a + a = a (b) aa = a
قضيه 2(T2):
(a) a + 1 = 1 (b) a0 = 0
قضيه 3(T3):
قضيه 4(T4):
(a) (a +b)΄=a΄ b΄ (b) (ab) ΄ = a΄ + b΄
قضيه 5(T5):
(a) a +ab=a (b)a (a+b)΄ = a

## Slide 51
بعضي از خواص صفر و يک در جبر بول:
OR (جمع) AND (ضرب) Complement (مکمل)
a + 0 = 0 a0 = 0 0΄ = 1
a + 1 = 1 a1 = a 1΄ = 0
مثال: با استفاده از قضايا و اصول جبر بول تساوي زير را ثابت کنيد:
B + AB΄C΄D = B + AC΄D

## Slide 52: حل
B + AB΄C΄D= (B + ABC΄D) + AB΄C΄D
=B + (ABC΄D + AB΄C΄D)
= B + AC΄D (B+B΄)
= B + AC΄D
مثال: رابطه زير را ثابت کنيد:
(X + Y)((X + Y)΄ + Z) = (X + Y)Z

## Slide 53: حل:
(X + Y)((X + Y)΄ + Z) =
=(X + Y)(X+Y)΄ + (X+Y)Z
=0 + (X+Y)Z
= (X+Y)Z
قضيه6 (T6):
(a) ab + ab΄ = a (b) (a + b)(a + b΄) = a

## Slide 54: مثال
ثابت كنيد
  (W΄ + X΄ + Y΄ + Z΄)(W΄ + X΄ + Y΄ + Z)(W΄ + X΄ + Y + Z΄)(W΄ + X΄ + Y + Z)
  =(W΄ + X΄)
حل
  (W΄ + X΄ + Y΄ + Z΄)(W΄ + X΄ + Y΄ + Z)(W΄ + X΄ + Y + Z΄)(W΄ + X΄ + Y + Z)
  = (W΄ + X΄ + Y΄)(W΄ + X΄ + Y + Z΄)(W΄ + X΄ + Y + Z)
  = (W΄ + X΄ + Y΄)(W΄ + X΄ + Y)
  = (W΄ + X΄)

## Slide 55
قضيه 7 (T7):
ab + ab΄c = ab + ac (b) (a + b)(a + b΄ + c) = (a + b)(a + c)
مثال: عبارت بولي زير را ساده كنيد
wy΄ + wx΄y + wxyz + wxz΄
حل
  wy΄ + wx΄y + wxyz + wxz΄ = wy΄ + wx΄y + wxy + wxz΄ [T7(a)]
  = wy΄ + wy + wxz΄ [T7(a)]
  = w + wxz΄ [T7(a)]
  = w [T7(a)]

## Slide 56: قوانين دمورگان
قضيه 8 (T8) : قانون دمورگان
(a) (a + b)΄ = a΄b΄ (b) (ab)΄ = a΄ + b΄
فرم كلي قانون دمورگان
(a) (a + b + … z)΄ = a΄b΄ … z΄ (b) (ab … z)΄ = a΄ + b΄ + … z΄
مثال: عبارت بولي زير را با استفاده از قانون دمورگان ساده كنيد:
  (a + bc)΄ = (a + (bc))΄
  = a΄(bc)΄ [T8(a)]
  = a΄(b΄ + c΄) [T8(b)]
  = a΄b΄ + a΄c΄ [P5(b)]

## Slide 57
مثال: عبارت زير را ساده كنيد:
(a(b + z(x + a΄)))΄
حل:
(a(b + z(x + a΄)))΄ = a΄ + (b + z(x + a΄))΄ [T8(b)]
  = a΄ + b΄ (z(x + a΄))΄ [T8(a)]
  = a΄ + b΄ (z΄ + (x + a΄)΄) [T8(b)]
  = a΄ + b΄ (z΄ + x΄(a΄)΄) [T8(a)]
  = a΄ + b΄ (z΄ + x΄a) [T3]
  = a΄ + b΄ (z΄ + x΄) [T5(a)]

## Slide 58
قضيه 9(T9):
(a) ab + a΄c + bc = ab + a΄c (b) (a + b)(a΄ + c)(b + c) = (a + b)(a΄ + c)
مثال : نشان دهيد:
ABC + A΄D + B΄D ABC + A΄D + B΄D + CD =
حل:
  ABC + A΄D + B΄D + CD = ABC + (A΄ + B΄)D + CD [P5(b)]
  = ABC + (AB)΄D + CD [T8(b)]
  = ABC + (AB)΄D [T9(a)]
  = ABC + (A΄ + B΄)D [T8(b)]
  = ABC + A΄D + B΄D [P5(b)]

## Slide 59: جدول درستي توابع بولي
براي نشان دادن درستي قضايا و يا روابط بولي مي‌توان از جدول درستي استفاده كرد.
جدول درستي براي دو عملگر AND و OR آورده شده است:

## Slide 60
مثال : جدول درستي را براي تابع f(A,B,C) = AB + A΄C + AC΄ بدست آوريد.

## Slide 61: نحوه نمايش توابع بولي
توابع بولي را مي‌توان به چند طريق نمايش داد:
بصورت تركيبي نامرتب از عبارات و متغيرهاي بولي.
بصورت مجموع جملات مي‌نيمم
بصورت حاصلضرب جملات ماكزيمم
چند جمله‌اي مي‌نيمم: يك عبارت حاصلضرب است كه همة متغيرها يا مكمل آنها حتماً وجود دارد.

## Slide 62
براي حالتي كه سه متغير داشته باشيم، جدول جملات مي‌نيمم در زير آورده شده است:

## Slide 63
هر تابع بولي را مي‌توان بصورت مجموعي از جملات مي‌نيمم نشان داد. بعنوان مثال:
جدول درستي تابع f1(A,B,C) = m2 + m3 + m6 + m7 كه بصورت
f1(A,B,C) = S m (2,3,6,7) هم نشان داده مي شود بصورت زير است:

## Slide 64
نكته: براي يافتن مكمل يك تابع كه با جملات مي‌نيمم نشان داده شده، كافي است آن دسته از جملات مي‌نيمم را كه در تابع بكار نرفته اند، استفاده كرد.
مثال: مكمل تابع زير را بدست آوريد:
f(A,B,Q,Z)=S m(0, 1, 6, 7)
= m0 + m1 + m6 + m7
= A΄B΄Q΄Z΄ + A΄B΄Q΄Z + A΄BQZ΄ + A΄BQZ
براي بدست آوردن مكمل تابع به اينصورت عمل مي‌كنيم:
  f ΄(A,B,Q,Z) = m2 + m3 + m4 + m5 + m8 + m9 + m10 + m11 + m12
  + m13 + m14 + m15
  = S m(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

## Slide 65
چند جمله‌اي ماكزيمم: يك عبارت حاصلجمع است كه همة متغيرها يا مكمل آنها حتماً وجود دارد.
هر تابع بولي را مي‌توان بصورت حاصلضرب جملات ماكزيمم نشان داد.
جدول زير نشان دهندة ليست جملات ماكزيمم براي سه متغير است:

## Slide 66
مثال: تابع زير بصورت حاصلضرب جملات ماكزيمم نشان داده شده است. جدول درستي آنرا بنويسيد.
f2(A,B,C) = M0M1M4M5 = PM(0,1,4,5)
حل

## Slide 67: تبديل بين شكلهاي متعارف
هرگاه يك تابع بولي بر حسب مجموع جملات مي‌نيمم نوشته شده باشد ، مكمل آن برابر است با حاصلجمع جملات مينيممي كه از تابع اصلي حذف شده اند.
بطور مشابه مي توان هر تابع بصورت مجموع جملات مي‌نيمم را بصورت حاصلضرب جملات ماكزيممي نوشت كه شماره هاي متناظر آن از جملات مينيمم، از تابع اصلي حذف شده‌اند.
مثال:
f1(A,B,C) = S m (2,3,6,7)
= f2(A,B,C)
= PM(0,1,4,5)

## Slide 68: تبديل توابع بولي به مجموع جملات مي‌نيمم
با استفاده از قضاياي گفته شده در جبر بول، در هر جمله عبارت بولي تمام متغيرها را وارد مي‌كنيم.
مثال: تابع بولي زير را بصورت مجموع جملات مي نيمم نمايش دهيد:
f(A,B,C) = AB + AC΄ + A΄C
حل
f(A,B,C) =AB.1 +AC΄.1 + A΄C.1
=AB.(C+C΄)+AC΄.(B+B΄) + A΄C.(B+B΄)
=ABC+ABC΄+ABC΄+AB΄C΄ + A΄BC+A΄B΄C
=ABC+ABC΄+AB΄C΄+A΄BC+A΄B΄C
=m(1, 3, 4, 6, 7)

## Slide 69: تبديل توابع بولي به فرم حاصلضرب جملات ماكزيمم
با استفاده از قضيه گفته شده (a+a΄=0 ) تمامي متغيرها را در هر عبارت وارد مي كنيم.
مثال:تابع بولي زير را بصورت حاصلضرب جملات ماكزيمم نمايش دهيد:
f(A,B,C) = AB + AC΄ + A΄C
حل
f(A,B,C) =(A+AC+A΄C)(B+AC+A΄C)
      =(A+A΄C)(B+C)
      =(A+A΄)(A+C)(B+C+AA΄)
      =(A+C+BB΄)(B+C+A)(B+C+A΄)
      =(A+C+B)(A+C+B΄)(A+B+C)(A΄+B+C)
      =(A+B+C)(A+B΄+C)(A΄+B+C)
      =П(0,2,4)

## Slide 70: روش ديگر
مي توان براي يافتن حاصلضرب جملات ماكزيمم از مجموع جملات مي نيمم نيز استفاده كرد.
مثال: تابع زير را بصورت حاصلضرب جملات ماكزيمم نمايش دهيد:
f(A,B,C) = AB + AC΄ + A΄C
حل:
در مثال قبل اين تابع بولي را به صورت مجموع جملات مي‌نيمم نمايش داديم:
f(A,B,C )=m(1, 3, 4, 6, 7)
بنابراين مي توان نوشت:
f(A,B,C ) )=m(1, 3, 4, 6, 7)==П(0,2,4)

## Slide 72: گيت هاي منطقي در درون ICها

## Slide 75: گيت AND
  (a)جدول درستي يك AND
  استفاده از سطح ولتاژهاي Hو L براي نشان دادن صفر و يك منطقي
  سمبل استاندارد گيت
  (d) سمبل گيت در استاندارد IEEE

## Slide 76: گيت OR
  (a) جدول درستي يك OR
  (b) استفاده از سطح ولتاژهاي Hو L براي نشان دادن صفر و يك منطقي
  (c) سمبل استاندارد گيت
  (d)سمبل گيت در استاندارد IEEE

## Slide 77: گيت NOT
  جدول درستي يك NOT
  استفاده از سطح ولتاژهاي Hو L براي نشان دادن صفر و يك منطقي
  (c) سمبل استاندارد گيت
  (d) سمبل گيت در استاندارد IEEE

## Slide 78: گيت NAND
  جدول درستي يك NAND
  استفاده از سطح ولتاژهاي Hو L براي نشان دادن صفر و يك منطقي
  سمبل استاندارد گيت
  گيت OR معادل با ورودي‌هاي مناسب
  سمبل گيت در استاندارد IEEE

## Slide 79: گيت NOR
  جدول درستي يك NOR
  استفاده از سطح ولتاژهاي Hو L براي نشان دادن صفر و يك منطقي
  سمبل استاندارد گيت
  گيت AND معادل با ورودي‌هاي مناسب
  سمبل گيت در استاندارد IEEE

## Slide 80: گيت XOR
  جدول درستي يك XOR
  استفاده از سطح ولتاژهاي Hو L براي نشان دادن صفر و يك منطقي
  سمبل استاندارد گيت
  سمبل گيت در استاندارد IEEE

## Slide 81: طراحي و تحليل مدارهاي تركيبي
تحليل مدار: با استفاده از روابط جبر بول و شكل مدار و روابط گيت‌ها، رابطه‌اي بين ورودي ها و خروجي مدار بدست مي‌آيد.
مثال: تابع بولي مدار زير را تعيين كنيد:

## Slide 82: حل
با استفاده از قوانين جبر بول و روابط گيتها داريم:

## Slide 83: تحليل مدار با استفاده از جدول درستي
ميتوان با مقداردهي ورودي‌هاي مدار خروجي را بدست آورد و بر اساس مقادير خروجي، تابع بولي مدار را بدست آورد.
براي مثال قبلي:

## Slide 84: ساخت مدارهاي تركيبي
  يكي از ساده‌ترين روشها براي طراحي و ساخت مدار تركيبي، تحقق AND-OR-NOT مي‌باشد. در اين روش ابتدا تابع را بصورت مجموع حاصلضرب‌ها نوشته و سپس با استفاده از سه نوع گيت AND و OR و NOT آنرا پياده‌سازي مي‌كنيم. گاهي اوقات نيز تابع F΄ را با استفاده از AND و OR پياده كرده و سپس با استفاده از گيت NOT خروجي را معكوس كرده و تابع F را مي‌سازيم. معمولا ابتدا از گيتهاي AND و سپس از OR استفاده مي‌شود.

## Slide 85
مثال: دو تابع بولي متفاوت توسط گيتهاي AND و OR و NOT ساخته شده‌اند. توجه كنيد كه توابع بصورت مجموع حاصلضربها هستند.

## Slide 86: تحقق NAND و NOR
  مي‌توان هر تابع بولي را فقط توسط گيتهاي NAND يا فقط توسط گيتهاي NOR ساخت. مدار بدست آمده نيز شامل دو تراز گيت خواهد بود.
  براي پياده سازي تابع با گيتهاي NAND (NOR)
  1-ابتدا تابع را بصورت مجموع حاصلضربها (حاصلضرب مجموع‌ها) مي‌نويسيم.
  2- براي هر جملة حاصلضرب (حاصل جمع) يك گيت NAND (NOR) قرار دهيد. وروديهاي هر گيت، حرفهاي آن جمله هستند.
  3-يك گيت NAND (NOR) منفرد در دومين تراز قرار دهيد بطوريكه ورودي‌هاي آن خروجي هاي گيت‌هاي طبقه اول هستند.
  4-جملة با يك حرف منفرد نياز به يك معكوس كننده در اولين تراز دارد يا ممكن است كه مكمل شده و بصورت يك ورودي براي گيت‌هاي دومين تراز بكار رود.

## Slide 87: مثال
تابع زير را توسط گيتهاي NAND پياده سازيد:
f(A,B,C,D,E)=ABC+DE
حل:
ابتدا دو گيت NAND در تراز اول قرار مي‌دهيم. براي هر جمله يك گيت انتخاب مي‌شود.

## Slide 88: مثال
تابع زير را توسط گيتهاي NOR پياده سازيد:
f(x,y,z)=x΄y+x΄z
حل:
f(x,y,z)=x΄y+x΄z=x΄(y+z)
مي‌توان دو گيت NOR در تراز اول قرار داد ولي از آنجا كه يكي از جملات تنها يك حرف است، تنها يك گيت در تراز اول بكار برده شد.

## Slide 89
ساده سازي توابع بولي

## Slide 90: روشهاي ساده‌سازي توابع
استفاده از قضايا و اصول جبر بول
استفاده از جدول كارنو
هر تابع بولي را مي‌توان بصورت مجموعي از جملات مي‌نيمم نشان داد.
جدول كارنو از مربعهايي تشكيل شده است كه هر يك نشان دهندة يكي از جملات مي‌نيمم است.
براي توابع دو متغيري، جدول كارنو داراي چهار خانه است.
بطور كلي براي توابع با n متغير، جدول كارنو داراي 2n خانه است.

## Slide 91: جدول كارنو براي دو متغير
نحوه قرار گرفتن جملات مي‌نيمم در جدول كارنو
هر خانة جدول با خانة مجاور خود تنها در يك رقم تفاوت دارد.

## Slide 92: مثال
توابع زير را توسط جدول كارنو نمايش دهيد.
f1(x,y)=xy΄+xy+x΄y
f2(x,y)=x+y
حل: همانگونه كه ديده مي‌شود، هر دو تابع به يك صورت در جدول ظاهر شده اند. همچنين با استفاده از قوانين جبر بول ميتوان f1 را ساده كرد و به f2 رسيد.

## Slide 93: جدول كارنو براي سه متغير
براي سه متغير، هشت عدد جملة مي‌نيمم وجود دارد و بنابراين جدول كارنو بايد هشت خانه داشته باشد.

## Slide 94: كاربرد جدول كارنو در ساده‌سازي توابع
يكي از بهترين ابزارها براي ساده‌سازي توابع،جدول كارنو است.
خانه‌هايي از جدول كه مقدارتابع در آنها برابر با يك مي‌باشد را مشخص مي‌كنيم.
خانه‌هايي كه داراي يك هستند و مجاور يكديگر هم هستند بصورت دوبدو انتخاب كرده و ساده مي‌كنيم.
خانه‌هاي لبه بالا وپايين هم مجاور يكديگر هستند، اگرچه در كنار يكديگر قرار ندارند.

## Slide 95: مثال
تابع زير را ساده كنيد:
حل:با استفاده از جملات مي‌نيمم، جدول كارنو را پر مي‌كنيم:

## Slide 96
حال خانه‌هاي مجاور را همانگونه كه در شكل نشان داده شده است انتخاب كرده و ساده مي‌كنيم:

## Slide 97: مثال
تابع زير را ساده كنيد:
حل:با استفاده از جملات مي‌نيمم، جدول كارنو را پر مي‌كنيم:

## Slide 98: مثال
تابع زير را ساده كنيد:
حل:با استفاده از جملات مي‌نيمم، جدول كارنو را پر مي‌كنيم. در اين مثال ستونهاي كناري نيز مجاور يكديگر هستند:

## Slide 99: مثال
تابع زير را ساده كنيد:
حل:با استفاده از جملات مي‌نيمم، جدول كارنو را پر مي‌كنيم. در اين مثال چهار خانة مجاور انتخاب و ساده شده‌اند. هر چه تعداد بيشتري خانه انتخاب شود بهتر است.

## Slide 100: جدول كارنو براي چهار متغير
براي چهار متغير، شانزده عدد جملة مي‌نيمم وجود دارد و بنابراين جدول كارنو بايد شانزده خانه داشته باشد.

## Slide 101: مثال
تابع زير را ساده كنيد:
حل:با استفاده از جملات مي‌نيمم، جدول كارنو را پر مي‌كنيم. در اين مثال هشت خانة مجاور انتخاب و ساده شده‌اند. هر چه تعداد بيشتري خانه انتخاب شود تابع بيشتر ساده مي‌شود.

## Slide 103: جدول كارنو براي پنج متغير
براي پنج متغير، سي و دو عدد جملة مي‌نيمم وجود دارد و بنابراين جدول كارنو را بصورت زير رسم مي‌كنيم:

## Slide 104: مثال
تابع زير را ساده كنيد:
f(A,B,C,D)=∑(0,2,4,6,13,21,23,25,29,31)
حل:با استفاده از جملات مي‌نيمم، جدول كارنو را پر مي‌كنيم.

## Slide 105
توجه:اگر دو جدول زير را بر هم قرار دهيم، خانه‌هايي كه بر روي هم قرار مي‌گيرند، نيز مجاور هستند.

## Slide 106
تبديل انواع مختلف
مدارهاي منطقي به يكديگر

## Slide 107: مداري تنها با گيتهاي NAND
مي‌توان هر مدار منطقي كه با هر نوع گيتي ساخته شده باشد را به مداري تبديل كرد كه تنها از گيتهاي NANDتشكيل شده باشد. با استفاده از شكلهاي زير، بجاي هر گيت معادل آنرا قرار داده و سپس آنرا ساده مي‌كنيم.

## Slide 108
در هنگام تبديل مدارها از گيتهاي معادل زير هم مي‌توان كمك گرفت:

## Slide 109: مثال
تابع بولي زير به دو صورت پياده‌سازي شده است:

## Slide 110: مثال: تبديلي ديگر به مداري تنها باNAND

## Slide 111: مداري تنها با گيتهاي NOR
مي‌توان هر مدار منطقي كه با هر نوع گيتي ساخته شده باشد را به مداري تبديل كرد كه تنها از گيتهاي NORتشكيل شده باشد. با استفاده از شكلهاي زير، بجاي هر گيت معادل آنرا قرار داده و سپس آنرا ساده مي‌كنيم.

## Slide 112
در هنگام تبديل مدارها از گيتهاي معادل زير هم مي‌توان كمك گرفت:

## Slide 113: مثال
تابع بولي زير به دو صورت پياده‌سازي شده است:

## Slide 114: توابع XOR و XNOR
جداول كارنو براي دو تابع XOR و XNOR در زير آورده شده‌اند.

## Slide 116
مدارهاي جمع‌كننده و ضرب كننده

## Slide 117: روش جمع كردن دو عدد بصورت دستي
دو عدد دودوئي همانند اعداد دهدهي از راست به چپ رقم به رقم جمع مي شوند.
قواعد جمع اعداد دودوئي به صورت زير است:
1+1=0
1+0=1
0+0=0

## Slide 118
1 1 1 0 رقم نقلي ورودي
1 0 1 1 جمع شونده
+ 1 1 1 0 جمع كننده
1 1 0 0 1 حاصل جمع
The initial carry
in is implicitly 0
با ارزش ترين بيت
كم ارزش ترين بيت

## Slide 119: جمع دوبيت
براي ساخت يك تمام جمع كننده ابتدا بايد يك نيم جمع كننده كه فقط 2 بيت را جمع مي كند ساخته شود.در اين نيم جمع كننده دو بيت حاصل جمع وجود دارد كه يكي sumوديگريcarry out رقم نقلي خروجي ناميده مي شود.
در زير جدول صحت ،دياگرام منطقي و روابط منطقي ميان متغيرهاي ورودي/خروجي نمايش داده شده است.

## Slide 120
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10
C = XY
S = X’ Y + X Y’
= X  Y

## Slide 121: جمع سه بيت
اما چيزي كه واقعاً لازم است جمع 3بيت ؛كه يك بيت آن مربوط به جمع كننده ،يك بيت جمع شوند و يك بيت رقم نقلي ورودي است.
0 + 0 + 0 = 00
0 + 0 + 0 = 01
0 + 1 + 0 = 01
0 + 1 + 1 = 10
1 + 0 + 0 = 01
1 + 0 + 1 = 10
1 + 1 + 0 = 10
1 + 1 + 1 = 11
1 1 1 0
1 0 1 1
+ 1 1 1 0
1 1 0 0 1

## Slide 122: رابطة تمام جمع‌كننده
يك تمام جمع كننده 3بيت را جمع مي كند و دو بيت خروجي حاصل جمع(s) و رقم نقلي خروجي(cout ) را توليد مي كند
S = m(1,2,4,7)
= X’ Y’ Cin + X’ Y Cin’ + X Y’ Cin’ + X Y Cin
= X’ (Y’ Cin + Y Cin’) + X (Y’ Cin’ + Y Cin)
= X’ (Y  Cin) + X (Y  Cin)’
= X  Y  Cin
Cout = m(3,5,6,7)
= X’ Y Cin + X Y’ Cin + X Y Cin’ + X Y Cin
= (X’ Y + X Y’) Cin + XY(Cin’ + Cin)
= (X  Y) Cin + XY

## Slide 123: مدار تمام جمع‌كننده
همانطور كه از عبارت قبلي مشخص است با استفاده از 2 نيم جمع كننده مي توان يك تمام جمع كننده طراحي كرد.
S = X  Y  Cin
Cout = (X  Y) Cin + XY

## Slide 124: يك جمع كنندة 4 بيت
4با استفاده از 4تمام جمع كننده در كنار يكديگر مي توان يك جمع كننده 4بيتي ساخت.
در يك جمع كننده 4 بيتي در مجموع 9بيت ورودي وجود دارد:
-دو عدد 4 بيتي كه قرار است جمع شوند(A3A2A1A0وB3B2B1B0)
-يك رقم نقلي ورودي اوليهCIN
در اين جمع كننده 4بيتي 5خروجي وجود دارد:
-چهار بيت حاصل جمع S3S2S1S0و يك بيت نقلي خروجي COUT

## Slide 125
يك جمع كننده 4بيتي

## Slide 126: يك مثال از يك جمع كننده 4بيتي
دو عدد 4بيتي A=1011(11در مبناي ده)وB=1110(14در مبناي ده)
1 1 1 0 1 1 0 1
0
1.بيت هاي دو عدد 4بيتي به همراه رقم نقلي بر روي ورودي ها قرا ر مي گيرند
0
2.تمام جمع كننده مرتبه اول با استفاده از B0،A0وCinبيت هاي s0وc1را توليد مي كند
1
1
3.با استفاده از c1مي توان s1و c2را بدست آورد با استفاده از c2مي توان c3وs3را پيدا كرد
0

## Slide 127: نكات سريزي
همانطور كه مشاهده مي شود . حاصل جمع يك بيت اضافه تر ازجمع كننده و جمع شونده دارد به اين پديده سر ريز (overflow)مي گويند.
به طور كلي سر ريز براي اعداد بدون علامت دودوئي زماني رخ مي دهد كهcout=1باشد.
هنگامي كه سر ريز اتفاق مي افتد ديگر حاصلجمع، بدون بيت سرريز معتبر نيست.

## Slide 128: طراحي سلسله مراتبي جمع‌كننده
اگر دقت كنيد متوجه مي شويد كه رقم نقلي ورودي در جمع دو عدد 4بيتي برابر با 0مي باشد.چه لزومي دارد كه رقم نقلي ورودي در جمع كننده 4بيتي وجود داشته باشد؟
دليل استفاده از رقم نقلي ورودي توليد جمع كننده هاي بزرگتر(8بيتي،12بيتي و...) با استفاده از جمع كنند ه هاي 4بيتي مي باشد.
به عنوان مثال روش ساخت جمع كننده هاي 8بيتي با استفاده از جمع كننده هاي 4بيتي به صورت زير است:
-رقم نقلي ورودي Cin=0قرار داده مي شود.
-Coutمربوط به جمع كننده 4بيت كم ارزش تر وارد Cinجمع كنندة 4-بيت با ارزش بالاتر مي شود.

## Slide 129
ساخت يك جمع كننده 8-بيتي با استفاده جمع كننده هاي 4-بيتي

## Slide 130: تاخير گيت ها
در حالت طبيعي هر گيت براي توليد خروجي در صورت قرار گرفتن خروجي بر روي آن داراي مقداري تاخير است.
در يك مدار منطقي كه از گيت هاي متعدد در سطوح مختلف تشكيل شده است محاسبه تاخير كل (يعني از زماني كه سيگنالهاي ورودي بر روي پايه هاي ورودي قرار مي گيرند تا زماني كه خروجي نهايي توليدمي شود)مشكل مي باشد.
براي محاسبه ي تاخير كل از نمودار زماني استفاده مي شود
x
x’
1
0
تاخير گيت

## Slide 131: تأخير بيت نقلي در جمع كننده
در دياگرام زير يك جمع كنندة 4بيتي با گيت هاي منطقي داخلي آن نمايش داده شده است.
به اين جمع كننده يك جمع كنندة با رقم نقلي منتشر شونده مي گويند.چرا كه براي توليد رقم نقلي Coutو بيت حاصل جمع s3با يد رقم نقلي Cin،A0وB0در طول مدار منتشر شوند.
جمع كننده با رقم نقلي منتشر شونده بسيار كند است:
-براي جمع دو عدد 4بيتي در مثال فوق در 5 مرحله انجام مي گيرد.
-يك مسير طولاني از ورودي هاي A0،B0وCinتا خروجي هاي Coutوs3وجود دارد.
-براي يك جمع كننده با رقم نقلي منتشر شونده n-بيتي طولاني ترين مسير داراي 2n+1گيت است.
-تضور كنيد كه يك جمع كننده 64-بيتي داراي طولاني ترين مسير129گيتي است.
  .

## Slide 132: يك جمع كننده ي 4-بيتي با رقم نقلي منتشر شونده
تاخير براي توليد حاصل جمع نهايي در جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده بسيار زياد است.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 133: روشي سريع براي محاسبه بيت نقلي
به جاي انتظار براي انتشار رقم رنقلي خروجي از تمام سطوح قبلي مي توان براي كم كردن تاخير رقم نقلي را از قبل محاسبه كرد.
براي انجام اينكار ابتدا 2 تابع را به صورت زير محاسبه مي كنيم
تابع gi داراي مقدار 1 است هر گاه يك رقم نقلي خروجي بايد از تمام جمع كننده سطح iتوليد شود(يعني زماني كه Ai و Bi هر دو 1 بودند).
gi = AiBi
  تابع منتشر كننده pi زماني داراي مقدار 1است كه رقم نقلي ورودي داراي مقدار1باشد(يعني Ai=1 و Bi=1 ولي نه هر دوي آنها)
pi = Ai  Bi
gi
pi

## Slide 134
بنابراين رقم نقلي خروجي را مي توانيم به صورت زير بازنويسي كنيم:
ci+1 = gi + pici

## Slide 135: محاسبة رقم نقلي خروجي نهايي با استفاده از توابع gi وpi
براي محاسبه رقم نقلي خروجي بر حسب ورودي هاي A(0-3)وB(0-3)ورقم نقلي ورودي Cinبا استفاده از توابع giوpiمراحل زير را دنبال مي كنيم:
عبارات فوق به صورت جمع ضرب ها مي باشد.بنابر اين مي توان با استفاده از دو سطح گيت آنها را پياده سازي كرد.
c1 = g0 + p0c0
c2 = g1 + p1c1
= g1 + p1(g0 + p0c0)
= g1 + p1g0 + p1p0c0
c3 = g2 + p2c2
= g2 + p2(g1 + p1g0 + p1p0c0)
= g2 + p2g1 + p2p1g0 + p2p1p0c0
c4 = g3 + p3c3
= g3 + p3(g2 + p2g1 + p2p1g0 + p2p1p0c0)
= g3 + p3g2 + p3p2g1 + p3p2p1g0 + p3p2p1p0c0

## Slide 136: جمع كننده 4بيتي با رقم نقلي پيش بيني شده
“carry-out”, not “c-zero”

## Slide 137: جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده
به مدار طراحي شدة فوق يك جمع كننده با رقم نقلي پيش بيني شده مي گويند.
با اضافه كردن گيت هاي اضافي تعداد سطوح مدار را به 2 كاهش داديم و سرعت آنرا افزايش داديم.
مي توان با استفاده از جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده جمع كننده‌هاي بزرگتر با همان روش قبلي توليد كرد.
جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده چقدر سريع تر از جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده هستند؟
-براي يك جمع كننده 4بيتي طولاني ترين مسير داراي 4گيت است در صورتي كه براي جمع كننده با رقم نقلي منتشر شونده طولاني ترين مسير داراي 9گيت است.

## Slide 138: جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده
تاخيريك جمع كننده ي با رقم نقلي پيش بيني كننده بصورت لگاريتمي رشد مي‌كند در حالي كه تاخير در جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده به صورت خطي.
نتيجه اينكه جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده طراحي ساده اي دارند اما كندترند.درحالي كه جمع كننده هاي بارقم نقلي پيش بيني كننده سريع ترند اما درعوض طراحي بسيار پيچيده تر از جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده دارند.

## Slide 139: ضرب كننده ها
ضرب كننده ها را مي توان از روي جمع كننده ها ساخت.
ضرب دو عدد يك بيتي همان ANDدو بيت است:

## Slide 140: ضرب‌كننده باينري
از آنجايي كه مضروب هميشه اعداد0و1هستند، نتيجه همواره 0000 و يا مضروب فيه خواهد شد.
1 1 0 1 مضروب فيه
x 0 1 1 0 مضروب
0 0 0 0 partial product
1 1 0 1
1 1 0 1
+ 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 حاصل ضرب

## Slide 141
چهار مقدار حاصل از هر مرحله، بايد با هم جمع شوند تا حاصل ضرب نهائي بدست آيد.
-مي توان آنها را جفت جفت با 3جمع كننده جمع كرد.
-با استفاده از جمع كننده هاي 4بيتي مي توان حاصلجمع نهايي را اگرچه حداكثر داراي 8 بيت است را با شيفت دادن يك بيت partial product به چپ در هر مرحله و فرستادن حاصل جمع به مر حلة بعدي محاسبه كرد.

## Slide 142: يك ضرب كنندة دو بيتي
گيتهاي andحاصلضرب جزئي(partial product) را توليد مي كنند.
براي يك ضرب كنندة 2-بيتي ما بايد از 2نيم جمع كننده استفاده كنيم (در واقع از يك تمام جمع كننده)
در اينجا c(0-3) حاصل ضرب نهايي هستند و نه رقم هاي نقلي.

## Slide 143: يك ضرب كنندة 4*4بيتي

## Slide 144: نكاتي در مورد ضرب كننده ها
توجه كنيد كه يك ضرب كنندة 4-بيتي حداكثر يك نتيجة 8-بيتي توليد مي كند. بنابراين در مواردي كه جواب كوچكتر از 8-بيت مي باشد مي توان:
  ما مي توانيم هر 8-بيت را حفظ كنيم
  ويا،با دور ريختن بيت هاي اضافي فقط وجود سرريز را بررسي كنيم.
ضرب كننده ها مدارات پيچيده اي دارند.
  در حالت كلي وقتي يك عدد m-بيتي را در يك عدد n-بيتي ضرب مي كنيم:
    حاصل ضرب جزئي(partial product)توليد مي شود.
    به n-1جمع كننده نياز دايم كه هر كدام از آنها بايدتوانايي جمع mبيت را داشته باشند.

## Slide 145
  مدار لازم براي يك جمع كنندة 32بيتي و يا 64بيتي بسيار بزرگ است.

## Slide 146: ضرب كننده براي يك حالت خاص
در ضرب اعداد هدهي براي ضرب در عدد 10فقط كافي است مضروب فيه را يك واحد به چپ شيفت دهيم.
128 x 10 = 1280
اينكار را مي توان در ضرب اعداد دودوئي انجام داد،شيفت به سمت چپ معادل ضرب در عدد 2 مي باشد.
11 x 10 = 110 (in decimal, 3 x 2 = 6)

## Slide 147
دو بار شيفت به سمت راست معادل ضرب در عدد 4 مي باشد
11 x 100 = 1100 (in decimal, 3 x 4 = 12)
شيفت به راست معادل تقسيم بر 2است.
110 ÷ 10 = 11 (in decimal, 6 ÷ 2 = 3)

## Slide 148
مدارهاي تركيبي

## Slide 149: مدارهاي منطقي
كلاً مدارهاي منطقي دو دسته‌اند:
مدارهاي تركيبي: شامل گيتهاي منطقي است و خروجيهاي آن در هر زمان مستقيماً از روي تركيب فعلي وروديها بدون توجه به وروديهاي قبلي تعيين مي شوند.
مدارهاي ترتيبي: علاوه بر گيتهاي منطقي از عناصر حافظه نيز در آنها استفاده مي‌شود. خروجيهاي آن تابعي از عناصر حافظه و ورودي‌هاي مدار هستند. همچنين حالت عناصر حافظه نيز تابعي از ورودي‌هاي قبلي است.

## Slide 150
فرم كلي مدارهاي تركيبي بصورت زير است. مدار مي‌تواند n ورودي و m خروجي داشته باشد.

## Slide 151: نحوة طراحي مدار تركيبي
1- بيان مسأله
2- مشخص نمودن تعداد متغيرهاي ورودي و خروجي.
3-اختصاص نمادهاي حرفي به هر متغير.
4- استخراج جدول درستي و رابطة بين ورودي‌ها و خروجي‌ها.
5- ساده‌سازي هر يك از توابع بولي براي هر كدام از خروجي‌ها.
6- رسم نمودارمنطقي.

## Slide 152: مثال
مدار تركيبي طراحي كنيد كه چهار رقم ورودي گرفته و خروجي آن كد سه‌افزا باشد.
ورودي BCD |  |  |  | خروجي كد سه افزا |  |  | 
A | B | C | D | w | x | y | z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 153
مدار داراي چهار ورودي و چهار خروجي است.
در جدول نيز رابطة بين ورودي‌ها و خروجي‌ها نشان داده شده است.
براي ساده‌سازي و يافتن توابع بولي هر يك از خروجي‌ها از جدول كارنو استفاده مي‌كنيم.

## Slide 154
به همين ترتيب براي خروجي‌ x داريم:

## Slide 155
به همين ترتيب براي خروجي‌ y داريم:

## Slide 156
به همين ترتيب براي خروجي‌ w داريم:

## Slide 157
پس از ساده كردن هر يك از توابع بولي خروجي، نمودار منطقي را بر اساس روابط بدست آمده رسم مي‌كنيم:

## Slide 158: مثال طراحي نيم‌جمع كننده
نيم‌جمع كننده مداري است كه دو بيت ورودي و دو خروجي دارد.
جدول درستي اين مدار بصورت زير است.
توابع بولي نيز با استفاده از جدول درستي بدست مي‌آيند.
x | y | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
S=x′y+xy′
C=xy

## Slide 159: دو صورت متفاوت پياده‌سازي مدار نيم‌جمع كننده

## Slide 160: طراحي تمام‌جمع‌كننده
تمام‌جمع كننده مداري است كه عمل جمع را بين دو بيت انجام مي‌دهد با اين احتمال كه ممكن است يك بيت نقلي از مرحلة قبل باشد. نبابراين مدار سه ورودي و دو خروجي دارد.
جدول درستي و توابع بولي آن بصورت زير است:

## Slide 161
x | y | z | ‍C | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
C=x′yz+ x′yz′+xy′z′+xyz
S=xy+xz+yz

## Slide 162: نمودار منطقي تمام جمع‌كننده

## Slide 163: طراحي تمام‌تفريق كننده
تمام تفريق كننده مداري است كه عمل تفريق را بين دو بيت انجام مي‌دهد با اين احتمال كه ممكن است يك 1 از مرحلة پايين‌تر قرض گرفته شده باشد. نبابراين مدار سه ورودي و دو خروجي دارد.
جدول درستي و توابع بولي آن بصورت زير است:

## Slide 164: طراحي نيم‌تفريق‌كننده
مدار داراي دو ورودي و دو خروجي است.
جدول درستي آن بصورت زير است.
توابع بولي هر يك از خروجي‌ها نيز از روي جدول بدست مي‌آيند.
نكته: توابع بدست آمده مشابه حالت نيم‌جمع‌كننده است با اين تفاوت كه در تابع Bمتغير x′ بكار رفته است ولي در تابع C متغير x استفاده مي‌شود.
x | y | B | D
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
D=x′y+xy′
B=x′y

## Slide 165: طراحي تمام‌تفريق كننده
تمام تفريق كننده مداري است كه عمل تفريق را بين دو بيت انجام مي‌دهد با اين احتمال كه ممكن است يك 1 از مرحلة پايين‌تر قرض گرفته شده باشد. نبابراين مدار سه ورودي و دو خروجي دارد.
جدول درستي و توابع بولي آن بصورت زير است:

## Slide 166
روابط بدست آمده براي D و B مشابه همان
روابط S و C هستند كه براي تمام جمع‌كننده
هم بدست آمده است .تفاوت اين روابط تنها
بين C وB است. در يكي x و در ديگري
x′ بكار مي‌رود .
x | y | z | B | D
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
D=x′yz+ x′yz′+xy′z′+xyz
B=x′y+x′z+yz

## Slide 167: طراحي افزاينده-كاهندة دوتايي
از اين مدار هم مي‌توان براي جمع دو عدد دوبيتي استفاده كرد وهم بري تفريق آنها كاربرد دارد.
از آنجا كه ورودي‌ها اعداد چهار بيتي هستند از چهار نيم‌جمع كننده استفاده مي‌كنيم.
خروجي هاي مدار يك عددچهار بيتي و رقم نقلي(قرضي) و سرريز مي‌باشند.
با توجه به شباهت روابط نيم‌جمع‌كننده و نيم‌تفريق‌كننده، تنها تفاوت آنها بين C وB است. در يكي x و در ديگريx′ بكار مي‌رود . با توجه به اين نكته مدار بصورت زير خواهد شد:

## Slide 168: نمودار منطقي مدار افزاينده-كاهندة دوتايي
براي M=0 مدار جمع‌كننده و براي M=1 مدار تفريق كننده است.

## Slide 169
169
اجزاي MSI

## Slide 170: مدارهاي مجتمع
170
SSI: مدارهاي مجتمع مقياس كوچك
MSI: مدارهاي مجتمع مقياس متوسط
LSI: مدارهاي مجتمع مقياس بزرگ
VLSI: مدارهاي مجتمع مقياس بسيار بزرگ
فوايد:
1- هزينة كمتر براي ساخت مدار
2- استفاده از بعضي مدولهاي آماده و ساده‌تر شدن طراحي

## Slide 171: طراحي مدار جمع‌كنندة BCD
171
مداري است كه دو عدد BCD را بعنوان ورودي پذيرفته و مجموع آنها را بصورت يك عدد BCD چهار بيت، همراه با يك بيت نقلي توليد مي‌كند.
از آنجا كه هر عدد BCD از 0 تا 9 مي‌باشد ولي داراي چهار رقم است، شش حالت بلااستفاده وجود دارد كه بعنوان حالات بي‌تفاوت در نظر گرفته مي‌شوند.
هر عدد BCD حداكثر ممكن است 9 باشد. با فرض اينكه هر دو برابر با 9 باشند و بيت نقلي از مرحلة قبل هم موجود باشد، بزرگترين عدد حاصل در خروجي مي‌تواند 9+9+1=19 باشد كه مي‌توان آنرا با يك عدد BCD چهار رقمي و يك بيت نقلي نمايش داد.

## Slide 172: مدار جمع‌كنندة BCD
172

## Slide 173: طراحي مدار مقايسه‌كننده
173
اين مدار دو عدد n بيتي را بعنوان ورودي پذيرفته و آنها را با يكديگر مقايسه كرده نتيجه را از طريق سه بيت اعلام مي‌كند.
هركدام از خروجي‌ها به‌ترتيب براي نشان دادن بزرگي، تساوي و كوچكي عدد اول نسبت به دوم است.

## Slide 174: نحوه مقايسة دو عدد
فرض كنيد دو عدد چهار بيت و بصورت زير باشند:
A=A3A2A1A0
B=B3B2B1B0
براي مقايسة آنها از رقم با ارزشتر شروع مي‌كنيم. تابع xi=AiBi+A′i B′i را تابع تساوي مي‌ناميم. هر گاه xi برابر با 1 شود يعني دو رقم با هم مساوي هستند. اگر xi=0 به اين معني است كه دو رقم مساوي نيستند.
شرط تساوي دو عدد چهار بيت A و B اينست كه:
(A=B)=x3x2x1x0

## Slide 175
براي حالات بزرگتر و كوچكتري توابع زير را تعريف مي‌كنيم:
(A>B)=A3B′3+x3A2B′2+x3 x2 A1B′1+x3x2x1A0B′0
(A<B)=A′3B3+x3A′2B2+x3 x2 A′1B1+x3x2x1A′0B0
حال با توجه به اين تعاريف، مداري طراحي مي‌شود كه عمل مقايسة دو عدد چهار بيتي را انجام دهد.

## Slide 177: ديكدرها
به آن مدار كشف كننده رمز يا رمزگشا هم مي‌گويند. داراي n ورودي و حداكثر 2n خروجي مي‌باشد. به ازاي هر ورودي فقط يكي از خروجي‌ها فعال است.
يكي از نمونه‌هاي ديكدرها رمزگشاي BCD به هفت-قسمتي است.
جدول درستي يك ديكدر 3 به 8 بصورت زير است:

## Slide 178
ورودي‌ها |  |  | خروجي‌ها |  |  |  |  |  |  | 
x | y | z | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 179: مدار داخلي ديكدر 3 به 8

## Slide 180: ديكدر با ورودي فعالساز
مي‌توان براي ديكدر يك ورودي ديگر هم اضافه كرد كه بوسيلة آن ديكدر را فعال يا غيرفعال نمود.
اگر ورودي فعالساز فعال باشد، ديكدر عمل رمزگشايي را انجام مي‌دهد.
اگر ورودي فعالساز غيرفعال باشد، ديكدر نسبت به وروديها هيچ عكس العملي نشان نمي‌دهد و همة خروجي‌ها غير فعال خواهند شد.

## Slide 181: ديكدر 2 به 4 با ورودي فعالساز

## Slide 182: تركيب ديكدرها
با تركيب ديكدرها مي‌توان ديكدرهاي بزرگتري ساخت. در زير با استفاده از دو عدد ديكدر 3به 8 يك عدد ديكدر 4 به 16 ساخته مي‌شود.

## Slide 183: پياده‌سازي توابع بولي با استفاده از ديكدر
ديكدرها در واقع تمامي جملات مي‌نيمم را توليد مي‌كنند.
هر تابع بولي را مي‌توان بصورت مجموعي از جملات مي‌نيمم نشان داد.
براي تبديل هر تابع بصورت مجموع جملات مي‌نيمم روشهاي متفاوتي از جمله جدول كارنو وجود دارد.
از تركيب يك ديكدر و يك گيت OR مي‌توان هر تابعي را ساخت.

## Slide 184: پياده‌سازي تمام جمع‌كننده با ديكدر
روابط مربوط به تمام‌جمع‌كننده:
C=x′yz+ x′yz′+xy′z′+xyz
S=xy+xz+yz
C(x,y,z)=∑(1,2,4,7)
S(x,y,z)= ∑(3,5,6,7,)

## Slide 185: انكودر يا رمز‌كننده
عمل آن دقيقاً برعكس ديكدر است.
مداري ديجيتالي است كه حداكثر 2n ورودي و n خط خروجي دارد.در خروجي كد دودويي متناظر با مقدار ورودي توليد مي‌شود.
با استفاده از چند گيت OR براحتي ساخته مي‌شود.

## Slide 186: انكودر با حق‌تقدم
مدار رمزكننده‌اي است كه شامل تابع حق‌تقدم مي‌باشد.
اگر دو ورودي يا بيشتر بطور همزمان مساوي با 1 شوند، ورودي با بالاترين حق تقدم برتري خواهد داشت.
يك خروجي ديگر هم براي مدار در نظر گرفته مي‌شود كه هميشه مقدار آن 1 است بجز حالتي كه همة وروديهاي انكودر برابر با صفر باشند. بعبارت ديگر 1 بودن آن نشان دهندة معتبر بودن خروجي انكودر است.

## Slide 187: انكودر 4 ورودي با حق‌تقدم
اگر همة وروديها برابر با صفر باشند، خروجي V بايد برابر با صفر باشد ودر غير اينصورت برابر با 1 خواهد بود.
بالاترين حق‌تقدم متعلق به D3 و سپس به ترتيب به D2 ، D1 و نهايتاً D0 مي‌باشد.
مدار داراي چهار ورودي و سه خروجي است.
جدول درستي بصورت زير است:

## Slide 188: جدول درستي براي انكودر با حق تقدم
وروديها |  |  |  | خروجي‌ها |  | 
D0 | D1 | D2 | D3 | x | y | V
0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 189: جدول كارنو براي خروجيx انكودر

## Slide 190: جدول كارنو براي خروجي‌y انكودر

## Slide 191: مدار انكودر با حق تقدم

## Slide 192: مالتي‌پلكسر
مداري تركيبي است كه اطلاعات دوتايي را از يكي از خطوط ورودي متعدد انتخاب كرده و آن را به يك خط خروجي منفرد هدايت مي‌كند.
انتخاب يك خط ورودي توسط مجموعه‌اي از خطوط انتخاب كنترل مي‌شود.

## Slide 193: يك MUX 2 به 1
منظور از S همان ورودي انتخاب است. I1 و I2 نيز دو خط ورودي هستند.

## Slide 194: مدار داخلي MUX (4 به 1)

## Slide 195: MUX چهارتايي 2 خطي به 1 خطي

## Slide 196: روشهاي پياده‌سازي يك تابع بولي
با استفاده از گيت‌هاي منطقي
با استفاده از مدارهاي MSI و LSI
با استفاده از ديكدر
با استفاده از مالتي‌پلكسر
با استفاده از PLA

## Slide 197: پياده‌سازي تابع بولي بوسيلة MUX
اگر تابع بولي داراي n+1 متغير باشد، nتا از آنها را به خطوط انتخاب MUX وصل مي‌كنيم.
اگر A متغير منفرد (باقي‌مانده) تابع بولي باشد، ورودي‌هاي MUX مي‌توانند A، A′، 1 و يا 0 باشند.
ساده‌تر اينست كه اولين يا آخرين متغير را بعنوان متغير منفرد انتخاب كرده، بقية متغيرها را به ورودي‌هاي انتخاب MUX بدهيم.

## Slide 198: مراحل پياده‌سازي
آخرين متغير را جدا كرده، بقيه رابه ترتيب به وروديهاي انتخاب MUX وصل كنيد.
جدول درستي تابع را تشكيل دهيد.
محتواي جدول درستي را از بالا دو سطر، دو سطر جدا كنيد.
براي قسمتهاي جدا شده، اگر هر دو مقدار تابع برابر با:
  صفر هستند، آنگاه ورودي متناظر از MUX برابر با 0 قرار داده مي‌شود.
  1 هستند، آنگاه ورودي متناظر از MUX برابر با 1 قرار داده مي‌شود.
  مقادير متغير منفرد هستند، آنگاه همان متغير منفرد به ورودي متناظر از MUX داده مي‌شود.
  مكمل مقادير متغير منفرد هستند، آنگاه مكمل متغير منفرد به ورودي متناظر از MUX داده مي‌شود.

## Slide 199: مثال
جدول درستي تابع بولي زير همراه با نحوة‌پياده‌سازي آن توسط MUX نشان داده شده است:

## Slide 200: مثال
جدول درستي تابع بولي چهار متغيره زير همراه با نحوة‌پياده‌سازي آن توسط MUX نشان داده شده است:

## Slide 202
حافظه‌ها

## Slide 203
از حافظه‌ها براي نگهداري و ذخيره اطلاعات و مقادير متغيرها استفاده مي شود.
براي دستيابي به هر خانة حافظه بايد از آدرس استفاده كرد.
آدرس خود شامل دو قسمت است، آدرس سطر و آدرس ستون.
در اين مبحث ممكن است از گيتهايي (مثلاً OR) استفاد شود كه داراي تعداد زيادي ورودي است. نحوه نمايش آن ممكن است بصورت زير باشد:
:

## Slide 204: بلوك دياگرام كلي حافظه
بطور كلي مي‌توان بلوك دياگرام حافظه بصورت زير است.

## Slide 205: يك حافظة 1024*16

## Slide 206: سيكل‌هاي حافظه
در حافظه هم مي‌توان نوشت وهم مي‌توان ازآن اطلاعات را خواند.
براي نوشتن يا خواندن حافظه نياز به زمان كافي است كه توسط شكلهاي سيكل حافظه مشخص مي‌شوند.
از سيگنال كلاك براي همزمان كردن عمليات متلف در حافظه استفاده مي‌شود.

## Slide 207
207

## Slide 208: سلول حافظه
هر حافظة از تعدادي اجزاي كوچكتر ساخته شده است كه سلولهاي حافظه ناميده مي‌شوند.

## Slide 209: نمودار منطقي يك سلول حافظه

## Slide 210: ساختار داخلي يك حافظةRAM
RAM: نوعي از حافظه است كه به آن حافظة با دسترسي اتفاقي نيز مي‌گويند.
داراي ظرفيتهاي بالاست.
آدرس ابتدا توسط يك ديكودر، رمزگشايي مي‌شود و سپس خانه مورد نظر از حافظه انتخاب و فعال مي‌شود.

## Slide 212: ديكود كردن آدرس
آدرس داده شده به حافظه شامل آدرس سطر و آدرس ستون مي‌باشد.
هر يك از اين آدرسها براي مشخص كردن آدرس سطر يا ستون محل مورد نظر بكار مي‌رود.
اگر خطوط آدرس n عدد باشند، ظرفيت حافظه 2n مي‌باشد.
شكل يك حافظة 1 كيلوكلمه‌اي در زير آمده است:

## Slide 214
حافظه‌هاي ROM

## Slide 215
حافظه‌هاي Read Only Memory يا حافظه هاي فقط خواندني
تنها يكبار نوشته مي‌شوند و دائم خوانده مي‌شوند
داراي انواع متفاوتي است:
PROM: Programable ROM
EPROM: Earesable PROM
EEPROM: Electrically EPROM

## Slide 216: بلوك دياگرام يك ROM

## Slide 217: ساختار داخلي يك ROM 8*32

## Slide 218
خطوط I0 و I1و ...وI4 نشان دهندة آدرسها هستند و خطوط A0و A1و ...وA7 نيز همان خطوط داده‌ها هستند.
از روي تعداد خطوط آدرس، ظرفيت بدست مي‌آيد.
از تعداد گيت‌هاي خروجي، تعداد بيت در هر خانة حافظه بدست مي‌آيد.

## Slide 219: تحقق مدار تركيبي با استفاده از ROM
با توجه به ساختار داخلي ROM مشخص مي‌شود كه هر خروجي حاصل جمع تمام جمله‌هاي مي‌نيمم n متغير ورودي را فراهم مي‌كند.
با انتخاب مناسب جملات مي‌نيمم مي‌توان هر تابعي را ساخت.

## Slide 220: مثال
با استفاده از ROM مداري طراحي كنيد كه ورودي آن يك عدد 3 بيتي و خروجي آن عدد دودويي است كه برابر با مجذور عدد دودويي است.
جدول درستي آن بصورت زير است:

## Slide 221: جدول درستي
A1 | A2 | A0 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 223: مقايسة ساختار سه نوع PLD

## Slide 224
Programable Logic Array (PLA)

## Slide 225: PLA
PLA نوعي ديگر از حافظه است.
براي مواردي كه تعداد شرايط بي‌اثر بيش از حد است، استفاده از PLA اقتصادي‌تر است.
بصورت مجموعه‌اي از فيوزهاست كه هنگام برنامه‌ريزي بعضي از آنها سوزانده (قطع) مي‌شوند.
تركيبي از گيتهاي OR و AND مي‌باشد.

## Slide 226: ساختار يك PLA با 3 ورودي و 2 خروجي

## Slide 228: يك PALچهار ورودي-چهار خروجي
228

## Slide 229: فليپ فلاپها
فليپ فلاپ نيز نوعي ديگر از حافظه است كه خصوصاً در مدارهاي تريبي استفاده مي‌شود:

## Slide 230
فليپ‌فلاپها

## Slide 231: مدارهاي ترتيبي
تا كنون تمام مداراتي كه ديديم مدارات منطقي تركيبي بودند كه هيچ عنصر حافظه‌اي در آنها وجود نداشت.
در مدارات منطقي تركيبي يك ورودي يكسان منجر به يك خروجي مي‌شود.
اين وضعيت مشابه عملكرد توابع مي‌باشد.كه در آن هر ورودي تنها يك خروجي توليد مي‌كند.
مدارهاي ترتيبي
ورودي
خروجي

## Slide 232: مدارهاي منطقي ترتيبي
در مقابل مدارهاي منطقي تركيبي كه خروجي تنها به ورودي بستگي داشت در مدارهاي منطقي ترتيبي خروجي نه تنها به ورودي بلكه به حالت فعلي مدار و يا مقدار فعلي حافظه نيز بستگي دارد.
اين موضوع درك عملكرد مدار را دشوار مي‌كند چرا كه اعمال يك خروجي مي‌تواند (بسته به مقدار ذخيره شده در حافظه) منجر به توليد خروجي هاي متفاوت گردد.
محتويات حافظه نيز مي‌تواند بسته به مقدار ورودي تغيير كند.
براي تجزيه و تحليل و طراحي اين مدارات به روش هاي ديگري علاوه بر روش هاي مورد استفاده در مدارات تركيبي نيازمنديم.
مدار تركيبي
ورودي‌ها
حافظه
خروجي‌ها

## Slide 234: مثالهائي از مدارات منطقي ترتيبي
در زندگي روزمره مي‌توان مثالهاي متعددي از مدارات منطقي ترتيبي يافت:
  جهت حركت و همچنين توقف آسانسور به اين بستگي دارد كه به ترتيب كدام كليدها را كدام طبقه به چه ترتيبي مي‌بينيم.
  چراغ راهنمايي در سر چهار راه
در دنياي كامپيوتر نيز مثالهاي متفاوتي و متنوعي از مدار هاي ترتيبي وجود دارد
  شمارنده ها
  عناصر ذخيره سازي

## Slide 235: حافظه چيست؟
يك حافظه RAM حداقل بايد 3 خصيصه داشته باشد:
  حافظه بايد قادر به ذخيره سازي يك مقدار باشد.
  بايد به توان مقدار ذخيره شده در حافظه را بازيابي كرد(عمليات خواندن).
  بايد بتوان مقدار ذخيره شده را تغيير داد.

## Slide 236: طرح اولية يك سلول حافظه
ايده ذخيره سازي اطلاعات استفاده از مداري است كه توسط يك حلقه خروجي را به ورودي وصل مي‌كند.
در اين مدار مقدار Q ذخيره مي‌شود، چرا كه اين مقدار هرگز تغيير نمي‌كند.
در اين مدار نمي‌توان مقدار Qرا تغيير داد چرا كه هيچ گونه ورودي براي تغيير وجود ندارد.

## Slide 237
در مدار زير به جاي استفاده از گيت هاي NOTاز گيت هاي NORاستفاده مي‌كنيم.به مدار زير يك لچ RS مي‌گويند .
با استفاده از ورودي هاي SوRمي‌توان خروجي هاي QوQ’ را كنترل كرد.
در اين مدار خروجي هاي QوQ’ به ورودي هاي مدار برمي‌گردند.اين خروجي ها فقط خروجي نيستند بلكه ورودي نيز هستند.

## Slide 238
براي درك چگونگي تغييرا ت در Q,Q’ بايد علاوه بر مشاهدة وضعيت ورودي هاي SوRبايد خروجي هاي جاري QوQ’ نيز لحاظ شوند.
Qبعدي = (R + Q’ فعلي)’
Q’ بعدي = (S + Qفعلي)’

## Slide 239: حالت RS=00
در زير تغييرات خروجي بر حسب مقادير Sو Rبه نمايش گذاشته شده است.
چه اتفاقي مي‌افتد در صورتي كه ورودي هاي SوRبرابر 0باشند؟
با جايگزيني اين مقادير به جاي SوR معادلة مشخصه لچ RSبه صورت زير در مي‌آيد:
Q بعدي = (0 + Q’ فعلي)’ = Q فعلي
Q’ بعدي = (0 + Q فعلي)’ = Q’ فعلي
Q بعدي = (R + Q’ فعلي)’
Q’ بعدي = (S + Q فعلي)’

## Slide 240
بنابراين زماني كه RS=00 مقدار( فعليQ =بعديQ ) و Q مقدار قبلي خود را حفظ مي‌كند.
اين دقيقاً همان چيزي است كه ما براي ذخيرة مقدار در لچ بدان نياز داشتيم.

## Slide 241: ست كردن لچ توسط حالتRS=10
در حالتي كه S=1وR=0 است حالت و خروجي لچ به چه مقداري تغيير پيدا مي‌كند؟
از آنجايي كه مقدار S=1 مي‌باشد، بدون توجه به مقدار فعلي Q ، مقدار بعدي Q برابر با صفر خواهد بود.
Q’next = (1 + Qcurrent)’ = 0
بنابراين اين مقدار جديد Q’به گيت NOR بالائي مدار مزبور انتقال پيدا مي‌كند.از آنجايي كه ورودي ديگر NORمزبور Rاست و مقدار R=0است.بنابراين:
QNext = (0 + 0)’ = 1
Qnext = (R + Q’current)’
Q’next = (S + Qcurrent)’

## Slide 242
بنابراين وقتي RS=10آنگاه Q’next=0وQnext=1
در اين حالت دبديم كه با قرار دادن S=1مقدارQنيز برابر با1مي‌شود.به اين عمل ست كردن لچ RSمي‌گويند.
توجه كنيد توليد خروجي از زماني كه S=1مي‌شود تا زماني كه مقدارQnext=1مي‌شود در دو مرحله طي مي‌شود (دو تاخير گيت ).
اما زماني كه Qnextبرابر با 1مي‌شود،خروجي ديگر تغيير نمي‌كند به اين حالت يك حالت پايدار مي‌گويند.

## Slide 243: تاخيرات لچ ها
Qnext = (R + Q’current)’
Q’next = (S + Qcurrent)’
نمودار زماني ابزار مناسبي براي درك عملكرد يك مدار ترتيبي مي‌باشد
در شكل مقابل يك نمودار زماني چگونگي نغيير خروجي با اعمال ورودي RS=10است.
  فرض كنيد مقدار اولية خروجي ها برابر باشند با Q=0وQ’=1
  وقتي كه S=1و Q’از 1به0بعد از يك گيت تاخير تغيير پيد مي‌كند.
  اين تغيير در Qگهمراه با ورودي R=0باعث مي‌شود كه Qبعد از يك گيت تاخير ديگر به 1تغيير مقدار دهد.
  بعد از اين لچ به حالت پايدار خود مي‌رسد تا زمانيكه دوباره Sودوباره تغيير پيدا كنند.
S
R
Q
Q’
0 1 2 3 4

## Slide 244: ريست كردن لچ با مقدار RS=01
مقدار QQ’برابر با چه مقداري مي‌گردد اگرRS=01شود؟
از آنجائي كه R=1ومقدارQnextبدون توجه به مقدارQcurrentبرابر 0است بنابراين:
Qnext = (1 + Q’current)’ = 0
بنابراين اين مقدار جديد Qبه NORپائيني در مدار فوق مي‌رودو از آنجائي كه S=0است پس:
Q’next = (0 + 0)’ = 1
Qnext = (R + Q’current)’
Q’next = (S + Qcurrent)’

## Slide 245
بنابراين وقتي RS=01در نتيجه Qnext=0وQ’next=1
صفر كردن خروجي Qرا ريست ويا پاك كردن مي‌گويند.نام گذاري حرف Rورودي كه از كلمة Resetگرفته شده است نماينگر اين واقعيت است كه با 1شدن Rو0بودنSعمل ريست صورت مي‌گيرد.
در اينجا بر مشاهدة تغييرات از زمان اعمال ورودي تا مشاهدة خروجي نهايي 2گيت تاخير وجود دارد

## Slide 246: استفاده از لچ هاي RS بجاي سلول‌هاي حافظه
با مشاهدة جدول روبه رو مشخص مي‌شود كه مي‌توان با تغيير در ورودي هاي RSخروجي را ست ،ريست و بدون تغيير باقي مي‌گذارد.
خروجي Qدر هر لحظه بيانگر دادة ذخيره شده در لچ مي‌باشد.به اين مقدار معمولاً حالت لچ گفته مي‌شود.
با باز نويسي جدول فوق به صورت شكل مقابل مي‌توا ن مشاهده كرد كه مقدار خروجي در هر لحظه علاوه بر مقادير RSبه مقدار فعلي QوQ’نيز بستگي دارد.

## Slide 247: لچ RS جزء پاية مدار‌هاي ترتيبي
توجه داشته باشيد كه در صورتيكه RS=00باشد مقدار بعدي Qبه مقدار فعلي آن بستگي دارد.
بنابر اين با اعمال ورودي RSدر دو زمان متفاوت كه در آن مقدار Qمتفاوت است مي‌توان خروجي هاي متفاوتي دريافت داشت.
حالت توصيف شده با رفتار مدارهاي تركيبي كاملاً متفاوت است

## Slide 248: خروجي لچ در حالت RS=11
در حالتي كه RS=11باشد هر دو خروجي QnextوQ’next صفر مي‌شود.
اين حالت متناقض اينست كه QوQ’بايد مكمل يكديگر باشند.
مشكل ديگري كه مي‌تواند بوجود آيد اينست كه چه اتفاقي مي‌افتاد اگر در اين حالت RS=00 شود.
Qnext = (0 + 0)’ = 1
Q’next = (0 + 0)’ = 1
Qnext = (R + Q’current)’
Q’next = (S + Qcurrent)’
0
0
0
0
0
0
1
1

## Slide 249: خروجي لچ در حالت RS=11
اين مقادير جديد به گيت NORباز مي‌گردندودر مرحله ي بعدي ما خواهيم داشت:
Qnext = (0 + 1)’ = 0
Q’next = (0 + 1)’ = 0
مدار در يك حلقة بينهايت مي‌افتد كه در آن خروجي ها بين 0و1به ترتيب تغيير پيدا مي‌كنند.

## Slide 250: يك RS ا صلاح شده
در اينجا يك لچ با يك ورودي كنترليC آورده شده است.
در صورتي كه مقدار ورودي كنترلي 1باشد ورودي هاي RSمي‌توانند همانند گذشته عمل كنند و حالت مدار را با توجه به مقادير خود تغيير دهند.در صورتي كه مقدار c=0باشد ورودي ها نمي‌توانند حالت مدار را تغيير دهند.

## Slide 251: سمبل هاي گرافيكي براي فليپ فلاپها

## Slide 252: لچD
لچDبا استفاده از يك لچRSساخته مي‌شود. وظية گيتهاي اضافي توليد سيگنالهاي مناسب براي ورودي هاي Sو R بر اساس ورودي هاي D(data)وC(control)مي‌باشد.
  هنگامي‌كه c=0باشد SوRهر دو يك مي‌شوند و بنابر اين مقدار Qتغيير نمي‌كند

## Slide 253: لچD
  هنگامي‌كه C=1باشد خروجي Qلچ برابر با ورودي Dمي‌باشد.
هيچگونه ورودي براي ست و ريست وجود ندارد.

## Slide 254: تغيير وضعيت فليپ فلاپها
فيلپ‌فلاپها ممكن است در يكي از حالتهاي زير تغيير وضعيت دهند:
(a) تغيير وضعيت در سطح
(b) تغيير وضعيت در لبة بالارونده
(c) تغيير وضعيت در لبة پايين رونده

## Slide 255: فليپ فلاپ تابع-متبوع
از دو عدد فليپ فلاپ ساخته مي‌شود و يكي بصورت ارباب و ديگري بصورت برده كار مي‌كند.
استفاده از اين نوع فليپ فلاپها باعث مي‌شود كه خروجي همه فليپ فلاپها همزمان با هم انجام شوند.
در لبة بالارونده يكي از فليپ فلاپها تغيير ميكند و در لبه پايين رونده، تغييرات به فليپ فلاپ دوم(خروجي) منتقل مي‌شود.

## Slide 256: فليپ فلاپ تابع-متبوع از نوع D

## Slide 257: فليپ فلاپ راه‌اندازي شونده با لبه
از آن براي همزمان كردن تغييرات حالت در طي يك گذار پالس استفاده مي‌شود.
گذارهاي خروجي در يك تراز مشخص از پالس ساعت رخ مي‌دهد. وقتي تراز ورودي پالس بر اين تراز آستانه پيشي مي‌گيرد، وروديها در انتظار قرار مي‌گيرند وبنابراين، تا زماني كه پالس ساعت به 0 باز مي‌گردد و پالس ديگري رخ دهد، فليپ فلاپ به تغييرات بيشتر در وروديها، غير حساس مي‌گردد.

## Slide 258: فليپ فلاپ راه‌اندازي شده با لبة مثبت نوع D

## Slide 259: سمبل فليپ فلاپ D فعال شونده با لبه

## Slide 260: فليپ فلاپ JK
بسيار شبيه به فليپ فلاپ RS مي‌باشد.
حالت نامعين فليپ فلاپ RS رفع اشكال شده است.
ورودي J بري ست كردن و ورودي K براي پاك كردن فليپ فلاپ بكار مي‌رود.
اگر هر دو ورودي J و K با هم يك شوند، خروجي به حالت مكمل خود مي‌رود.
اگر هر دو ورودي J و K برابر با صفر باشند، خروجي بدون تغيير مي‌ماند.

## Slide 261: فليپ فلاپ نوع JK

## Slide 262: فليپ فلاپ T
يك زيرگروه تك ورودي از فليپ فلاپ JK است.
اگر هر دو ورودي J و K فليپ فلاپ JK بهم وصل شوند، فليپ فلاپ T ساخته مي‌شود..
اگر ورودي T برابر با يك باشد، در هر پالس ساعت خروجي يكبار مكمل مي‌شود.
اگر ورودي T فليپ فلاپ برابر با صفر باشد، خروجي فليپ فلاپ ثابت و بدون تغيير مي‌ماند.

## Slide 263: ساختار فليپ فلاپ T
دو صورت ساخت فليپ فلاپ T در زير آورده شده است:

## Slide 264
مدارهاي ترتيبي

## Slide 265: تحليل مدارهاي ترتيبي
مدارهاي ترتيبي شامل گيتهاي منطقي و عناصر حافظه هستند.
براي تحليل يك مدار ترتيبي بايد جدول يا نموداري براي دنبالة زماني وروديها، خروجيها و حالتهاي داخلي بدست آورد.
براي توصيف مدارات منطقي تركيبي از عبارات جبر بول و جدول صحت استفاده كرديم.اما در مورد مدارات ترتيبي علاوه بر استفاده از اين ابزار مي‌توانيم از دياگرام حالت نيز استفاده كنيم.
در دياگرام حالت براي هر حالت يك گره رسم مي كنيم. لچ ها فقط دو حالت Q=0وQ’=1 دارند.

## Slide 266: روابط در مدارهاي ترتيبي
براي هر فليپ فلاپ يك نام مشخص كرده و با يك حرف آنرا نامگذاري مي‌كنيم.
حالت فعلي فليپ فلاپ را با (t) نمايش مي‌دهيم.
حالت بعدي فليپ فلاپ را با (t+1) نمايش مي‌دهيم.
خروجي Q با همان حرف تعيين شده براي نام فلپي فلاپ نشان داده مي‌شود.
خروجي Q’ با مكمل همان حرف تعيين شده براي نام فلپي فلاپ نشان داده مي‌شود.

## Slide 267: يك مثال از مدارهاي ترتيبي

## Slide 268
اگر فليپ فلاپ بالايي را A و پاييني را B بناميم:
A(t+1)=A(t) x(t)+B(t) x(t)
B(t+1)=A’(t) x(t)
يا مي‌توان بصورت ساده‌تر زير نمايش داد:
A(t+1)=Ax+Bx
B(t+1)=A’x
خروجي مدار نيز بصورت زير نمايش داده مي‌شود:
y(t)=[A(t)+B(t)] x’(t)
y=(A+B) x’

## Slide 269: جدول حالت
دنبالة زماني وروديها، خروجيها و حالتهاي فليپ فلاپ را مي‌توان در يك جدول كه جدول حالت ناميده مي‌شود، نيز نمايش داد.
اين جدول شامل قسمتهاي زير است:
1- حالت فعلي فليپ فلاپها
2- ورودي‌هاي مدارترتيبي
3- حالت بعدي مدار با توجه به مقادير فعلي فليپ فلاپها و ورودي مدار
4- خروجي نهايي مدار با توجه به مقادير فعلي فليپ فلاپها و ورودي مدار

## Slide 270: جدول حالت
حالت فعلي |  | ورودي | حالت بعدي |  | خروجي
A | B | x | A | B | y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 271: نمودار حالت
گذار بين حالتها، ورودي ها و خروجي‌هاي يك مدار ترتيبي را مي‌توان به كمك يك نمودار نيز نشان داد كه نمودار حالت ناميده مي‌شود.
اين نمودار را مي‌توان بر اساس جدول حالت رسم كرد يا اينكه مستقيماً از روي مدار ترتيبي رسم كرد.
يك يال جهت دار از يك گره به گرة ديگر با ”ورودي/خروجي“برچسب زده مي شود و معني آن اين است كه در صورتي كه در گرة(حالت)مذكور با اعمال ورودي مشخص شده بر روي برچسب به خروجي مورد نظر توليد مي شود و به گرة مشخص شده در آن سر يال جهت‌دار مي‌رويم.

## Slide 272: مثال
با استفاده از جدول حالت بدست آمده در بالا نمودار حالت را رسم كنيد.
حالت فعلي |  | ورودي | حالت بعدي |  | خروجي
A | B | x | A | B | y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 273: مثال
با استفاده از نمودار منطقي بيان شده در بالا، نمودار حالت را رسم كنيد.

## Slide 274: مثال
نمودار منطقي زير نشان دهندة يك مدار ترتيبي است. جدول حالت و نمودار حالت آنرا بدست آوريد.

## Slide 275
با توجه به شكل مدار جدول حالت بصورت زير بدست مي‌آيد.

## Slide 276
با توجه به شكل مدار، نمودار حالت بصورت زير بدست مي‌آيد.

## Slide 277: مثال
نمودار منطقي زير نشان دهندة يك مدار ترتيبي است. نمودار حالت آنرا بدست آوريد.

## Slide 278
با توجه به شكل مدار نمودار حالت بصورت زير بدست مي‌آيد:

## Slide 279: مثال
نمودار منطقي زير نشان دهندة يك مدار ترتيبي است. نمودار حالت آنرا بدست آوريد

## Slide 280: جداول تحريك فليپ فلاپها
اين جدول مشخص كننده شرايط ورودي فليپ‌فلاپهاست وقتي كه وضعيت فعلي و بعدي فليپ فلاپها براي ما مشخص است.
جدول تحريك فليپ فلاپ RS بصورت زير است:
Q(t) | Q(t+1) | S | R
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | X | 0

## Slide 281
جدول تحريك فليپ فلاپ JK و T بصورت زير هستند:
Q(t) | Q(t+1) | T
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Q(t) | Q(t+1) | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0

## Slide 282: مراحل طراحي مدار ترتيبي
1- توصيف و فهم مسأله
2-بدست آوردن جدول حالت با استفاده از اطلاعات داده شده از مسأله
3-تعيين تعداد فليپ فلاپهاي مورد نياز
4- انتخاب نوع فليپ فلاپ
5-يافتن جداول تحريك و خروجي مدار با استفاده از جدول حالت
6-ساده سازي جهت يافتن توابع ورودي فليپ فلاپها
7-رسم نمودار منطقي

## Slide 283: مثال
با استفاده از فليپ فلاپهاي JK مداري ترتيبي طراحي كنيد كه بر اساس جدول حالت زير تغيير وضعيت دهد.
حالت فعلي |  | ورودي | حالت بعدي | 
A | B | X | A | B
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 284
از آنجا هدف استفاده از فليپ فلاپهاي JK است از جداول تحريك JK استفاده مي‌شود:
وروديهاي مدار تركيبي |  |  |  |  | خروجيهاي مدار تركيبي |  |  | 
حالت فعلي |  | ورودي | حالت بعدي |  | وروديهاي فليپ فلاپ |  |  | 
A | B | x | A | B | JA | KA | JB | KB
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1

## Slide 285: جداول كارنو براي روديهاي فليپ فلاپها

## Slide 286: نمودار منطقي

## Slide 287: مثال
يك شمارندة سه بيتي با استفاده از فليپ فلاپ T طراحي كنيد كه به ترتيب از 000 تا 111 را بشمارد.

## Slide 288
جدول تحريك فليپ فلاپها بصورت زير مي‌باشد:
حالت فعلي |  |  | حالت بعدي |  |  | وروديهاي فليپ فلاپ |  | 
A2 | A1 | A0 | A2 | A1 | A0 | TA2 | TA1 | TA0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 289: جداول كارنو خروجيهاي مدار تركيبي

## Slide 290: نمودار منطقي شمارندة سه بيتي

## Slide 291
ثباتها و شمارنده‌ها

## Slide 292: ثباتها
Chapter 2
گروهي از سلولهاي دوتايي هستند كه براي نگهداري اطلاعات دوتايي مناسب مي‌باشد.
در شكل مقابل يك ثبات(رجيستر) 4 بيتي نشان داده شده است.

## Slide 293: ثبات 4 بيتي با بار موازي

## Slide 294: شيفت رجيستر چهار بيتي

## Slide 295: ثبات انتقال سري

## Slide 296: جمع كنندة سريال

## Slide 297: شيفت رجيستر با انتقال دوطرفه
297

## Slide 298: شمارندة موج‌دار BCD

## Slide 299: شمارندة BCD دهدهي

## Slide 300: شمارندة دودويي 4 بيتي با بارگيري موازي

## Slide 301: شمارندة جانسون

## Slide 302
پايان

## Slide 303: www.studownload.ir مرجع دانلود کتب – جزوات و فیلمهای آموزشی به زبان فارسی