## Slide 1
مشکلات موجود در آبخیزها

## Slide 2
الف - مشکلات طبیعی
- عوامل زمین شناسی
وجود سازندهای حساس همچون مارن، شیل و تولید رسوب بالا
وجود سازندهایی که دارای عناصر خاص بوده و این عناصر محدودیت هایی در رشد گیاهان ایجاد می کند(آمیزه های رنگی شرق کشور).

## Slide 3
وجود سازندهایی با انحلال پذیری بالا و زهکش شدن سریع آب از منطقه
پایین افتان سطح ایستابی منطقه که گاهی اوقات سبب خشک شدن چشمه ها و قنوات (خشک شدن چشمه های موجود در یکی از آبراهه های روستای بار).

## Slide 4
- عوامل آب و هوایی
بارندگی: بارندگی کم، بارندگی نامنظم و بارندگی با شدت زیاد و در زمان های نامناسب
اقلیم: خشک سالی های طولانی مدت و مکرر
باد: مناطقی با پتانسیل بادخیزی بالا و افزایش خطر فرسایش بادی با تبخیر شدید

## Slide 5
دما: وجود دماهای بسیار بالا و پایین در برخی مناطق (سرمای دائمی و شدید و یخ زدگی همیشگی خاک و یا وجود دماهای حدود 70 درجه سانتی گراد در سایه امکان رشد هر نوع گیاهی را غیر ممکن می کند (گندم بریان شهداد)).

## Slide 6
- عوامل توپوگرافی
دامنه هایی با شیب تند
شیب های رو به شمال، رطوبت بالا و حساسیت به حرکت های توده ای
شیب های رو به جنوب، رطوبت کم و تبخیر زیاد

## Slide 7
- عوامل ژئومرفولوژی
اراضی صخره ای بدون خاک و پتانسیل رویش با ضریب روان آب بالا
وجود رخساره های کویری
وجود مناطق برف گیر و خطر وقوع بهمن
وجود پدیده سنگ زایی در سطح اراضی (پیپ کراک)

## Slide 8
- محدودیت های منابع آب
سفره های آبی شور و گاهی اوقات تلخ
پایین بودن سطح سفره
بالا بودن سطح سفره و باتلاقی شدن منطقه

## Slide 9
نامناسب بودن جهت حرکت سفره های آبی و از دست رس خارج شدن آب های زیر سطحی
یکسان بودن زمان تمرکز زیر حوزه های یک حوزه آبخیز و رسیدن هم زمان سیل به خروجی حوضه

## Slide 10
- محدودیت منابع خاک
وجود خاک های سنگین
وجود خاک های خیلی سبک
وجود خاک های شور و قلیا
وجود قطعات سنگی بزرگ در سطح زمین
وجود خاک هایی با تحول یافتگی کم

## Slide 11
ب – مشکلات ناشی از عوامل انسانی
استفاده بیش از حد و ناصحیح از اراضی کشاورزی
استفاده از اراضی خارج از پتانسیل آنها
تخریب منابع آبی با ورود فاضلاب های صنعتی، کشاورزی و خانگی
قطع بیرویه و غیر اصولی درختان

## Slide 12
تغییر کاربری ها به صورت ناصحيح
چرای بیرویه از اراضی که موجب کاهش بیوماس و تخریب خاک می شود.
مدیریت غلط چرا در اراضی حریم
تاثیر عوامل اجتماعی همانند قاچاق در مرزهای شرقی و غربی

## Slide 13
وجود ناامنی در مناطق مرزی در برخی از مواقع
انتقال بیرویه و غیر اصولی آب از سرشاخه های رودخانه های زاگرس (این امر موجب کاهش دبی رودخانه های خروجی از خوزستان و پیشروی آب شور می شود).
احداث سد و مدیریت غیر اصولی و تغییر رژیم طبیعی آب در پایین دست سد

## Slide 14
تخریب ناشی از اقدامات نظامی (مین گذاری اراضی، حرکت ادوات سنگین نظامی مثل تانک و ... از اراضی و تخریب خاک سطحی و ...)
برداشت های غیر اصولی شن و ماسه از بستر رودخانه و تغییر ضریب زبری
تغییر شکل بستر و کناره های رودخانه (ریختن نخاله های ساختمانی و ... در بستر رودخانه)
جاده سازی های بیش از حد و غیر اصولی

## Slide 15
سیاست گذاری های کلان بدون توجه کافی به همه جوانب آن
  تشویق کشاورزان برای کشت گندم به منظور خودکفایی که این سیاست در برخی مناطق منجر به شخم زدن و کشت گندم در زمین های نامناسب شده است.

## Slide 16
  نحوه نامناسب اسکان عشایر (در برخی قسمت ها اسکان عشایر در روستاها و تفاوت خدمات دهی به عشایر روستا نشین و روستا نشینان سابق، تبدیل دامداران حرفه ای به کشاورزان مبتدی، استفاده نامناسب از مراتع عشایر در مناطق دور دست)

## Slide 17
خرد شدن اراضی کشاورزی و مراتع در اثر ارث و تقسیم آن بین فرزندان که این امر مشکلاتی را ایجاد می کند.
  موجب افزایش تعداد دام در واحد سطح و تخریب مراتع می شود.
  عدم یکپارچه سازی موجب افزایش هزینه های کشت، عدم استفاده مناسب از ابزار آلات کشت صنعتی و کاهش تولید می شود.

## Slide 18
  از دست رفتن مقدار قابل توجهی از اراضی در مرزهای بین دو زمین

## Slide 19
دخل و تصرف غیر اصولی دوايردولتی در اراضی ملی و تخریب آنها (اکتشاف نفت و گاز در سرخس)

## Slide 20
همانگونه که در مباحث پیش نیز بیان شد یکی از راه های مناسب برای پیدا کردن مشکلات موجود و راه حل های مناسب برای آن طراحی و پاسخ گویی به یکسری پرسش ها می باشد. نمونه ای از این سئوالات به قرار ذیل است:

## Slide 21
کیفیت و کمیت آب
در حوزه آبخیز مورد نظر چه استفاده هایی از آب می شود (صنعت، آبیاری، تفریح، شنا، ماهیگیری، معدن کاری، ذخیره، شرب و...)؟
چه کاربری ها یا اعمالی همچون تخلیه زباله یا دیگر شرایط در حوزه آبخیز می تواند روی استفاده های آب تاثیر بگذارد؟

## Slide 22
استفاده های ذکر شده در بالا توسط چه نوع منابع آبی (سطحی یا زیر سطحی) تامین می شود؟
آیا طرح ها یا استفاده های دیگری از آب برای آینده پیش بینی شده است؟

## Slide 23
آیا جوامع گیاهی یا حیوانی خاصی در حوزه آبخیز وجود دارند که وابسته به آبی با کیفیت بالا هستند؟ به عبارت دیگر آیا گونه هایی در منطقه وجود دارند که از روی آنها بتوان کیفیت آب موجود را تخمین زد؟

## Slide 24
آیا نقشه مناطق تغذیه مصنوعی یا طبیعی آب وجود دارد؟
آیا طرحی برای حمایت مناسب از منابع آب شرب عمومی مردم(سطحی یا زیر سطحی) وجود دارد؟
آیا مناطق حفاظت شده خاصی همچون تالاب ها، مناطق تغذیه سفره های زیر زمینی یا آبراهه های حساس در حوزه آبخیز مورد مطالعه وجود دارد؟

## Slide 25
آیا منطقه دارای پتانسیل های خاصی برای توسعه هست که منوط به بهبود وضعیت کیفی یا کمی آب باشد؟
برای کاهش بار آلاینده های فیزیکی و شیمیایی آب چه مواردی مورد نیاز است؟

## Slide 26
کاربری
کاربری کنونی و گذشته منطقه چیست؟
بهترین اقداماتی که تاکنون در جهت حفظ یا تغییر کاربری صورت گرفته چه بوده است؟
آیا کاربری های موجود سبب ایجاد تخریب نمی شوند؟
آیا کاربری های موجود مطابق با پتانسیل های منطقه می باشند؟

## Slide 27
آیا قوانین موجود برای تغییر در نوع کاربری به درستی تنظیم شده است؟
جاده ها و تاسیسات موجود و پیش بینی شده در منطقه در کجا قرار دارند و آیا این مکان ها به درستی طرح ریزی شده اند؟ و یا اینکه در ساخت اینگونه تاسیسات اصول فنی رعایت شده است؟
عمده ترین دلایل تغییر کاربری در منطقه چه بوده است؟

## Slide 28
آبراهه ها و رودخانه ها
آیا در آبراهه ها و رودخانه ها فرسایش کناره یا بستر مشاهده می شود؟
آیا در کناره یا کف آبراهه ها و رودخانه ها گیاه دیده می شود؟
آیا در منطقه رودخانه دائمی وجود دارد؟ كجا؟

## Slide 29
آیا ایستگاه های هیدرومتری به اندازه کافی و در مکان های مناسب بر روی آبراهه ها نصب شده است؟
آیا آب جاری در آبراهه ها و رودخانه ها شفاف و ذلال است؟ اگر جواب منفی است گل آلود بودن در چه زمان هایی از سال اتفاق می افتد؟
آیا سابقه تغییر در مسیر رودخانه وجود دارد؟

## Slide 30
آیا مزارع، تاسیسات یا خانه هایی در بستر یا اطراف رودخانه وجود دارند که در گذشته بر اثر سیل آسیب دیده باشند؟
آیا پهنه بندی سیل در منطقه انجام شده است ؟

## Slide 31
فرسایش
چه نوع فرسایش هایی در منطقه دیده می شوند؟
آیا فرسایش های موجود طبیعی بوده یا در اثر دخالت انسان به وجود آمده اند؟
شدید ترین اشکال فرسایش در کدام قسمت منطقه دیده می شود و کاربری آن قسمت چیست؟
آیا سازندهای حساس به فرسایش در منطقه وجود دارند؟

## Slide 32
رسوب ناشی از فرسایش در کجا تجمع پیدا می کند؟
میزان اطلاعات مردم درمورد فرسایش و آثار آن چیست؟
آیا ایستگاه های رسوب سنجی با آمار و اطلاعات مناسب(از نظر زمان و کیفیت) در منطقه وجود دارد؟

## Slide 33
تالاب ها، دریاچه ها و برکه ها
چه نوع استفاده هایی از تالاب ها و دریاچه ها صورت می گیرد؟
آیا دوره هایی در سال وجود دارد که آب این پیکره های آبی خشک شده باشد؟ یا به طور کلی این پیکره ها سابقه خشک شدن دارند؟
آیا استفاده های انجام شده سبب کاهش کیفیت آب می شود؟

## Slide 34
آیا ظاهر آب زلال و شفاف بوده یا گل آلود و پوشیده از جلبک می باشد؟
آیا این پیکره های آبی در خروجی حوضه یا زیر حوضه شما قرار گرفته اند؟
کاربری زمین در حاشیه این پیکره ها چیست؟
آب این دریاچه ها از چه طریق تامین می شود؟

## Slide 35
آیا از این دریاچه ها جهت کارهای کشاورزی و صنعتی استفاده می شود؟
آیا زباله های صنعتی یا شهری به داخل این دریاچه ها و تالاب ها ریخته می شود؟
آیا این دریاچه ها و تالاب ها از نظر منظر یا سایر موارد ارزش تفرجگاهی برای بازدید کنندگان داخلی یا خارجی دارد؟

## Slide 36
اثرات ناشی از بهره برداری معادن
آیا آبراهه هایی در حوزه آبخیز وجود دارند که آثار مواد معدنی درآنها مشاهده شود؟
آیا مدارکی از فرسایش یا لغزش در آبراهه های نزدیک به عملیات معدنی فعال یا رها شده وجود دارد؟

## Slide 37
آیا مدرکی از انتقال رسوب یا نهشته شدن در پایین دست معدن کاری های فعال وجود دارد؟
آیا اقدامات اصلاحی در حین معدن کاری یا پس از اتمام فعالیت های استخراج انجام شده است؟
آیا معدن کاری با رعایت اصول فنی و محیطی انجام می شود؟

## Slide 38
راه کارهای مدیریتی

## Slide 39
راه کارهای مقابله با کمبود آب

## Slide 40
راه کارهای کاهش تبخیر از سطح مخازن
ایجاد سقف برای سایه دار کردن منابع کوچک آبی
کشت درخت در اطراف مخزن برای جلوگیری از جریان باد

## Slide 41
پخش مواد شیمیایی مایع از قبیل الکل های نوع آلیفاتیک بر روی سطح آب مخازن ذخیره آب
استفاده از مواد مومی که در اثر نور خورشید نرم شده و لایه ای پیوسته و قابل انعطاف بر روی سطح آب تشکیل می دهند.

## Slide 42
استفاده از قطعات جامد که به صورت شناور در سطح آب قرار می گیرند مثل بلوک های پلی استایرن و قطعات لاستیکی و پلاستیکی به عنوان کاهش دهنده تبخیر
ساخت مخازن پر شده از شن و قلوه سنگ که آب در داخل خلل و فرج آن باشد و مانعی در مقابل تبخیر ایجاد کند.

## Slide 43
راه کارهای کاهش تبخیر از سطح خاک
مهمترین راه کار کاهش تبخیر در سطح خاک باقی گذاشتن بقایای مواد گیاهی در سطح خاک است و در مواردی که نیاز به کاهش بیشتر باشد می تواند از انواع مالچ ها استفاده نمود.

## Slide 44
راه کارهای کاهش تبخیر و تعرق از گیاهان
جایگزینی گیاهانی با تعرق کم به جای گیاهان پرتعرق
کاهش جریان هوا بر روی گیاهان به عنوان مثال با کاشتن گیاهان بلندتر در بین ردیف ها به عنوان بادشکن
کاهش برگ گیاهان تا حدی که به تولید محصول آسیب نرسد. این عمل توسط مواد برگ ریز انجام می شود.
استفاده از مواد شیمیایی برای کاهش تعرق

## Slide 45
جمع آوری آب باران
این روش حدود 4000 سال قدمت دارد و در حال حاضر برای تامین آب گله ها و حیوانات وحشی در مناطق فاقد سایر منابع آبی استفاده می شود. معمولاً برای جمع آوری آب خاک را غیر قابل نفوذ می کنند که برخی از این روش ها به قرار ذیل است:

## Slide 46
تسطیح سطح زمین :
در این روش پوشش گیاهی سطح زمین حذف و سطح زمین تسطیح و متراکم می شود. سپس هرز آب حاصله را از طریق آبراهه هایی جمع آوردی می کنند. مشکل اصلی این روش فرسایش خاک است. در مناطقی که خاک مقاوم به فرسایش بوده و قیمت زمین هم زیاد نباشد می توان از این روش استفاده کرد.

## Slide 47
استفاده از مواد شیمیایی:
از این مواد برای غیر قابل نفوذ کردن سطح خاک و ایجاد آبگیرهای ارزان قیمت استفاده نمود.
ایجاد سطح عایق:
در برخی مواقع برای جمع آوری هرز آب به جای اینکه خاک سطحی را متراکم کرد می توان آن را با پوشش ضد آب پوشاند این امر به خصوص در مورد خاک های متخلخل و ناپایدار صادق است.

## Slide 48
بحث استفاده مجدد از آب
تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی و استفاده مجدد از آنها می تواند تا حد زیادی مشکل کمبود آب در بسیاری از مناطق را بر طرف کند. از طرف دیگر این عمل با جلوگیری از رها شدن فاضلاب های شهری و صنعتی در رودخانه ها و سفره های زیر زمینی می تواند نقش موثری در کاهش آلودگی محیط داشته باشد.

## Slide 49
بحث مدیریت زمان در آب
در بسیاری از موارد آب در زمان های نامناسب در اختیار است و باید به نحوی این زمان ها را تغییر داد. مثل آب قنوات در فصول بدون مصرف

## Slide 50
روش های گوناگونی برای رفع این مشکل وجود دارد:
طرح های پخش سیلاب یا آبیاری سیلابی اراضی
ذخیره سازی آب در استخر های بزرگ و مصرف آن در زمان های مورد نیاز (احداث استخرهای بسیار بزرگ با توان ذخیره آب تا 100،000 متر مکعب در منطقه کهک قم)

## Slide 51
پمپاژ مقداری از آب رودخانه به چاه های بالادست، به صورتی که این آب ها از طریق جریان های زیر سطحی در زمان و مکان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

## Slide 52
انتقال آب
انتقال آب از مناطقی که دارای آب مازاد می باشند بایستی با مطالعات دقیق انجام شود. این انتقال نباید سبب آسیب رساندن به اکوسیستم منطقه، پیش روی آب شور به دلیل کاهش ورودی آب شیرین و... شود.

## Slide 53
شیرین سازی آب شور
چند سالی است که از این تکنیک برای تامین آب شرب استفاده می شود.

## Slide 54
راه کارهای مقابله با فرسایش و تخریب خاک

## Slide 55
انتخاب کاربری مناسب و مطابق با پتانسیل منطقه
جلوگیری از اعمال مضر کشاورزی و برداشت های بیش از اندازه و بدون جایگزینی از منطقه
ورود دام به موقع و به تعداد مناسب در اراضی مرتعی
جلوگیری از قطع بیرویه و یکسره درختان در مناطق جنگلی خصوصاً مناطق لسی شمال شرق کشور

## Slide 56
قرق مرتع و فراهم آوردن شرایطی جهت بازیابی و بازسازی و رسیدن به شرایط تعادل
اقدام به کشت گونه های گیاهی به روش های مختلف جهت افزایش پوشش گیاهی
جلوگیری از احداث راه در مناطق حساس
در نظر گرفتن کلیه اقدامات حفاظتی در احداث راه ها

## Slide 57
اقدام به احداث سازه های اصلاحی در مناطق مختلف به منظور جلوگیری از فرسایش کناره و کف آبراهه ها
اقدام به احداث سازه هایی جهت شکست شیب
تبدیل اراضی کم بازده دیم به اراضی با محصولات دائمی

## Slide 58
راه کارهای مقابله با سیل
راه کارهای مقابله با بیابان زایی و پیشروی کویر
راه کارهای مقابله با شور شدن اراضی
راه کارهای تامین منابع مالی جدید برای مردم منطقه به منظور جلوگیری از مهاجرت و تخریب اراضی

## Slide 59
راه کارهای مقابله با تخریب منابع آب و خاک
راه کارهای مقابله با اثرات مخرب اقدامات اکتشافی و استخراجی از معادن سطحی و زیر سطحی
فراهم آوردن شرایطی برای استفاده کامل از منابع موجود و جلوگیری از بی استفاده ماندن از منابع طبیعی تجدید شونده

## Slide 60
راه کارهای حفظ ذخیره گاه های ژنتیکی گیاهی و جانوری
راه کارهای حفظ و احیای پتانسیل های تفرجگاهی طبیعی

## Slide 61
فاز دوم
استحکام بخشیدن به شرایط منطقه پس از حل مشکلات موجود

## Slide 62
اصلی ترین اقدام در این مرحله برنامه ریزی جهت مطالعه و اجرای دقیق برنامه آمایش سرزمین است. پس از انجام این مطالعه بایستی برنامه ریزی جهت ساماندهی کاربری های موجود انجام گیرد. بدین ترتیب که با یک برنامه میان مدت و در صورت امکان اقدام به تغییر کاربری های مشکل دار شود.

## Slide 63
در مرحله بعد با برآورد توان هر منطقه در کاربری های تعیین شده برنامه های مدیریت و بهره برداری از منابع و اراضی به گونه ای تنظیم شود که هیچ منطقه ای بیش از توان خود مورد بهره برداری قرار نگیرد.

## Slide 64
از دیگر اقدامات انجام شده در این مرحله برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش مشکلات ناشی از اقدامات نامناسب و کاربری های غلط موجود در منطقه است که امکان تغییر آنها حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد (استقرار اماکن مسکونی در مکان های نامناسب، استقرار واحد های صنعتی در مکان های نامناسب و... ).

## Slide 65
به واقع کلیه اقدامات انجام شده در این مرحله به گونه ای طرح ریزی می شود که اولاً مشکل جدیدی ایجاد نشود و ثانیاً اقدامات انجام شده در مراحل قبلی به یک حالت پایداری برسند. این زمان گذر بسته به منطقه ممکن است 3 تا 10 سال باشد.

## Slide 66
فاز سوم
بهبود شرایط کلی حوضه جهت استفاده کامل از پتانسیل های موجود

## Slide 67
به طور کلی برنامه ریزان در این مرحله مبادرت به جستجوی راه کارها و اقدامات جدید و همچنین استفاده از تکنیک های نوین جهت مدیریت و استفاده هر بیشتر از پتانسیل های منطقه می نمایند.

## Slide 68
برخی از جهت گیری های کلی در این فاز عبارتند از :
مطالعات منابع و اراضی برای پیشنهاد راه کارهایی جهت استفاده های چند منظور
مطالعه منابع و اراضی جهت پیشنهاد استفاده هایی جدید از منابع و اراضی با در نظر گرفتن اصل پایداری (کشت های جدید، صنایع جدید، ... )

## Slide 69
شناسایی نظام ها و قوانین و مقررات دست و پاگیر و اقدام برای تعدیل و تصحیح آنها

## Slide 70
مرحله سوم:
اجرای طرح های پیش بینی شده

## Slide 71
در هر یک از سه فاز مرحله قبل پس از ارائه طرح ها و برنامه های اجرایی این برنامه ها باید توسط فرد یا افرادی اجرا شوند. به طور کلی این برنامه ها بایستی توسط دو گروه عمده انجام شوند:

## Slide 72
الف – برنامه هایی که باید توسط مردم انجام شوند:
این برنامه ها عموماً مربوط به منابع و اراضی تحت مالکیت مردم می باشد که برخی از آنها به قرار ذیل است:
تغییر در نوع و زمان کشت
تغییر در روش کشت

## Slide 73
تغییر در نوع و مقدار آبیاری
قرق برخی مناطق
این قبیل کارها بایستی با آموزش مردم و نظارت دقیق کارشناسان مربوطه در زمان تعیین شده انجام گیرد.

## Slide 74
ب- برنامه هایی که باید توسط دولت انجام شود:
این برنامه ها عموماً مربوط به منابع و اراضی تحت مالکیت دولت بوده و یا برنامه هایی می باشد که به دلیل هزینه زیاد مردم قادر به انجام آنها نمی باشند. در این بخش نیز حمایت مردم و مشارکت آنها در اجرا و نگهداری از طرح های انجام شده می تواند بسیار راه گشا باشد.

## Slide 75
استفاده از کارشناسان و کارگران ماهر و ترجیحاً محلی و آشنا به جزئیات شرایط موجود در منطقه می تواند موجب اجرای صحیح کار شده که این امر به نوبه خود سبب افزایش اعتماد مردم و همکاری و مشارکت بیشتر آنها خواهد شد. از طرف دیگر استفاده از عوامل محلی برای اجرای کار سبب ایجاد شغل های موقت و دائمی در منطقه شده که این امر خود موجب دلگرمی مردم و گسترش آشنایی آنها نسبت به مسائل منابع طبیعی خواهد شد.

## Slide 76
مرحله چهارم:
مستند سازی و نظارت بر اجرای طرح

## Slide 77
این دو موضوع مقوله هایی کاملاً متفاوت هستند که به دلیل همزمانی در اجرا در یک مرحله گنجانده شده اند.

## Slide 78
مستند سازی (Documentation) در مورد پروژه های پیشنهاد شده در مدیریت حوزه آبخیز
فرایند مستند سازی شامل جمع آوری یک سری اطلاعات از شروع مطالعات اولیه تا پایان فرایند مطالعه و همچنین از شروع عملیات اجرایی پروژه تا پایان آن و در نهایت بررسی نتایج آن پس از اجرای کامل طرح است.

## Slide 79
این مستندات شامل گزارشات تخصصی از مراحل مختلف مطالعه، تهیه عکس و فیلم، گزارشات پیشرفت کار و گزارش بررسی نتایج پروژه تا چند سال پس از پایان مراحل اجرایی طرح است. گزارشات تهیه شده علاوه بر موارد تخصصی باید شامل موفقیت ها و ناکامی های هر پروژه و دلایل آن باشد.

## Slide 80
این اطلاعات می تواند برای گروه های مطالعاتی دیگر، جهت ارائه به مردم همان منطقه و یا مناطق دیگر جهت آشنایی هر چه بیشتر، بررسی علل ناکامی ها و استفاده از آن در تهیه و اجرای طرح های مشابه و... استفاده شود.

## Slide 81
نکات قابل ذکر در انجام فرایند مستند سازی:
مستند سازی بایستی از قبل از اجرای پروژه شروع و با توجه به نوع و طول مدت تاثیر پروه تا چند سال پس از اتمام پروژه انجام شود.
مستند سازی بایستی حتی المقدور توسط یک تیم کارشناسی مستقل غیر از تیم برنامه ریز و اجرا کننده صورت گیرد. دلیل اصلی این موضوع ثبت و ضبط دقیق و بی طرفانه از نتایج طرح است.

## Slide 82
انجام مستند سازی توسط تیم برنامه ریز یا مجری و یا حضور اعضای این تیم ها در فرایند مستند سازی ممکن است سبب اعمال جهت گیری های خاص و پوشاندن معایب کار شود.

## Slide 83
حضور نمایندگانی از سایر ارگان های مربوط در تیم مستند ساز به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در نتایج حاصله ضروری است.
تیم مستند ساز بایستی با توجه به نوع پروژه با فاصله های زمانی مناسب و در زمان های اعلام نشده و به صورت سرزده در منطقه حضور یابد.

## Slide 84
نتایج مستند سازی بایستی به صورتی کاملاً استاندارد در پایگاه های اطلاعاتی تهیه شده برای این منظور ذخیره شده و امکان استفاده از نتایج آن برای سایر برنامه ریزان فراهم شود.

## Slide 85
نظارت بر روند اجرای پروژه
معمولا نظارت به مجموعه بررسی هایی گفته می شود که موارد پیش بینی شده را با موارد اجرا شده مقایسه می کند. این امر موجب می شود چنانچه به هر دلیلی اهداف پروژه محقق نشد و یا انحرافی در روند اجرای آن پیش آمد سریعاً مشخص شده و به اطلاع مسئولین مربوطه برسد.

## Slide 86
لازم به ذکر است که یک سیستم نظارتی همزمان با شروع فرایندهای مطالعاتی ایجاد می شود و این فرایند تا پایان فرایند اجرای برنامه های تدوین شده ادامه می یابد. نکات قابل ذکر در انجام فرایند نظارت:
اعضای تیم نظارت معمولاً بایستی از برنامه ریزان تشکیل شود.
با توجه به نوع پروژه های در حال اجرا، بایستی زمان بندی مناسبی برای بازدید های نظارتی در پروژه تعیین شود.

## Slide 87
معمولاً اجرای صد در صد برنامه ها در بسیاری از موارد امکان پذیر نمی باشد و در بسیاری از موارد عوامل پیش بینی نشده باعث بروز مشکل در اجرای طرح می شوند. رفع این موارد بایستی توسط تیم برنامه ریز و با مشارکت تیم ناظر انجام شود.
گاهی اوقات انحراف از برنامه بیش از استاندارد های تعیین شده در پروژه است. در این هنگام تیم ناظر بایستی اختیار توقف پروژه به منظور حل مسائل و بازنگری کلی در طرح را داشته باشد.

## Slide 88
مرحله پنجم:
حفظ دستاوردهای حاصل از اجرای طرح ها و برنامه های مدیریتی

## Slide 89
پس از پایان اجرای طرح دستاوردهای آن بایستی در فازهای بعدی برنامه ریزی مدنظر قرار گیرد. به طور کلی در تمام مراحل برنامه ریزی در درجه اول حفظ شرایط موجود و دستاوردهای قبلی به صورت یک اصل رعایت شده و در مرحله بعد اقدامات ثانویه برای بهبود شرایط، برنامه ریزی می شود.