## Slide 1: هفت روش کنترل کیفیت
دانشگاه بقیه الله (عج)
گروه مدیریت تحقیقات و فناوری سلامت
دکتر عبدالرضا بابامحمودی

## Slide 2: این هفت روش کمک می کنند تا:
انحرافات با دلیل را شناسایی کنیم.
از مناسب بودن طراحی اطمینان حاصل کنیم.
انحرافات و اشکالات مهمتر را شناسایی و بر روی بهبود فرآیند از طریق رفع مشکلات مهمتر تمرکز نماییم.
مکان های تمرکز نقص در محصول را پیدا کرده و برای رفع آنها تلاش کنیم.
وابستگی میان علل بروز خطا در فرآیند را تشخیص داده و عامل اصلی انحراف را از بین ببریم.

## Slide 3: ابزار هفت گانه جدید هستند که عبارتند از:
1. برگه کنترل
2. هیستوگرام
3. نمودار پارتو
4. نمودار علت و معلول
5. نمودار تمرکز نقصها
6. نمودار پراکندگی
7. نمودار کنترل

## Slide 5: برگه کنترلCheck List
در مراحل اولیه کنترل کیفیت آماری غالبا جمع آوری اطلاعات عملیاتی درباره فرآیند مورد مطالعه ضروری خواهد بود. در این گونه موارد برگه کنترل یکی از ابزار های مفیدی است که می توان استفاده نمود.
نکته حائز اهمیت در زمان طراحی برگه کنترل نوع داده هایی است که باید جمع آوری گردد. شماره قطعه یا عملیات، تاریخ، تحلیل گر، و هرگونه اطلاعات دیگر به گونه ای در تعیین علل عملکرد نامطلوب نقش داشته باشد باید در نظر گرفته شود.
اگر برگه کنترل اساس و پایه ی محاسبات بعدی محسوب می شود و یا اگر از آن برای وارد کردن داده ها به رایانه استفاده می کنیم، باید قبل از جمع آوری داده ای از مناسب بودن ساختار برگه کنترل اطمینان حاصل نماییم.
برگه کنترل بسته به شرایط کار و اطلاعات ورودی می تواند ظاهر متفاوتی داشته باشد

## Slide 6: Check List

## Slide 7: نمونه برگه کنترل در Excel

## Slide 8: نمودار هیستوگرام
هیچ گاه دو محصول تولید شده در یک فرآیند به علت وجود تغییرات اجتناب ناپذیر یکسان نمی باشند. به عنوان مثال محتوی یک شیشه نوشابه نسبت به شیشه دیگر معمولا متفاوت است و یا ولتاژ خروجی یک منبع تغذیه از یک دستگاه به یک دستگاه دیگر متفاوت است.

## Slide 9: نمودار هیستوگرام
، تصویری از داده ها فراهم می کند که توسط آن می توان سه ویژگی زیر را ساده تر مشاهده کرد:
1. شکل توزیع (توزیعی که داده های ما و یا همان فرآیند از آن پیروی می کند)
2. مکان یا تمایل مرکزی توزیع
3. پراکندگی یا گسترش توزیع

## Slide 10: نمودار هیستوگرام قد افراد در مقیاس متر

## Slide 11: Histogram

## Slide 12: در زمان رسم نمودار هیستوگرام
توجه به چند نکته لازم است. وقتی داده ها به صورت عددی هستند گروه بندی آنها در دسته هایی کوچکتر مفید خواهد بود. این دسته بندی قانون مدوّنی ندارد اما به طور کلی باید شرایط زیر را داشته باشد:
1. بین 4 تا 20 دسته استفاده گردد. در اغلب موارد که تعداد دسته ها تقریبا برابر جذر اندازه نمونه در نظر گرفته می شود محاسبات معمولا راحت تر انجام می پذیرد.
2. اندازه یا عرض هر دسته یکنواخت باشد.
3. حد پایین اولین دسته اندکی کوچکتر از کوچکترین عدد در نظر گرفته شود.
4. هنگامی که مقادیر و داده های ما نسبتا کم است یا زمانی که مشاهدات فقط مقادیر معدودی را اختیار می کنند می توان هیستوگرام را بر اساس توزیع فراوانی داده های گروه بندی نشده تهیه نمود.

## Slide 13: Histogram

## Slide 14: نمودار هیستوگرام با استفاده از نرم افزار Excel

## Slide 15: نمودار پارتو (Pareto Diagram)
نموداری شبیه به نمودار هیستوگرام است که در آن نقص هایی که فراوانی بیشتری دارند را نشان داده و توجه ما را به سمت آنها جلب می سازد. باید توجه داشت که نمودار پارتو نقایص مهمتر را نشان نمی دهد و تنها نقایصی که بیشتر مشاهده شده اند را نشان می دهد. برای رفع این مشکل می توان از دو روش استفاده کرد:
1. استفاده از یک روش وزن دهی برای اصلاح فراوانی داده ها
در این روش نقصی که ضرر بیشتری برایمان دارد وزن بیشتری اختیار می نماید. اینگونه می توان علل نقص مهمتر را شناسایی و آنها را رفع نمود. این روش سعی می کند که نمودار ما را هر چه بیشتر به سمت قانون پارتو که می گوید; ((با رفع 20 درصد از مشکلات 80 درصد بهبود خواهیم داشت)) نزدیک نماید.
2. استفاده از نمودار پارتو هزینه (Cost Pareto Chart) در کنار تجزیه و تحلیل نمودار پارتو
استفاده از نمودار هزینه نیز مانند روش اول سعی می کند نقصهایی که هزینه بیشتری به ما تحمیل می کند را مشخص سازد. و نقصهایی که هزینه بیشتری دارند را برای ما نمایان می کند.
شکلهای زیر نمونه هایی از نمودار پارتو می باشد که به طور مرسوم استفاده می شود.

## Slide 16: نمودار پارتو

## Slide 17: نمودار علت و معلول

## Slide 18: نمودار علت و معلول
مفید در کنترل کیفیت
بیانگر علل بالقوه
در مواقعی علل بروز مشکل واضح نیست نمودار علت و معلول می تواند ابزار مفیدی برای شناسایی علل بالقوه باشد.
این نمودار به نامهای دیگری همچون نمودار استخوان ماهی و همچنین ایشی کاوا نیز معروف است زیرا اولین بار توسط ایشی کاوا مطرح شد.

## Slide 19: نکته مهم در طراحی نمودار علت و معلول
این است که معمولا در این نمودار دلایل بالقوه ایجاد مشکل بر اساس 5M
(Machine , Material , Man , Methods , Measurement)
و شرایط محیطی طبقه بندی می شوند
در میان علل نیز، دلایل مهمتر به سر ماهی نزدیکتر و دلایل کم اهمیت تر به دم ماهی نزدیکتر رسم می شوند.
همچنین در هر شاخه نیز دلایل مهمتر نزدیکتر و دلایل کم اهمیت تر به دم ماهی نزدیک تر رسم می شوند

## Slide 20: مراحل مورد نیاز برای تهیه یک نمودار علت و معلول عبارتند از:
1. مشکل و یا معلولی که باید تجزیه و تحلیل گردد را تعریف کنید.
2. تیمی جهت انجام تجزیه و تحلیلهای مورد نیاز تشکیل دهید. در اغلب موارد تیم بهبود کیفیت علل بالقوه ایجاد مشکل را از طریق طوفان مغزی تعیین می کند.
3. خط مرکز و جعبه های مربوط به معلولها را رسم کنید.
4. گره های علل بالقوه اصلی را تعیین و آنها را از طریق جعبه هایی به خط مرکز متصل کنید.
5. علل ممکن را شناسایی و آنها را در گروه های تعین شده در مرحله 4 قرار دهید. در صورت نیاز گروه های دیگری تعیین کنید.
6. ترتیب علل را رتبه بندی کنید تا آنهایی که اثر زیادی بر روی مشکل دارند شناسایی شوند.

## Slide 21: (Scatter Diagram) نمودار پراکندگی
یکی از نمودارهای مفید است که به منظور پی بردن به رابطه بالقوه بین دو متغیر استفاده می شود. برای رسم این نمودار داده ها به صورت زوجی تهیه می شود. طریقه رسم نقاط بر روی نمودار نشان دهنده ی نوع رابطه ی میان متغیر ها می باشد.

## Slide 22: نمودار پراکندگی
در صورتیکه با افزایش یک متغیر دیگری نیز افزایش یابد همبستگی مثبت بین دو متغیر برقرار است و در صورتیکه با افزایش یکی، دیگری کاهش یابد، همبستگی بین دو متغیر منفی خواهد بود.
چنانچه رابطه غیر خطی بین دو متغیر برقرار باشد همبستگی خطی انها صفر خواهد بود.
همچنین چنانچه رابطه بین دو متغیر کاملا خطی باشد بسته به شیب نمودار که مثبت است است یا منفی، ضریب همبستگی 1 و یا 1- خواهد بود.
با مشاهده شکل نمودار پراکندگی نمی توان به طور قطعی در مورد وجود و یا عدم وجود رابطه میان دو متغیر اظهار نظر کرد. به عبارت دیگر اگر نمودار پراکندگی ارتباطی را میان دو متغیر نشان دهد ، آن دو متغیر ممکن است با یکدیگر واقعا همبستگی داشته باشند و همچنین ممکن است که هیچ نوع رابطه ای میان بین آنها نباشد. و هر دو تحت تاثیر عامل سومی افزایش یا کاهش یافته باشند. بنابر این توجه به این نکته لازم است که همبستگی حتما علیت را به همراه ندارد

## Slide 23: Scatter Diagram

## Slide 24: Scatter Diagram
Curva francesa

## Slide 25: نمودارهای کنترل
یکی از روش های کنترل فرایند در حین تولید جهت جلوگیری از تولید تعداد زیادی محصول معیوب نمودارهای کنترل هستند.
همچنین از نمودار های کنترل برای تخمین پارمترهای یک فرایند نیز می توان استفاده نمود.
نمودار متشکل از خط مرکز، حد کنترل بالا و حد کنترل پایین می باشد که در هر مرحله نمونه گیری آماره ای بر اساس نتایج بدست آمده محاسبه شده و روی نمودار رسم می شود.
اگر این نقطه بین دو حدود کنترل بالا و پایین باشد فرایند تحت کنترل است و در غیر اینصورت فرایند خارج از کنترل است.
همچنین ممکن است تمامی نقاط بین حدود کنترل باشند اما به جهت وجود روند غیر تصادفی میان نقاط، فرایند خارج از کنترل تشخیص داده شود.
به همین جهت در این روش قوانینی به صورت توافقی تعیین شده تا نمودارهای کنترل شبیه به یکدیگر بوده و پارمترهای تخمینی از این روش یکسان باشند

## Slide 28: Control Charts

## Slide 29: کنترل آماری فرایند
نمودار p باحدود متغیر برای نرخ تکمیل غربالگری بر حسب شهرستان

## Slide 30: Graphs

## Slide 31: Control charts Example of an Attribute control chart

## Slide 32: Control charts Example of a variable control chart

## Slide 33: نمودار تمرکز نقصها
این نمودار تصویری از محصول است که کلیه نمادهای مورد نظر را نشان می دهد. با رسم چنین نموداری می توان محل یا محلهای ایجاد عیب را بر روی محصول مشخص و با تجزیه و تحلیل آنها اطلاعات مفیدی در مورد علل بالقوه ایجاد آنها کسب کرد. در این روش نقشه فنی از زاویه ی مناسبی تهیه و در اختیار کنترل گر قرار می گیرد و از خواسته می شود تا محل هایی که بعد از تولید دارای نقص هستند را مشخص سازد. به کمک این نمودار پراکندگی نقصها مشخص شده و پس از آن باید علت نقصهای ایجاد شده را پیدا کرده و آنها را رفع کنیم.

## Slide 35: Flowchart

## Slide 36: ساده ترین شکل روندنما

## Slide 37: Flowchart Symbols
 | One step in the process; the step is written inside the box. Usually, only one arrow goes out of the box.
 | Direction of flow from one step or decision to another.
 | Decision based on a question. The question is written in the diamond. More than one arrow goes out of the diamond, each one showing the direction the process takes for a given answer to the question. (Often the answers are “ yes” and “ no.”)
 | Delay or wait
 | Link to another page or another flowchart. The same symbol on the other page indicates that the flow continues there.
 | Input or output
 | Document
 | Alternate symbols for start and end points

## Slide 38: بهترین روشهای فعلی

## Slide 39: تاريخچه نمودار استخوان ماهي (FISH BONE)
اولين نمودار علت و معلول به وسيله پرفسور «كاآرو ايشي كاوا» از دانشگاه توكيو هنگام تدريس چگونگي تجزيه عوامل مختلف و ارتباط آنها با يكديگر به مهندسان كارخانه كاوازاكي در تابستان 1943 با طرح و شكلي كه شبيه يك ماهي بود ساخته شد. نمودار علت و معلول از زمره روشهايي است كه از ژاپن سرچشمه گرفته و براي بهبود كيفيت به كار رفته است.
اين نمودار بعداً به كشورهاي ديگر نيز برده شــده است و گاهي آن را نمودار «ايشي كــــاوا» يا نمودار استخوان ماهي (FISH BONE) نيز مي گويند؛ چرا كه اين نمودار اولين بار توسط پرفسور «ايشي كاوا» مطرح گرديد و ازطرفي ديگر شكل آن شبيه استخوان اسكلت ماهي است كه مشكل، عيب يا معلول در سر آن قرار گرفته است.
سپس اين نمودار به وسيله دكتر «ادوارد دمينگ» به عنوان ابزاري سودمند براي بهبود كيفيت به كار برده شد. او مديريت كيفيت فراگير را پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن آموزش داد و «ايشي كاوا» و «دمينگ» از اين نمودار به عنوان اولين ابزارها در فرايند مديريت كيفيت استفاده كردند.

## Slide 40: رسم نمودار علت و معلول
نمودار علت و معلول، ارتباط بين ويژگي كيفي و عوامل و فاكتورهاي مرتبط با آن را نشان مي دهد.
رسم آن كار چندان ساده اي نيست و حتي با اطمينان مي توان گفت كه موفقيت درحل يك مسأله، موفقيت در ساختن يك نمودار علت و معلول است.

## Slide 41: ساختار كلي نمودار علت و معلول، به شرح زير است: (شكل 1)

## Slide 42: مراحل رسم يك نمودار علت و معلول
مرحله اول: مشخص ساختن معلول يا مشخصه كيفي
معلول ، همان عيب يا نقصي است كه به عنوان هدف بهسازي مطرح شده است و به يكي از دسته هاي زير تعلق دارد: كيفيت: تعداد محصولات معيوب، عيوب محصولات، تعداد اشتباهات، اندازه محصول، وزن، ضخامت و... هزينه: مصرف برق، آب، گـاز، مواداوليه، دوباره كاري ها، انبار، ضمانت /گارانتي و... كارآيي: زمان بازرسي، ساعت كار، زمان تعميرات و...
ايمني: تكرار حوادث،... روحيه/انگيزه: غيبت كاركنان، وجدان كاري، تعهدكاري، تخصص، مشاركت در كار،...
زمان تحويل: بارگيري، بسته بندي، كالاهاي برگشتي و...

## Slide 43: مراحل رسم يك نمودار علت و معلول
مرحله دوم:
رسم استخوان پشت: يك محور باريك و بلند را از چپ به راست به طرف مستطيل مرحله اول رسم كنيد.

## Slide 44: مراحل رسم يك نمودار علت و معلول
مرحله سوم: رسم استخوانهاي بزرگ؛ اين استخوانها، علتها و عوامل اصلي هستند كه مي توان آنها را به صورت زير طبقه بندي كرد:
-تكنيك 4M شامل: 1 - عوامل مربوط به انسانها 2- عوامل ماشيني؛
3 - عوامل مربوط به مواداوليه؛ 4 - عوامل مربوط به روش كار - تكنيك 4P شامل: 1- عوامل مكاني؛ 2 - عوامل سيستمي و برنامه ها؛
3 - عوامل انساني - كاركنان؛ 4- عوامل سياستگذاري و خط مشي سازمان - تكنيك 4S شامل: 1- محيط؛ 2- تامين كنندگان( تهيه كنندگان)؛ 3 - سيستم؛ 4 - مهارتها - تكنيك عارضه يابي نظام گراي عناصر هفتگانه سازمان 1-هويت 2-اهداف 3-ساختار 4- اشخاص 5- مشاغل 6- فرايندها
7-وسائل فيزيكي

## Slide 45
در بسياري از موارد ، با توجه به نوع مشكل، از تركيبـــي از تكنيك هاي اشاره شده استفاده مي شود.
استخوانهاي بزرگ را به صورت پيكان مورب از سمت چپ شكل به طرف استخوان پشت رسم كنيد، هريك از استخوانهاي بزرگ ، معرف يك دسته از علتها هستند.

## Slide 46: مراحل رسم يك نمودار علت و معلول
مرحله چهارم: پس از تعيين علتها و عوامل اصلي با استفاده از تكنيك هاي اعلام شده نوبت به شناسايي عاملهاي مؤثر و جزئي تر است.
براي اين كار، استخوان بزرگ را به استخوانهاي فرعي (استخوان متوسط) و استخوان متوسط را مجدداً به استخوانهاي فرعي ديگر (استخوانهاي كوچك) و به همين ترتيب استخوانهـــاي مويي تقسيم بندي مي كنيم.
استخوانهاي متوسط، كوچك و مويي معرف سلسله مراتب علتهاي مؤثر در بروز معلول يا عيب هستند. ذكر اين نكته مهم است كه سلسله مراتب علتها را آنقدر ادامه دهيد تا به علتهايي برسيد كه بتوان مستقيماً درمورد رفع آنها راه حل را اجرا كرد و نيز در پاره اي از موارد علتهاي ريشه اي و بنيادي در دو يا چند استخوان مويي از زير استخوان متوسط تكرار مي شوند.
رابطه علت و معلول به گونه اي است كه علت يك معلول خود مي تواند معلول علتهاي ديگر باشد.

## Slide 47: مراحل رسم يك نمودار علت و معلول
مرحله پنجم: علتها را مورد بررسي مجدد قرار دهيد تا هيچ عاملي فراموش نشده باشد. مرحله ششم: مؤثرترين و مهمترين «علت» يا «علتها» را از ميان ساير عوامل انتخاب كرده و آن را در يك شكل بيضي قرار دهيد تا نسبت به ساير علتها مشخص شود. مرحله هفتم: كليه اطلاعات ضروري روي نمودار ثبت گردد ؛ به طوركلي رسم نمودارها بدون ثبت اطلاعات فاقد هويت و ارزش است.
اطلاعات ضروري يك نمودار همانند اطلاعات شناسنامه اي يك شخص است؛ يعني هر نمودار بايد حداقل داراي عنوان، شماره، تاريخ، مكان و نام شخص يا گروه تهيه كننده باشد.

## Slide 48: انتخاب روش تجزيه و تحليل براي رسم نمودار ايجاد طوفان فكري (BRAIN STORMING)
غالباً روش انتخابي شامل ايجاد طوفان فكري (BRAIN STORMING) در يك گروه متشكل ازسرپرستان، نمايندگان و كارشناسان قسمتهاي مختلف و افرادي است كه بالقوه با آن مشكل ارتباط دارند.
كار رسم نمودار بايد توسط رهبر گروه يا شخص باتجربه اي انجام شود كه بتواند جلسه طوفان فكري را هدايت كند. در چنين جلسه اي، هدف، فعال كردن ذهن هريك از اعضاي گروه درجهت ارائه راه حل براي مشكلات يا ارائه پيشنهاد براي بهبود كار است.
موضوع يا مشكل، باید از قبل تعيين شده باشد و همه اعضا نیز بايد اظهارنظر كنند.

## Slide 49
در اين روش توجه به نكات زير ضروري است:
1 - هيچ نظري نبايد موردانتقاد قرار گيرد؛ 2 - همه نظرات بايد بر روي تابلو به طوري نوشته شود كه همه بتوانند آن را مشاهده كنند؛ 3 - همه بايد بر روي طرح موضوع يا مشكل تعيين شده، اتفاق نظر داشته باشند؛ 4 - برروي تابلو بايد جملات، براساس كلمات گوينده نوشته و از قطع كلام گوينده اجتناب شود؛ 5 - علتها را در قالب عبارات موجز و خلاصه بيان كنيد؛ 6 - علتهاي احتمالي مؤثر كشف شده را با استفاده از تكنيك هاي به كار برده شده در تعيين عوامل اصلي دسته بندي كنيد؛ 7 - بـراي تعيين سلسله مراتب علتها از تكنيك «5WHY» يا ”چرا؟ چرا؟“ استفاده شود؛

## Slide 50
8 - تمامي علتهاي احتمالي مؤثر در ايجاد مشكل را بر روي نمودار علت - معلول قرار دهيد، علتها را به ترتيب درجه نزديكي در ايجاد مسأله بر روي استخوانهاي بزرگ، متوسط، كوچك، مويي و... نمودار علت و معلول نمايش دهيد. 9 - علتهاي احتمالي مؤثر در بروز مشكل را براي درك كامل مسأله موردبررسي قرار دهيد تا هيچ علتي فراموش نشده باشد. 10 - تمامي علتهاي احتمالي واردشده روي نمودار علت - معلول را براساس دانش فني و تجربه كارشناسان مورد بررسي قرار دهيد و آنهايي را كه به نظر مي رسد تأثيرات بيشتري روي معلول دارند؛ يعني آن دسته از علتهايي كه بايد به جمع آوري اطلاعات درموردشان پرداخت، از بقيه متمايز كنيد. 11 - علتهاي واقعي را نه براساس حدس و گمان بلكه براساس مستندات واقعي ومدارك صحيح و دقيق (آمار و اطلاعات) شناسايي كنيد؛ 12 - تحقيق كنيد كه آيا بين هريك از علتها و معلولها همبستگي وجود دارد؟ به بررسي رابطه بين علتها نيز بپردازيد؛ 13 - مؤثرترين و مهمترين علت يا علتهايي را كه درصدد حذف آنها هستيد انتخاب كنيد.

## Slide 51: كاربرد نمودار علت و معلول
به طــــورخلاصه، كاربرد اين نمودار را مي توان در 5 مورد زير
دسته بندي كرد:
1- ابزار مؤثری است كه اجازه مي دهد به آساني ارتباط بين عوامل موردمطالعه در يك فرايند دیده شود؛ 2- در مواقعي كه علل بروز مشكل، واضح نيست، اين نمودار ابزار مفيدي براي شناسايي علل بالقوه است؛ 3- ابزار سودمندی براي استفاده در جلسات طوفان فكري يا ميزگرد انديشه هاست؛
4- ابزاري است براي تعيين ريشه هاي اصلي در مسائل پيچيده و يا حتي ساده و ابتدايي؛ 5- با استفاده از اين نمودار، ايده هاي مختلف افراد را که براي كشف علل ايجاد مشكل و اجراي طرح بهسازي (KAIZEN) ابراز شده اند ، می توان به خوبي بيان كرد.

## Slide 52: ارتباط نمودار «پارتو» و «علت و معلول»
در بسياري از موارد براي حل يك مشكل از چند ابزار هفتگانه عالي استفاده مي شود و تركيب روشهاي مختلف كنترل كيفيت به حل بسياري از مسائل كمك مي كند. ازجمله تركيب دو ابزار نمودار «پارتو» و نمودار «علت و معلول» درعمل براي حل مسائل و مشكلات كيفي بسيار سودمند است. پس از رسم يك نمودار «پارتو» علت يا علل واقعي بروز مشكل شناسايي مي شوند و در صورتي كه نمودار پارتو را از چند بعد هزينه، زمان و اطلاعات موجود رسم كنيـــم مي توان علت با مشكل اصلي را تعيين كرد كه درواقع طي اولين مرحله در رسم نمودار علت و معلول است. در خاتمه و پس از تعيين مؤثرترين علتها و حذف آنها رسم يك نمودار «پارتوي» ديگر به ما نشان مي دهد كه چقدر در بهسازي و حل مشكل موفق بوده ايم.

## Slide 53
تمرين 1

## Slide 54
طولاني شدن زمان
صدور مجوز در ....
قوانين اداري
نيروي انساني
روش انجام كار
تجهيزات و امكانات
نبودن اتوماسيون
تاخير در واريز نمودن مبالغ مصوب دولتي
عدم حضور متقاضي در زمان بازديد
محدود بودن تعداد جلسات
تاخير در تشكيل جلسات
ندادن اختيارات لازم به ادارات
صدور كليه مجوز ها از سوي .........
طولاني بودن مسيرهاي بازديد
سرگرداني ارباب رجوع
كمبود وسيله نقليه جهت بازديد
نقص فني وسايل نقليه
عدم تشويق كاركنان فعال
انجام كارهاي مربوط به چند پست توسط يك نفر
كمبود متخصص /كارشناس ........
عدم صراحت قانون در ..........
تغيير سريع قوانين حاكم بر ......
آگاه نبودن متقاضي از قوانين
طولاني بودن زمان تعهد ثبتي
در دفاتر اسناد رسمي
نمودار استخوان ماهی

## Slide 55
ليست بارش افكار راه حل‌ها و اولويت بندي
عنوان علل - مشکلات
1- نداشتن آموزش پرسنل
2- کمبود نيروی انسانی
3- کمبود حقوق و دستمزد
4- طولانی بودن مسير بازديد
5- صدور کليه مجوزها از سوی .......
6- کمبود تعداد جلسات
7- عدم حضور متقاضی در بازديد از محل
8- سرگردانی ارباب رجوع
9-عدم توانايی هزينه های مصوب دولتی توسط متقاضی
10- ندادن اختيارات به ادارات تابعه جهت بازديد

## Slide 56
ليست بارش افكار راه حل‌ها و اولويت بندي
عنوان علل - راهکارها
1-گذاشتن دوره آموزشی برای کار گزار
2- استخدام نيروی متخصص مرتبط با شغل
3- افزايش اعتبارات جاری جهت بالا بردن دستمزد ها
4- صدور مجوز از طريق اداره متولی
5- افزايش تعداد جلسات صدور مجوز
6- پايين آوردن مبالغ تعرفه دولتی
7- نصب تابلو های هدايت شونده
8- اعزام نماينده ادارات تابعه بجای نماينده ........ جهت بازديد از محل

## Slide 57
جدول درصد دهي به علل فرايند طولاني شدن صدور مجوز .....................
60
آقاي ج
جمع كل
100
100
100
100
نیروی انسانی
علل
آقاي الف
خانم ب
ميانگين
آقاي د
روش انجام کار
قوانین و مقررات
تجهیزات و امکانات
30
20
32
18
40
30
10
20
30
5
5
40
40
10
10
100
42.5
30
14.25
13.25

## Slide 59: تمرين 2 با تكنيك عارضه يابي نظام گراي عناصر هفتگانه ي سازمان

## Slide 60: تمرين 2
كاهش تلفات
هويت
مشاغل
اهداف
ساختار كلي
تجهيزات ومنابع
افراد
معلول
علل
فرايندها
ارزش كار ازبعد
فني مشخص شده است؟
هدفگذاري
بلند مدت وجود دارد؟
فرهنگ كار
درست نهادينه شده؟
روش اجرايي مناسب وجوددارد؟
هدف گذاري
سالانه وجوددارد؟
دستورالعملها ي مناسب وجود دارد ؟
وظايف واحدهاي
اجرايي مشخص است؟
مديريت پروژه وجوددارد؟
ارتباطات فرايندي مناسب بين واحدها
اجرايي ،پشتيباني ومديريت وحوددارد؟
نيروي اجرايي
كافي وجوددارد؟
آموزش ومهارت
كافي در اجراي كار ؟
آموزش ومهارت كافي
در مديريت پروژه؟
تجهيزات استاندارد وجوددارد؟
منابع مالي كافي است؟
مشاغل مرتبط با فعاليت در
حوزه اجرا ومديريت جوددارد؟
وظايف ومسئوليتها واختيارات مشخص هستند؟
زير سيستم فني
زير سيستم فرهنگي
زير سيستم اجتماعي
روشها ي كنترل كيفيت وجوددارد؟
روشها ي مديريت پروژه وجوددارد؟
ارزش كار ازبعد
اقتصادي مشخص است؟

## Slide 61
به جايي كه زمين خورده اي
نگاه مكن؛
به جايي نگاه كن كه پايت
سُر خورده است!؟
( ضرب المثل چيني )
Do not look where you fell, but where you slipped.

## Slide 62: با تشكر از توجه وهمراهي شما سروران