## Slide 1
سيگنالهاي بيوالکتريک

## Slide 2: فهرست مطالب
پتانسيل عمل(AP)
هادي حجمي
الکترونروگرام(ENG)
الکترومايوگرام(EMG)
الکتروکارديوگرام(ECG)
الکتروآنسفالوگرام(EEG)
پتانسيلهاي برانگيخته حسي(SEP)، شنوايي(AEP) و بينائي(VEP)
الکترورتينوگرام(ERG)
الکترواکولوگرام(EOG)
الکتروگاستروگرام(EGG)
پاسخ الکتريکي پوست(EDR)

## Slide 3: پتانسيل عمل(AP)
پتانسيل عمل منشاء همه بيوپتانسيلها است.
همه سيگنالهاي بيولوژيکي که منشاء الکتريکي دارند، از ترکيب بسياري از پتانسيلهاي عمل به وجود آمده اند.
هنگاميکه سلول بصورت شيميايي، مکانيکي يا فيزيکي تحريک مي شود، يک سيگنال الکتريکي توليد مي شود که پتانسيل عمل ناميده مي شود.

## Slide 4: هادي حجمي
يکي از مسائل مهم در الکتروفيزيولوژي، مسئله قرارگيري يک سلول فعال در يک هادي حجمي است.
مطالعه اين مسئله به فهم ديگر هاديهاي حجمي پيچيده نظير ENG،EMG ، ECG و غيره کمک مي کند.
فرض کنيد سرعت پتانسيل عمل در طول فيبر ثابت باشد در اين صورت وقايع مکاني و زماني را مي توان به جاي هم استفاده نمود.
تئوري کلاسيک هادي هسته اي در مسئله هادي حجمي استفاده مي شود.

## Slide 5: الکترونروگرام(ENG)
تعريف: يك قسمت از عصبي را تحريك كرده و پاسخ آن را ثبت مي كنند. به پاسخ حاصل ENG مي گويند.
طريقه ثبت:
  ثبت داخلي با الكترود سوزني
  ثبت سطحي با الکترود Ag-Agcl
نويز و حذف آن : نويز برق شهر و نويز وسايل ثبت و حتي خود ENG با EMG تداخل دارد . از فيلترهاي تطبيقي براي حذف اين نويزهاي استفاده مي توان كرد.

## Slide 6
  ثبت سطحي با الکترود Ag-Agcl
  ثبت داخلي با الکترود سوزني

## Slide 7: کاربرد باليني ENG
بيشتر از اين سيگنال براي اندازه گيري سرعت انتشار پيامهاي عصبي به ويژه در بيماران عصبي استفاده مي شود .
در بعضي از ضايعات عصبي – عضلاني، پتانسيل هاي عضلاني داراي دامنه ها و فازهاي نامتعادلي مي شوند و در بعضي از بيماريهاي خاص حتي تحريكات خود بخودي در فيبرهاي عضلاني مشاهده مي شوند، كه بررسي آنها وضعيت سلامتي شخص را تعيين مي كند. از روي شكل اين سيگنال مي توان نوع بيماري را تشخيص داد مانند myopathy و neuropathy

## Slide 8: اندازه‌‌گيري سرعت هدايت عصب حرکتي

## Slide 9: اندازه‌‌گيري سرعت هدايت عصب حرکتي

## Slide 10: الکترومايوگرام (EMG)
تعريف: هنگامي که يک عضله با پالسهاي الکتريکي عصب هاي حرکتي تحريک مي شود، هم سيگنال الکترومايوگرام و هم نيروي انقباضي را توليد مي کند . الکترومايوگرام در اثر دي پلاريزه شدن فيبرهاي عضلاني توليد مي شود.
انتقال پشت سرهم پتانسيلهاي عصبي به نرونهاي حرکتي يک عضله، باعث تحريک واحدهاي حرکتي (کوچکترين واحد عضلاني است که از نرون و عصب حرکتي مربوط و تمامي فيبرهاي عضلاني که توسط آن تحريک مي شوند ) مي شود .
پتانسيل دريافتي از تحريک يک واحد حرکتي به نام SMUAP ناميده مي شوند.

## Slide 11
Fascicle:
دسته‌اي‌ از رشته‌هاي‌ عضلاني‌ كه‌ عضله‌ را تشكيل‌ ميدهند

## Slide 12: طريقه ثبتEMG

## Slide 13
EMG سطحي و سوزني

## Slide 14: نمونه سيگنال EMG

## Slide 15
يکي از مهمترين کاربردهاي EMG سطحي در کنترل دست مصنوعي است.

## Slide 16: الكترو كارديوگرام ECG
تعريف: تجسم الكتريكي فعاليتهاي انقباضي قلب است و مي تواند بسادگي توسط الكترودهاي سطحي در روي سينه يا دستها ثبت شود .
وقتي كه سلولهاي عضله قلب در حال استراحت هستند ، در درون آنها بار منفي وجود دارد ( پلاريزه)، ولي وقتي كه توسط يك محرك الكتريكي دپلاريزه مي شوند ، منقبض مي گردند .
گره سينوسي دهليزي (SA Node )، ضربانساز پيش آهنگ قلب است كه توليد امواج دپلاريزاسيون مي كند و اين امواج با انتشار به خارج از گره سبب تحريك و انقباض دهليزها مي شوند.

## Slide 18: الکتروآنسفالوگرام(EEG)
تعريف: فعاليتهاي الكتريكي مغز كه توسط يك سري الكترود قابل ثبت است، EEG خوانده مي شود.
اين امواج در تشخيص برخي از بيماريهاي عصبي نظير صرع و اختلالات اعصاب محيطي، روانشناختي افراد، خوابهاي مغناطيسي (هيپنوتيزم) و بررسي الگوهاي حركتي بكار مي رود.
تشخيص مرگ توسط اين سيگنال صورت ميگيرد.

## Slide 19: طريقه ثبت
جمجمه اي(scalp): سطحي از روي پوست سر، دامنه آن کمتر از 100 ميکروولت
قشري(cortical): برداشتن پوست سر و استخوان جمجمه( مغز در جريان هوا)، (ECoG)، دامنه بيشتر از 100 ميلي ولت( الکترود مرجع روي لاله گوش)
عمقي: با استفاده از الکترودهاي سوزني

## Slide 20
الکترود گذاري به صورت سنتي
اخيراً از کلاه الکترودي در ثبت EEG استفاده مي شود.

## Slide 21: سيگنالهاي EEG

## Slide 22
به هر صورتي كه الكترود گذاري انجام شود تغييرات پتانسيل ثبت شده مغزي، جمع آثاري از فعاليتهاي الكتريكي تمامي نرونهاي مغزي است.
فركانس اين امواج در محدوده تقريبي بين نيم تا صد هرتز است و مشخصات آن وابسته به درجه فعاليت كورتكس است (0.5-100Hz)
دربيشتراوقات امواج مغزي نامنظم بوده و هيچ الگوي عمومي در آن مشاهده نمي شود.
در بعضي موارد نظير صرع الگوهاي خاصي ظاهر مي شود. بعضي الگوها در حالت طبيعي نيز مشاهده مي شود كه به شرح زيراست:

## Slide 23
امواج ريتميكي هستند با فركانس بين 8-13Hz. در افراد نرمال در زمان بيداري کامل و حالت استراحت مغزي يافت مي شوند. اين امواج با شدت بيشتري در ناحيه پس سري ايجاد مي شوند، اما همچنين مي توان آنها را از نواحي آهياني و پيشاني جمجمه نيز ثبت نمود.
با چشم بسته بهتر آشکار مي‌شوند.
در طي خواب عميق , امواج آلفا ناپديد مي شوند. وقتي توجه فرد بيدار به سمت برخي از انواع خاص فعاليتهاي مغزي معطوف مي شود، امواج بتا كه امواج غير سنكرونيزه و داراي فرکانس بيشتر و ولتاژ پايين تر هستند، جايگزين امواج آلفا ميشوند.
امواج آلفا

## Slide 24
داراي فرکانس بين 14-30Hz هستند.
اين امواج هميشه از نواحي آهيانه اي و پيشاني جمجمه اي در طي فعاليت زياد سيستم عصبي يا در تنشهاي عصبي ثبت مي شوند.
همچنين اين امواج در هنگام تفکر، تمرکز و حل مسأله نمايان مي شوند.
امواج بتا

## Slide 25
امواج تتا
4 تا 7 هرتز
بي‌هوشي، هيپنوتيزم، رويا
اين امواج عمدتاً در نواحي آهيانه اي و گيجگاهي در اطفال ايجاد مي شوند.
تتا با دامنه‌ي زياد:
  ناتوانايي‌هاي يادگيري
  پاسخ متقابل کند
  افسردگي و اضطراب
  کمبود اکسيژن در خون

## Slide 26
امواج دلتا
0.5 تا 3 هرتز
خواب بسيار عميق
در شيرخوارگان کمتر از 6 ماه غالب است
دلتاي با دامنه‌ي زياد:
  ناتوانايي‌هاي يادگيري
  صدمات مغزي
  چشمک و درست‌نماهاي حرکت چشم

## Slide 27
فرکانس اين امواج 31-60Hz است.
فعاليت‌هاي ذهني زياد (ادراک، ترس، حل مسائل و ...)
امواج گاما

## Slide 28: انواع امواج مغزي

## Slide 29: شکل‌موج‌هاي اصلي در EEG نرمال

## Slide 30: نمونه‌هايي از شکل‌موج‌هاي EEG غيرنرمال

## Slide 31
رابطه‌ي بين فرکانس و دامنه عكس مي باشد.

## Slide 32: تغييرات‌ EEG در مراحل مختلف خواب

## Slide 33: کاربردهاي EEG
بررسي امراض و ضايعات مغزي مانند صرع، پارکينسون، افسردگي، بيماريهاي رواني و MS.
بررسي پديده خواب و رؤيا: EEG مي تواند در بررسي مراحل خواب بکار رود.
تشخيص فعاليتهاي شناختي مغز
دروغ سنجي
تشخيص حرکات ارادي و تصوري در BCI
تعيين عمق بيهوشي(BIS)

## Slide 34: الکتروآنسفالوگراف

## Slide 35: پتانسيلهاي برانگيخته(EP)
EPها پاسخهاي الکتريکي هستند که از مغز و ستون فقرات و اعصاب محيطي توسط تحريکات خارجي مختلف مانند بينايي و شنيداري و يا حسي ايجاد مي شوند.
الکترودهاي ثبات بر روي جمجمه و گردن و يا سطح مهره ها (بسته به نوع تحريک) قرار مي گيرند.

## Slide 36
دامنه پتانسيلهاي برانگيخته بسيار کم مي باشند، تغييرات آن در حدود ۰,۱ ميكرو ولت تا 1 ميکرو ولت است. درحاليکه دامنه اغتشاشات ثبت شده همراه با آنها چندين برابر مي باشند .
لذا جهت استخراج پتانسيل مطلوب نياز به تعداد زيادي پاسخ و فيلتر کردن پاسخ و متوسط گيري آنها مي باشد تا بتوان پاسخ به تحريک را از ديگر فعاليتهاي مغزي جدا کرد .

## Slide 37
در شكل هاي زير نمونه يك پتانسيل بر انگيخته و سيگنالهاي نويزي آن مشاهده مي گردد. شكل b خروحي فيلتر وينر را نشان مي دهد.

## Slide 38: پتانسيل‌هاي برانگيخته (EP: Evoked Potential)

## Slide 39: پتانسيلهاي برانگيخته حسي(SEP)
محرک مورد استفاده يک جريان الکتريکي است که در مدت کوتاه توسط الکترودها اعمال مي شود .
پاسخها از مسيرهاي هدايت مرکزي يا جانبي توسط جريان الکتريکي که معمولا به مچ پا يا دست اعمال مي شود، بوجود مي آيند.
محل ثبت بستگي به اين دارد که نيمه بالايي يا پاييني بدن مورد آزمايش قرار گيرد.
استفاده كلينيكي: از آنها مي توان در بررسي عملکرد اعصاب جانبي دست يا پا و يا ستون فقرات استفاده کرد.

## Slide 41: پتانسيلهاي برانگيخته بينايي(VEP)
عمده سيگنالهاي ثبت شده از کورتکس پس سري در پاسخ به تغييرات سيستميک در برخي رخدادهاي بصري مانند نور فلاش يا يک الگوي شطرنجي متناوب است.
اين پتانسيلها در قسمت پس سري جمجمه ثبت مي شوند. محرک، نور فلاش و يا تغيير الگوهاي مشخص مي باشد .دامنهVEP ، 1-20 μvو پهناي باند 1-300Hz است. طول آن ۲۰۰ ميلي ثانيه مي باشد .
از VEP در تشخيص بيماري MS،تشخيص کوررنگي و ارزيابي ميدان بينايي استفاده مي شود.

## Slide 42: محل قرارگيري الکترودها در ثبت VEP

## Slide 44: نمونه سيگنال VEP

## Slide 45: پتانسيلهاي برانگيخته شنوايي(AEP)
اين گروه از پتانسيلهاي برانگيخته، با قرار دادن الکترود هايي در ناحيه کورتکس كه سيگنال تحريكي صوتي را ثبت مي كنند، بدست مي آيند. محرک مي تواند کليک يا يک موج تک فرکانس باشد.
AEP خود به سه دسته پتانسيلهاي ابتدايي حدود ۱۰ ميلي ثانيه، پتانسيلهاي مياني حدود ۱۰ تا ۵۰ ميلي ثانيه و پتانسيلهاي انتهايي حدود 50 تا 500 ميلي ثانيه تقسيم مي شود.

## Slide 46: محل قرارگيري الکترودها

## Slide 47: الکترورتينوگرام(ERG)
تعريف : وقتي شبكيه با نوري تحريك مي شود يك تغيير پتانسيل نوري در روي شبكيه توليد مي شود.
طريقه ثبت: پتانسيل را مي توان از طريق الكترودهاي قرار داده شده روي سطح داخلي شبكيه يا روي قرنيه و يك الكترود مرجع در عقب كره چشم يا روي پيشاني ثبت نمود .
اين تغييرات پتانسيل را در الكتروفيزيولوژي ERG مي گويند كه در كلينيك توسط الكترودهاي Ag-AgCl قابل ثبت است.

## Slide 48: شماتيکي از ثبت ERG

## Slide 49: الكترواكولوگرام(EOG)
تعريف و طريقه ثبت: در سال1892، Meyor نشان داد كه حركات چشم تغييرات الكتريكي را توليد مي كند كه مي توان توسط الكترودهاي پوستي كه در دو طرف چشم قرار مي گيرند آنرا اندازه گيري نمود .
دامنه پتانسيل ايجاد شده به سينوس زاويه چرخش چشم بستگي دارد.

## Slide 50: EOG
موقعيت چشم با پتانسيل corneal-retinal (CRP) مشخص مي شود.

## Slide 51
دايپل دايم شبكيه براي اندازه گيري حركت چشم به خوبي قابل مدلسازي كردن است و در حالت عادي اين دايپل به طور متقارن بين دو الكترود نصب شده در دو طرف چشم قرار مي گيرد و سيگنال بدست آمده EOG در اين حالت صفر است.
وقتي كره چشم به سمت چپ و راست و يا بالا و پايين منحرف مي شود قرنيه به سمت الكترودهاي چپ وراست ( بالا وپايين ) نزديك مي شود و EOG نيز متناظر با آنها تغيير مي كند. تقريبا رابطه بين زاويه افقي نگاه كردن و خروجي EOG در زاويه حدود +/-30بدست مي آيد.

## Slide 53
مشخصات سيگنال: دامنه سيگنال حدود ١٠ ميكرو تا ٥ ميلي ولت و باند فركانسي آن از حدود dc تا 100 هرتز است.
كاربردهاي كلينيكي ديگر: EOG روشي براي ثبت حركت چشم در خواب و رويا مي باشد و جهت ارزيابي خستگي چشم مورد استفاده قرار مي گيرد.

## Slide 54: الکتروگاستروگرام(EGG) electrogastrogram
تعريف: ثبت فعاليت الكتريكي معده را EGG مي گويند. نخستين فردي که در اين زمينه اقداماتي را انجام داد Alvarez در حدود سالهاي 1920 مي باشد.
طريقه ثبت: فعاليت الکتريکي معده (Gastric Electrical Activity) توسط يك سري الكترود كه معمولا روي ديواره شكم قرار مي گيرند قابل ثبت است .
دامنه اين سيگنال در حدود ١٠ تا ١٠٠ميلي ولت و فرکانس dc-1Hz است.
فعاليتهاي الكتريكي معده را مي توان توسط كاشت الكترودهايي در ديواره معده ثبت نمود. اين روش به علت تهاجمي بودن كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد. به همين خاطر عموما از روش غير تهاجمي GEA استفاده مي کنند.

## Slide 55: پاسخ الکتريکي به پوست(EDR) Electrodermal Reaction
تعريف: پاسخ هدايت پوست يا پاسخ الكتريكي پوست پديده اي است كه در اثر تحريك خارجي يا داخلي, پوست به صورت هدايت كننده بهتري در مي آيد .
طريقه ثبت: براي اندازه گيري از كف دست يا پاشنه پا استفاده مي كنند كه نسبت به تحريك حساستر هستند و عقده هاي توليد كننده عرق بيشتري دارند.
طريقه ثبت به اين گونه است كه دو الكترود نزديك پوست مي گذارند و جريان كمي عبور مي دهند و ميزان هدايت را بدست مي آورند. در هنگام تحريك هدايت الكتريكي بيشتر خواهد شد.
کاربرد EDR در حيطه فيزيولوژي رواني و مربوط به تحقيقاتي است كه در آنها يك اندازه گيري كمي از فعاليت سمپاتيك مورد نياز است .

## Slide 56: طريقه ثبت و محل قرارگيري الکترودها

## Slide 57: مشخصات دامنه‌اي و فرکانسي پتانسيل‌هاي حياتي

## Slide 58: مرجع
Medical Instrumentation Edited by John G.Webster, chapter 4,John Wiley, Third Edition, 1998